## Slide 1
我们已能解释图像的哪些问题？
先说结论和证据，再补充这张树。
图像编码
Notes: [问题 / 页面目的] 我们已能解释图像的哪些问题？
[内部编号] T1
[阶段] question
[教师逐字稿] 我们怎样把熊猫图变成码字？用刚才的网格、色块和码表作证据。 先自己想20秒，再请两位同学各说一条结论和依据。若只有术语没有依据，追问是哪张网格、色块、码表或算式支持它。教师归纳准确后才依次揭示。本检查点含总结与更新约90秒。
[课堂操作] 先收集学生独立总结和证据，再翻页。
[来源] course-design.qmd C4a／T1；熊猫实验数据与技术边界见C4。

## Slide 2
我们已能解释图像的哪些问题？
先说结论和证据，再补充这张树。
图像编码
1. 采样
有限位置；分辨率：横向 × 纵向
新学
Notes: [问题 / 页面目的] 我们已能解释图像的哪些问题？
[内部编号] T1
[阶段] answer
[教师逐字稿] 先让学生指着8×8网格说出取了哪些位置，再加上采样这一枝。分辨率写两个方向的数量，64只告诉我们总数。树的连线表示本课图像编码涉及的概念，不表示这些词可以任意交换次序。
[课堂操作] 只说明当前新增焦点，先前内容保持可见。
[来源] course-design.qmd C4a／T1；熊猫实验数据与技术边界见C4。

## Slide 3
我们已能解释图像的哪些问题？
先说结论和证据，再补充这张树。
图像编码
1. 采样
有限位置；分辨率：横向 × 纵向
2. 量化
样本 → 有限颜色等级
新学
Notes: [问题 / 页面目的] 我们已能解释图像的哪些问题？
[内部编号] T1
[阶段] answer
[教师逐字稿] 请学生指出平均色与代表色的差别，再加量化这一枝。取样位置与可选颜色是两个决定；原来的采样枝仍留在相同位置。
[课堂操作] 只说明当前新增焦点，先前内容保持可见。
[来源] course-design.qmd C4a／T1；熊猫实验数据与技术边界见C4。

## Slide 4
我们已能解释图像的哪些问题？
先说结论和证据，再补充这张树。
图像编码
1. 采样
有限位置；分辨率：横向 × 纵向
2. 量化
样本 → 有限颜色等级
3. 编码
量化值 → n位码字；容量 2ⁿ
新学
Notes: [问题 / 页面目的] 我们已能解释图像的哪些问题？
[内部编号] T1
[阶段] answer
[教师逐字稿] 请学生用编号0到码字00说明编码。加入编码枝，强调本课三个动作的顺序为采样、量化、编码。2ⁿ表示n位的状态容量；需要L种颜色时应满足2ⁿ≥L。
[课堂操作] 只说明当前新增焦点，先前内容保持可见。
[来源] course-design.qmd C4a／T1；熊猫实验数据与技术边界见C4。

## Slide 5
我们已能解释图像的哪些问题？
先说结论和证据，再补充这张树。
图像编码
1. 采样
有限位置；分辨率：横向 × 纵向
2. 量化
样本 → 有限颜色等级
3. 编码
量化值 → n位码字；容量 2ⁿ
Notes: [问题 / 页面目的] 我们已能解释图像的哪些问题？
[内部编号] T2
[阶段] question
[教师逐字稿] 三轮实验的像素码字为什么占用不同空间？用算式说明。 先自己想20秒，再请两位同学各说一条结论和依据。若只有术语没有依据，追问是哪张网格、色块、码表或算式支持它。教师归纳准确后才依次揭示。本检查点含总结与更新约45秒。
[课堂操作] 先收集学生独立总结和证据，再翻页。
[来源] course-design.qmd C4a／T2；熊猫实验数据与技术边界见C4。

## Slide 6
我们已能解释图像的哪些问题？
先说结论和证据，再补充这张树。
图像编码
1. 采样
有限位置；分辨率：横向 × 纵向
2. 量化
样本 → 有限颜色等级
3. 编码
量化值 → n位码字；容量 2ⁿ
4. 像素数据量
像素数 × n ÷ 8 B（理想）
新学
Notes: [问题 / 页面目的] 我们已能解释图像的哪些问题？
[内部编号] T2
[阶段] answer
[教师逐字稿] 听学生用三轮实验解释乘法和除8，再把像素数据量接到树上。它结合采样枝的像素数和编码枝的每像素位数。这里只统计理想未压缩像素码字，不能作为完整文件大小。
[课堂操作] 只说明当前新增焦点，先前内容保持可见。
[来源] course-design.qmd C4a／T2；熊猫实验数据与技术边界见C4。

## Slide 7
我们已能解释图像的哪些问题？
先说结论和证据，再补充这张树。
图像编码
1. 采样
有限位置；分辨率：横向 × 纵向
2. 量化
样本 → 有限颜色等级
3. 编码
量化值 → n位码字；容量 2ⁿ
4. 像素数据量
像素数 × n ÷ 8 B（理想）
Notes: [问题 / 页面目的] 我们已能解释图像的哪些问题？
[内部编号] T3
[阶段] question
[教师逐字稿] 同色为何可以用不同位数？同一码字为何可以画出不同排列？各举一条证据。 先自己想20秒，再请两位同学各说一条结论和依据。若只有术语没有依据，追问是哪张网格、色块、码表或算式支持它。教师归纳准确后才依次揭示。本检查点含总结与更新约75秒。
[课堂操作] 先收集学生独立总结和证据，再翻页。
[来源] course-design.qmd C4a／T3；熊猫实验数据与技术边界见C4。

## Slide 8
我们已能解释图像的哪些问题？
先说结论和证据，再补充这张树。
图像编码
1. 采样
有限位置；分辨率：横向 × 纵向
2. 量化
样本 → 有限颜色等级
3. 编码
量化值 → n位码字；容量 2ⁿ
4. 像素数据量
像素数 × n ÷ 8 B（理想）
5. 颜色表示
调色板编号 / 三个8位RGB通道
新学
Notes: [问题 / 页面目的] 我们已能解释图像的哪些问题？
[内部编号] T3
[阶段] answer
[教师逐字稿] 先让学生解释为什么同一颜色既能用00也能用三个8位数表示，再加颜色表示这一枝。00依赖码表；24位RGB记录三个通道值，不含alpha。它补充编码枝：位数取决于表示方案。
[课堂操作] 只说明当前新增焦点，先前内容保持可见。
[来源] course-design.qmd C4a／T3；熊猫实验数据与技术边界见C4。

## Slide 9
我们已能解释图像的哪些问题？
先说结论和证据，再补充这张树。
图像编码
1. 采样
有限位置；分辨率：横向 × 纵向
2. 量化
样本 → 有限颜色等级
3. 编码
量化值 → n位码字；容量 2ⁿ
4. 像素数据量
像素数 × n ÷ 8 B（理想）
5. 颜色表示
调色板编号 / 三个8位RGB通道
6. 解码
码字＋尺寸等规则 → 像素图
新学
Notes: [问题 / 页面目的] 我们已能解释图像的哪些问题？
[内部编号] T3
[阶段] answer
[教师逐字稿] 请两位学生把4×2和2×4都读回同一码字，再添加解码枝。尺寸控制分行，码表控制颜色，位数和顺序控制怎样读。总数与行宽可推出行数；解码不能撤销采样和量化损失。
[课堂操作] 只说明当前新增焦点，先前内容保持可见。
[来源] course-design.qmd C4a／T3；熊猫实验数据与技术边界见C4。

## Slide 10
我们已能解释图像的哪些问题？
先说结论和证据，再补充这张树。
图像编码
1. 采样
有限位置；分辨率：横向 × 纵向
2. 量化
样本 → 有限颜色等级
3. 编码
量化值 → n位码字；容量 2ⁿ
4. 像素数据量
像素数 × n ÷ 8 B（理想）
5. 颜色表示
调色板编号 / 三个8位RGB通道
6. 解码
码字＋尺寸等规则 → 像素图
Notes: [问题 / 页面目的] 我们已能解释图像的哪些问题？
[内部编号] T4
[阶段] question
[教师逐字稿] 用已经建立的知识解释：记录图像改变了什么，放大和解码又不能补回什么？ 先自己想20秒，再请两位同学各说一条结论和依据。若只有术语没有依据，追问是哪张网格、色块、码表或算式支持它。教师归纳准确后才依次揭示。本检查点含总结与更新约60秒。
[课堂操作] 先收集学生独立总结和证据，再翻页。
[来源] course-design.qmd C4a／T4；熊猫实验数据与技术边界见C4。

## Slide 11
我们已能解释图像的哪些问题？
先说结论和证据，再补充这张树。
图像编码
1. 采样
有限位置；分辨率：横向 × 纵向
2. 量化
样本 → 有限颜色等级
3. 编码
量化值 → n位码字；容量 2ⁿ
4. 像素数据量
像素数 × n ÷ 8 B（理想）
5. 颜色表示
调色板编号 / 三个8位RGB通道
6. 解码
码字＋尺寸等规则 → 像素图
7. 数字化边界
连续光 → 离散表示；不补原细节
新学
Notes: [问题 / 页面目的] 我们已能解释图像的哪些问题？
[内部编号] T4
[阶段] answer
[教师逐字稿] 先收集学生对连续光、有限位置和有限等级的完整解释，再加入最后一枝。回指采样、量化、编码的关系，指出放大和解码都不会重新采集原场景。到这里才呈现完整树。
[课堂操作] 只说明当前新增焦点，先前内容保持可见。
[来源] course-design.qmd C4a／T4；熊猫实验数据与技术边界见C4。

## Slide 12
新图像能满足 50 B 预算吗？
12×10 个像素，要区分 5 种颜色。
采用最短固定长度码，只计未压缩像素码字。
求每像素位数和数据量，判断是否不超过 50 B。
这个结果就是完整 PNG 文件大小吗？写一句理由。
Notes: [问题 / 页面目的] 新图像能满足 50 B 预算吗？
[内部编号] E1
[阶段] question
[教师逐字稿] 换一组没有算过的数据。请独立写最少位数、判断依据、数据量和预算结论，再写一句这个结果能否当作完整PNG文件大小。给60秒；不讨论、不先报答案。教师先收齐或拍下原答，再揭示。
[课堂操作] 先收集学生独立总结和证据，再翻页。
[来源] course-design.qmd C4a／E1；熊猫实验数据与技术边界见C4。

## Slide 13
新图像能满足 50 B 预算吗？
12×10 个像素，要区分 5 种颜色。
采用最短固定长度码，只计未压缩像素码字。
求每像素位数和数据量，判断是否不超过 50 B。
这个结果就是完整 PNG 文件大小吗？写一句理由。
2² < 5 ≤ 2³，所以最少 3 bit。
12 × 10 × 3 ÷ 8 = 45 B，满足预算。
Notes: [问题 / 页面目的] 新图像能满足 50 B 预算吗？
[内部编号] E1
[阶段] answer
[教师逐字稿] 两位的四种状态不足以区分五色，三位够用。120个像素各三位，是360bit，换成45B，满足50B预算。先核对前三项，不让学生覆盖原答案。再请一人解释还剩下的文件大小问题。
[课堂操作] 只说明当前新增焦点，先前内容保持可见。
[来源] course-design.qmd C4a／E1；熊猫实验数据与技术边界见C4。

## Slide 14
新图像能满足 50 B 预算吗？
12×10 个像素，要区分 5 种颜色。
采用最短固定长度码，只计未压缩像素码字。
求每像素位数和数据量，判断是否不超过 50 B。
这个结果就是完整 PNG 文件大小吗？写一句理由。
2² < 5 ≤ 2³，所以最少 3 bit。
12 × 10 × 3 ÷ 8 = 45 B，满足预算。
45 B 只计理想像素码字。
完整 PNG 文件还涉及格式结构和压缩。
Notes: [问题 / 页面目的] 新图像能满足 50 B 预算吗？
[内部编号] E1
[阶段] evidence
[教师逐字稿] 45B只计理想像素码字。PNG还有格式结构与压缩，不能据此得到完整文件大小。容量、列式单位、预算、文件边界各一项，至少三项且容量正确视为达到本次退出标准。记录实际匿名错误类别；本次文件构建不能填写学生达标人数。
[课堂操作] 只说明当前新增焦点，先前内容保持可见。
[来源] course-design.qmd C4a／E1；熊猫实验数据与技术边界见C4。