## Slide 1
声音怎样变成0和1？
第一课时｜从声音到数字音频
Notes: [问题] 声音怎样变成0和1？
[内部编号] V81-01
[阶段] 课时开场
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】开场。问：“上一节课学习了图像编码。那么在手机里录下我们的声音，计算机保存的到底是什么？”不要直接报出采样、量化、编码，先让学生提出问题。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。

## Slide 2
文字、图像能编码，声音呢？
文字 → 编码
图像 → 编码
声音 → ？
手机为什么能把说话声保存成文件？
Notes: [问题] 文字、图像能编码，声音呢？
[内部编号] V81-02
[阶段] 提问／独立作答
[教师逐字稿]
【设计意图】回忆旧知识：字符编码记录符号，图像编码记录像素。请学生预测：自然声音没有像素，计算机怎么办？指向本课总问题，不求答对。
【教师可以这样讲】大家想一想，我们能把一个汉字或一张图片保存进电脑。那么正在说话的声音是不是也能保存？它与图像的最大区别在哪里？
【预判回答与追问】有人会说只要“录下来”就行；追问“录下来”在计算机里究竟记录什么？
【本页收束】收束到核心问题：原来连续的声音如何变成数字。
先请学生复述文字和图片怎样编码，再让学生预测麦克风后是什么、计算机需要什么。教师不预告完整三步。
[图片生成提示词] IMG-01；用途：情境插图，不作为技术或软件事实证据。 Create a classroom teaching illustration for a Chinese senior-high information technology lesson. Use case: illustration-story. Teaching purpose: students should wonder how a spoken voice can be saved by a phone, without being shown the technical answer. Slide role: question and cognitive-conflict context. Intended placement: right column of a white PowerPoint slide, approximately 536 by 402 pixels; 4:3 aspect ratio. Subject and scene: one fictional senior-high student, seen in a calm three-quarter view, speaking a short sentence toward a generic smartphone held naturally in one hand near the mouth. The phone is plainly visible and the student's mouth is slightly open in ordinary speech. The smartphone screen is a plain neutral surface, with no interface, text, waveform, record button, icon, or numbers. Show the head, upper torso, hand and phone clearly. No additional devices or people. Composition: clear large subject in the center of this 4:3 illustration; leave modest white breathing room around the silhouette. Keep face and phone fully within the crop. Do not include slide titles or labels. Visual style: clean, restrained editorial educational illustration with realistic human proportions, subtly rendered materials and quiet thin contours; white or very light neutral background, muted charcoal, light gray and restrained violet clothing accents. Serious but friendly high-school tone; compatible with a white technical teaching deck. Important constraints: no explanatory text, no Chinese labels, no binary strings, no byte values, no arrows, no waveforms, no speech bubbles, no diagrams, no conclusion, no brand logo, no watermark, no decorative border, no shadowed card, no gradient background. Do not depict sound as a visible curving path. This is a fictional situation illustration, not technical or software evidence. [图片编辑] 使用原图，等比contain，无拉伸、无二次编辑；精确标签为原生PPT对象。

## Slide 3
振动怎样把声音传到麦克风？
音叉振动
空气中的声压变化
麦克风接收
Notes: [问题] 振动怎样把声音传到麦克风？
[内部编号] p3
[阶段] 解释
[教师逐字稿]
请看音叉和麦克风。音叉振动，使空气中的声压发生变化；变化传播到麦克风的位置。先请学生用手势指出“振动源”和“接收位置”。接下来要解释麦克风怎样把这种变化变成电信号。
[图示边界]
复用v8.4.10的程序示意图，圆弧是传播示意，不是空气质点或声音走过的轨迹。原图等比contain，未改写内容。
[来源]
v8.4.10 ppt/media/image4.png；validation/audio-v84-20261013/build_ten_visual_rounds.py 的artwork_tuning_fork。

## Slide 4
声音和电脑里的音频文件，是同一种量吗？
自然界的声音
电脑中的音频文件
空气中的声压随时间连续变化。
这是模拟量。
计算机记录一串数值。
这是数字量。
我们的任务：让连续的声音变成计算机能够记录的数字。
Notes: [问题] 声音和电脑里的音频文件，是同一种量吗？
[内部编号] V81-04
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】先让学生表态：声波在时间上连续变化；文件保存的是离散数字。问麦克风前后，哪一阶段发生改变？
【教师可以这样讲】请先判断：空气中的声音和电脑里的音频文件，是不是同一种东西？举一个理由。
【预判回答与追问】“电脑播放出来还是声音，所以是模拟量”是可能的误解；分清存储形式和播放后的物理振动。
【本页收束】声音属于物理模拟信号；数字文件以离散的数据保存音频。
对比模拟声波与文件中的数字，问连续变化的声音如何变成离散数据；先让学生说两者有何不同。

## Slide 5
麦克风把声波变成什么？
空气中的声音
麦克风
连续电信号
麦克风完成了“声波 → 电信号”，但信号仍然连续。
Notes: [问题] 麦克风把声波变成什么？
[内部编号] V81-05
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】承接实录1：猜需要哪些设备。麦克风将声压变化转为连续电信号；此时仍是模拟信号。不要说麦克风直接保存WAV。
【教师可以这样讲】请观察这条流程。麦克风是不是已经把声波变成0和1了？请指出转换前后各是什么。
【预判回答与追问】学生可能认为麦克风就是“录音机”。追问：麦克风输出的电压能否在每个时刻连续变化？
【本页收束】麦克风把声压变化变成模拟电信号，数字化还没有完成。
麦克风负责把声压变化变成连续电信号；先预测“是数字还是模拟？”学生说出依据。

## Slide 6
连续电信号，怎样变成数字？
模拟电信号
声卡：ADC
数字音频
ADC = 模数转换（模拟信号 → 数字信号）
声卡负责完成这一转换；它不等于“存储音频文件”。
Notes: [问题] 连续电信号，怎样变成数字？
[内部编号] V81-06
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】先问：谁来把模拟电信号转换成0和1？鼓励学生猜CPU、麦克风等。展示声卡音频接口或画流程，以ADC为答案。设备可集成在主板或外置。
【教师可以这样讲】如果麦克风输出还是连续电信号，计算机怎样读懂它？需要什么设备？
【预判回答与追问】学生可能猜CPU，先认可其计算作用，再追问哪个音频部件把模拟信号变成离散样本。
【本页收束】声卡中的ADC完成模数转换。无需记电子线路结构。
声卡ADC把模拟信号变为数字数据；不要求硬件电路细节，用前后变化解释。

## Slide 7
录音与播放，各转换了什么？
录音
声音
麦克风
电信号
ADC
数字样本
保存
文件
播放
文件
读取／解码
数字样本
DAC
电信号
扬声器
声音
Notes: [问题] 录音与播放，各转换了什么？
[内部编号] p7
[阶段] 解释
[教师逐字稿]
先让学生沿上行读录音过程，再沿下行读播放过程。每个箭头都对应一种操作：麦克风转换、ADC、保存；读取文件后取出样本，经DAC和扬声器播放。追问：电脑文件里保存的是空气振动，还是样本的数字表示？
[模型边界]
简化链路省略放大、滤波与功率放大等；文件可能需要解码才能得到PCM样本。

## Slide 8
波形图的横轴，表示距离还是时间？
请先判断：图中的起伏描述了什么？
Notes: [问题] 波形图的横轴，表示距离还是时间？
[内部编号] p8
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
先请学生判断横轴表示什么，给20秒，同桌用一句话说明依据。此时不显示答案图。

## Slide 9
波形图的横轴，表示距离还是时间？
请先判断：图中的起伏描述了什么？
空间里的传播（示意）
固定位置的时间记录
振幅
时间
在一个位置测量，横轴是时间。
Notes: [问题] 波形图的横轴，表示距离还是时间？
[内部编号] p8-reveal
[阶段] 证据揭示
[教师逐字稿]
两种图讨论不同问题。左图画空间里的传播，右图在固定位置记录信号随时间的变化。请学生分别指出横轴的含义。
[图示边界] 左侧复用程序示意图image5的左半部分，等比裁切，无技术数值。右侧是sin(10πt+0.3)的数学示意信号，不是录音实测。

## Slide 10
演示A：红线向右，表示什么？
先预测：红线移动时，波形图的横轴表示什么？
在教室浏览器播放
振幅
时间
Notes: [问题] 演示A：红线向右，表示什么？
[内部编号] V81-09
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
运行notebooks/01_听见声音_看见波形.ipynb。请教师从Windows浏览器直接点击播放；让学生预测红线表示空间位置还是播放时间，然后暂停再播放。观察教室音箱发声，Mac只是运算和提供数据。约2分钟。网络失败时直接使用本页示意和原第8页。
打开远程JupyterLab Notebook 01，在Windows浏览器播放声音，问红线向右是不是声波向右传播；让学生说横轴是时间。
[提问阶段] 先请学生预测红线表示什么，停顿20秒，播放后才比较波形固定与播放位置变化。横轴的解释留到观察之后。

## Slide 11
只能留下有限个数字，该在哪些时刻取样？
振幅
时间
请提出一个规则：怎样公平地选出一组采样时刻？
Notes: [问题] 只能留下有限个数字，该在哪些时刻取样？
[内部编号] V81-10
[阶段] 提问／独立作答
[教师逐字稿]
【设计意图】先在波形上让学生指出选取若干时刻的方法，预测“隔一段时间取一个值”；不要急着宣布定义。
【教师可以这样讲】现在只允许保存若干个数字，你会在哪些时刻记录这条曲线？让同桌先各提出一条规则。
【预判回答与追问】有人会只选最高点和最低点。追问：如果换一段波形，这个规则是否容易统一实现？
【本页收束】用固定时间间隔连续记录，形成采样时刻。
请学生先在波形上建议记录时刻，再比较哪种规则稳定；引出等时间间隔采样。

## Slide 12
每隔相同时间，取一个幅度值
振幅
时间
采样：在固定时刻取样，让时间上的记录变得离散。
Notes: [问题] 每隔相同时间，取一个幅度值
[内部编号] V81-11
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】保留前页坐标与波形，叠加等间隔采样点。追问：采样之后还保留每个时刻的原始值吗？概括“时间上离散”。
【教师可以这样讲】我们按固定时间间隔记录了12个点。灰色曲线不再直接保存，每个点有自己的时间和值。
【预判回答与追问】学生可能把连点线当作新的连续信号。追问：文件实际存的是曲线，还是这些点对应的数字？
【本页收束】采样的结果是时间上离散的一组样本。
【v7 Demo B，约3分钟】运行 notebooks/02_放大波形_看见采样点.ipynb，将观察范围从100毫秒缩至20、4毫秒，直到看见一个个真实样本点。与完整波形极值包络对照，不要把包络竖线叫采样点。先问“看似连续的曲线，计算机究竟保存了什么？”
先观察时间刻度和蓝色点，教师追问记录的是什么量，说明在指定时刻记录幅度。

## Slide 13
演示B：放大红框，能看到什么？
同一数学示意信号；只放大 0.30～0.50 s。
整体：0～1 s
红框区间：0.30～0.50 s
振幅
时间 / s
振幅
时间 / s
0
1
0.30
0.50
Notes: [问题] 演示B：放大红框，能看到什么？
[内部编号] p12
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
先看左侧全段与红框时刻。请预测放大后会看到什么，停顿20秒。右侧暂不画样本，不提前给出点数。

## Slide 14
演示B：放大红框，能看到什么？
同一数学示意信号；只放大 0.30～0.50 s。
整体：0～1 s
红框区间：0.30～0.50 s
振幅
时间 / s
振幅
时间 / s
0
1
0.30
0.50
同一区间、相同纵轴；放大后可分辨11个记录点。
Notes: [问题] 演示B：放大红框，能看到什么？
[内部编号] p12-reveal
[阶段] 证据揭示
[教师逐字稿]
请核对右图从0.30到0.50秒，与左图红框相同；纵轴比例相同，只有横轴放大。逐个数点，再解释这是一段数字记录，而不是声音传播的路线。
[数学证据] 共享模型0.72sin(10πt+0.3)。采样时刻j/50，j=15..25，共11个观测点，包含窗口两端。全段[0,1)为50样本；不要把封闭观察窗的11个点当作0.2秒新增11样本。

## Slide 15
1 Hz和2 Hz，一秒内取几个样本？
同一段信号；统计区间 [0,1)，不计右端点。
1 Hz
0
0.5
1
时间 / s
2 Hz
0
0.5
1
时间 / s
采样率：每秒、每声道采集的样本数。
Notes: [问题] 1 Hz和2 Hz，一秒内取几个样本？
[内部编号] V81-13
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】先让学生预测1 Hz、2 Hz分别表示每秒几个点；同一时间范围，不同点数。讲采样率=单位时间样本数，间隔Δt=1/fs。
【教师可以这样讲】预测：1 Hz每秒几个点？2 Hz每秒几个点？都记录4秒，两个例子的样本数分别是多少？
【预判回答与追问】注意“赫兹”还可表示声音本身频率；本页说的是“采样的次数”。
【本页收束】采样率是每秒采样数；更密意味着相邻采样时刻间隔更短。
【v7回扣】演示切换到本页后，要求学生解释采样率和每秒样本数之间的关系。Notebook中的4毫秒局部窗口只是观察尺度。
1Hz=每秒1个记录点；2Hz=每秒2个。这里用于放大理解，绝非实际音频录制建议。
[模型边界] 图为同一数学示意信号，不是实际录音建议；只用来数记录时刻。1Hz取t=0；2Hz取t=0、0.5s；区间[0,1)。示意不证明重建或听感。

## Slide 16
提高采样率，时间轴上的什么变了？
采样点较少
采样点较多
每秒记录的次数变多；数据量也会随之增加。
振幅
振幅
时间
时间
Notes: [问题] 提高采样率，时间轴上的什么变了？
[内部编号] V81-14
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】同一波形、同一个时长，采样点由少到多。先比较时间方向的点密度，不谈“采样后连线就完全恢复”。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
上下保持同一条曲线不变，只改变时间方向的样本密度，让学生辨认控制变量。

## Slide 17
采样值可能是3.71，怎样记录？
振幅
时间
某个样本：3.71
新问题：如果只允许8个振幅等级，怎么记录这些值？
Notes: [问题] 采样值可能是3.71，怎样记录？
[内部编号] V81-15
[阶段] 提问／独立作答
[教师逐字稿]
【设计意图】实录2第二步：采样点的振幅可在连续范围取值，设备却计划使用有限等级。让学生意识到有第二个问题尚未解决。
【教师可以这样讲】假设某个时刻取得3.71这样的振幅值。如果设备只准记录8个整数等级，会怎么办？
【预判回答与追问】学生可能直接回答“四舍五入”，要追问必须先规定可用的代表值与映射规则。
【本页收束】量化解决幅度的离散化，下一页构建0到7的教学模型。
【v7 Demo C预告】现在只解决了采样时刻；纵向幅度可能是任意连续值，需要量化，稍后用实验台在同一坐标中比较。
讨论3.71这样的幅度怎样用有限个等级近似记录，不让量化等同四舍五入。

## Slide 18
等级编号0～7，一共有几档？
0也是一个编号。请从左到右逐档数。
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
这里有8个等级。下一步再判断3.71落在哪一档。
Notes: [问题] 把振幅划分成0～7，共几个等级？
[内部编号] V81-16
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】坚持实录2的首个量化模型：等级从0数到7含0，共八级。提醒这里是教学简化例，真实PCM可正可负。让学生先自己数等级。
【教师可以这样讲】请同学数一数，从0到7一共几个数字。0算不算一个等级？
【预判回答与追问】最容易出现7级的误答。让学生逐个数：0、1、2、3、4、5、6、7。
【本页收束】共8个等级。这里是简化模型，并非真实声压只有非负值。
讲授0~7是等级编号；不要把取样数、幅度值、等级编号混为一谈，先让学生预测。

## Slide 19
3.71 应记为等级3，还是等级4？
范围 [0,8)，分成8段；先独立判断等级编号。
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
采样原值：3.71
请说明你采用的分档规则。
Notes: [问题] 3.71 应记为等级3，还是等级4？
[内部编号] p17
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
请先独立判断3.71的等级编号，并写出规则。所有档的样式相同。不要用“四舍五入”抢答；先说题目怎样定义区间。给20秒后请两人解释。

## Slide 20
量化：用有限代表值近似样本
范围 [0,8)；按 [n,n+1) 分档。
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
原值 3.71
等级编号 L3；对应代表值 3.5
编号表示哪一档；代表值用于近似原幅度。
代表值 3.5
Notes: [问题] 量化：用有限代表值近似样本
[内部编号] V81-18
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】此页展示明确的取整规则：教学用向下取整（非真实所有PCM的唯一规则）；把3.71映射到3。解释损失了细节，产生量化误差。
【教师可以这样讲】规定一个简化规则：向下取整。原值3.71会落在哪个等级？屏幕上的红点与蓝点哪个是原值？
【预判回答与追问】可能误以为蓝点恰好是原始值。追问：3.71与3有什么不同？少了哪些信息？
【本页收束】量化是用有限代表值近似原值，存在量化误差。
这里按[n,n+1)归入Ln，3.71属于L3；量化代表值可取3.5。让学生回看先前错误猜测。
[图示条件] 横坐标表示输入幅度，区间[3,4)归为L3；以中点3.5近似3.71。等级编号3不是幅度代表值3.5。Demo C使用另一个幅度范围，不混用数值。

## Slide 21
10个样本，怎样依次编码？
采样顺序
量化等级
3 bit码字
1
3
011
2
5
101
3
7
111
4
6
110
5
4
100
6
2
010
7
0
000
8
1
001
9
3
011
10
4
100
采样决定“什么时候记录”，量化决定“记录哪个等级”，编码决定“用哪些bit表示”。
Notes: [问题] 10个样本，怎样依次编码？
[内部编号] V81-19
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】引导从单样本迁移到样本序列：强调时间先后、量化值与3位二进制对应。不要把10个样本误说为10个量化等级。
【教师可以这样讲】请从第3个样本找起：它的量化值是多少？对应的三位码字是什么？再找第7个。
【预判回答与追问】注意区分“样本数量10”和“等级数量8”，不能把十个样本说成十个等级。
【本页收束】编码按时间顺序保存各个样本的定长码字。
三位二进制可以表达8种组合；先问学生最少需要几bit，再揭示全部码字。
[观察顺序] 先只看红框内的第一个样本：顺序1，量化等级3，等长码字011。让学生沿列互读，再看其余九列；不是把3bit当作幅度值。

## Slide 22
3.71为什么写成011，而不是100？
采样原值
3.71
输入范围
[3,4)
量化等级
L3
3 bit码字
011
规则：按输入范围确定等级，再用固定长度的0和1记录等级编号。
验证：输入值4.15对应的码字是什么？
Notes: [问题] 3.71为什么写成011，而不是100？
[内部编号] V81-20
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
逐步指着四个框引导：输入原值3.71，属于区间[3,4)，所以等级编号是3；把3写成三位等长码字011。反例4.15属于L4，码字100。本例幅度[0,8)，Demo C用[-1,1]，逻辑完全相同。

## Slide 23
一个样本需要几个二进制位？
8个等级 = 2³
0 → 000
1 → 001
2 → 010
3 → 011
4 → 100
5 → 101
6 → 110
7 → 111
3 bit可以写出8种不同的编码：000～111。
Notes: [问题] 一个样本需要几个二进制位？
[内部编号] V81-21
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】出选择：8个等级需要2位、3位还是8位？请学生复习2的n次方。按最简单映射列出对应表，避免一次上来10个样本。
【教师可以这样讲】刚才有8级，若只有两个二进制位可以表示多少种不同情况？三个呢？
【预判回答与追问】让学生亲自枚举00、01、10、11，然后观察000到111共有八种。
【本页收束】2^3=8，所以这八个等级可以用3 bit表示。
该比较图与Notebook 03采用不同示例幅度范围，但都是先采样、划区间、记录等级；先建立3bit=8级再操作。

## Slide 24
同一个3.71，4bit会怎样近似它？
范围仍为 [0,8)；各档中点作代表值。
3bit：8档
4bit：16档
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
已知：3bit把3.71近似为3.5。
4bit对应哪一段？代表值是多少？
Notes: [问题] 同一个3.71，4bit会怎样近似它？
[内部编号] p22
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
沿用上一页的幅度范围和中点规则，只改变每样本位数。先请学生找4bit下对应的区间，不显示答案，停顿20秒。

## Slide 25
同一个3.71，4bit会怎样近似它？
范围仍为 [0,8)；各档中点作代表值。
3bit：8档
4bit：16档
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
已知：3bit把3.71近似为3.5。
4bit对应哪一段？代表值是多少？
[3.5,4) 的中点：3.75
Notes: [问题] 同一个3.71，4bit会怎样近似它？
[内部编号] p22-reveal
[阶段] 证据揭示
[教师逐字稿]
先听学生给出的区间，再揭示红框。[3.5,4)的中点是3.75，用它近似3.71。这里的7是等级编号，3.75是幅度代表值。更细分档没有增加记录时刻。
[计算] Δ=8/16=0.5，floor(3.71/0.5)=7，代表值(7+0.5)×0.5=3.75。3bit中点为3.5。仅为非负幅度教学模型，实际PCM通常使用有符号幅度。

## Slide 26
采样率与量化位数，分别控制什么？
采样率：时间方向
量化位数
幅度方向
振幅
时间
Notes: [问题] 采样率与量化位数，分别控制什么？
[内部编号] V81-23
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】学生两两互问：采样率改变什么方向？量化位数改变什么方向？画时间与幅度两个方向的粗箭头，对照两种概念。
【教师可以这样讲】请指出采样率与量化位数分别控制这张图的哪个方向。
【预判回答与追问】如学生认为量化位数决定点的多少，重新回看每一秒有几个采样时刻。
【本页收束】采样率决定时间方向的密度，量化位数决定幅度方向的精细程度。
【v7 Demo C，约5分钟】运行 notebooks/03_采样_量化_编码实验台.ipynb，按①原波形→②采样→③量化→④编码进行。学生先预测调高采样率会变哪些点，再预测保持采样率改bit数时横向点数会否变化。实验台使用归一化-1到1幅度，量化等级编号仍为0～2^n-1，与本页0～7教学例的单位尺度不同。
对比3bit与4bit的等级数，先让学生预测会不会增加样本点个数；解释是纵向可选值更密。

## Slide 27
演示C：3bit变4bit，样本点会变多吗？
输入和采样时刻不变，只改量化位数。
请预测：记录时刻、代表值、码字长度，哪些会变？
Notes: [问题] 演示C：3bit变4bit，样本点会变多吗？
[内部编号] p24
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
先只读实验条件。请每人预测改变位数会不会增加采样时刻，再写出还会改变什么。没有运行前不要用网格或点数给出答案。

## Slide 28
演示C：3bit变4bit，样本点会变多吗？
输入和采样时刻不变，只改量化位数。
请预测：记录时刻、代表值、码字长度，哪些会变？
3bit：8个代表值
4bit：16个代表值
空心点：同一输入；实心点：量化后的代表值。
Notes: [问题] 演示C：3bit变4bit，样本点会变多吗？
[内部编号] p24-reveal
[阶段] 证据揭示
[教师逐字稿]
对齐上下相同的10个时刻，空心点的输入完全相同。比较实心点可取的纵向位置。请学生解释改变的是幅度分档和码字长度，记录时刻没有增加。
[数学证据] 同一10个输入：[3.71,5.2,7.1,6.4,4.15,2.3,0.65,1.4,3.2,4.8]，范围[0,8)，3bit/4bit均为中点量化。本页是控制变量模型，不冒充remote-demos-v7的实际波形。

## Slide 29
采样更多、等级更密，就一定听得更好吗？
采样率 ↑
每秒样本更多
量化位数 ↑
每样本可选等级更多
通常能提高记录的精细程度，但音质不会无限提高。
Notes: [问题] 采样更多、等级更密，就一定听得更好吗？
[内部编号] V81-25
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】技术纠偏：在其他条件一致且原先不足时通常改善还原保真度；但达到合理条件后并非“数字越大越好”，设备、声源、听觉与滤波都会限制。中学只需掌握趋势和条件。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
【v7实验台回扣】在实验台选择3 bit，点击一个点，要求学生报出等级编号和3 bit码字。注意实验台使用[-1,1]输入范围；本页0～7演示是另一种简化尺度，编码原理相同。
纠正“设置越高听觉效果必然越好”的绝对化说法，讨论保真能力与具体条件。

## Slide 30
3bit模型与16bit实际存储
课堂模型：3 bit
PCM例子：16 bit
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
位数越多，一份未压缩样本数据所占的空间也越大。
8bit＝1B
8bit＝1B
共16bit＝2B
Notes: [问题] 3bit模型与16bit实际存储
[内部编号] V81-26
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】避免从课堂3位例子跳到真实16位时困惑。说明用3位为了看清规律，不是说实际音乐普遍使用3位。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
【v7学习证据】让学生说出：“采样确定何时记录，量化决定用哪个代表值，编码将编号写成固定长度的二进制码字。”如果答不出，回实验台查看同一个样本，避免只背步骤名称。
[来源] Microsoft WAVEFORMATEX, nBlockAlign、nAvgBytesPerSec、wBitsPerSample, 2021-04-02，检索2026-10-13：https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 31
PCM样本和WAV文件，分别指什么？
以装有PCM样本的WAV为例，示意不按字节比例绘制。
WAV文件
格式、采样率、声道
及其他结构信息
PCM样本数据
B0
B1
B2
B3
B4
B5
样本数据量 + 文件结构，才是完整文件大小。
Notes: [问题] PCM样本和WAV文件，分别指什么？
[内部编号] p27
[阶段] 解释
[教师逐字稿]
先指出大框表示一个完整WAV文件，里面既有说明信息，也有样本数据。请学生找到采样率和声道在哪里描述，再逐个读样本字节。计算题数的是样本数据，文件结构要另外计入。
[技术边界]
WAV是RIFF容器，可装其他编码；这里只画含PCM的情况。结构不固定为44Byte，图框宽度不表示实际比例。
[来源]
Microsoft RIFF overview：https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/xaudio2/resource-interchange-file-format--riff-

## Slide 32
播放时，数字样本怎样变成声音？
数字样本
DAC
连续电信号
扬声器
录音是模拟 → 数字；播放是数字 → 模拟。
Notes: [问题] 播放时，数字样本怎样变成声音？
[内部编号] V81-28
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】回扣开场录音/播放闭环：读PCM样本→转换为连续电信号→推动扬声器振动；波形经过重建，不是简单用折线连接采样点。
【教师可以这样讲】复盘完整流程：数字文件里的样本为什么还能被扬声器播放成声音？
【预判回答与追问】不要讲成简单把点连成折线。输出经过数模转换及适当的信号处理。
【本页收束】录音是ADC，播放是DAC，音频数字化形成闭环。
沿数字样本→DAC→扬声器→声音完成录放闭环，不在主线要求复述滤波细节。

## Slide 33
声音数据量为什么与四个参数有关？
采样率
每秒几个样本
存储位宽
实际每样本占多少bit
声道数
同一时刻几路
时长
持续多少秒
Notes: [问题] 声音数据量为什么与四个参数有关？
[内部编号] V81-29
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】从实录2由学生提出因素：越长录音越大，每秒越多点越大，每个点越多bit越大，左右两路各记录一次。请先预测四项，不马上展示公式。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
先让学生自己说PCM数据量四个因素，而不是直接背公式。
[容量条件] 容量按固定存储位宽的未压缩PCM样本计数；量化模型的有效等级数不一定等于文件的存储位宽。
[来源] Microsoft WAVEFORMATEX, nBlockAlign、nAvgBytesPerSec、wBitsPerSample, 2021-04-02，检索2026-10-13：https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 34
先数样本，再数bit，最后换成Byte
2 样本/秒 × 4 秒 × 1 声道 = 8 个样本
3 bit
3 bit
3 bit
3 bit
3 bit
3 bit
3 bit
3 bit
8 个样本 × 3 bit = 24 bit = 3 Byte
不同声道要各自记录样本；声道数翻倍，未压缩样本数据量也翻倍。
3bit教学模型：码字连续打包；不是实际16bit PCM文件。
Notes: [问题] 先数样本，再数bit，最后换成Byte
[内部编号] V81-30
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】用小模型实推：每秒2个样本×4秒×1声道=8个样本，每样本3bit共24bit=3Byte。用8个小方块表示样本，而不是一上来给公式。
【教师可以这样讲】请口算每秒2个样本，录4秒，一路声道，共得到多少个样本？每个3位，要几个bit？
【预判回答与追问】学生可能直接乘完得到24 Byte。请指着八个框数，再从bit换到Byte。
【本页收束】8个样本、每个3bit，共24bit，等于3Byte。
让学生数8个样本，每个3bit共24bit，除8得到3Byte，单位帮助理解公式。
[计数边界] 这里8个3bit码字连续打包为24bit，即3Byte，不包含结构或填充。实际PCM容量使用每样本存储位宽；不能把真实16bit PCM文件按有效3bit计算。

## Slide 35
未压缩PCM的数据量，怎样数出来？
固定存储位宽；计算样本数据，不含文件结构。
每声道采样了多少次？
采样率 × 秒数
每个时刻要存多少Byte？
声道数 ×（存储位宽 ÷ 8）
×
总Byte数＝每声道样本数 × 每时刻Byte数
先统一为Hz、秒、bit；8 bit＝1 Byte。
Notes: [问题] 未压缩PCM的数据量，怎样数出来？
[内部编号] p31
[阶段] 解释
[教师逐字稿]
请先解释左右两项各在数什么。左边按每秒每声道的样本数乘秒数，得到每个声道的记录次数；右边数每个时刻所有声道合起来占多少Byte。把两项相乘才得到总量。不要先背五个数字的乘法。
[公式条件]
未压缩、固定存储位宽、整数样本计数。存储位宽可能大于有效量化位数。真实文件优先从帧数和块对齐读取payload。

## Slide 36
练习题 1
采样率 16,000 Hz，8 bit，双声道，录制5秒。
未压缩PCM样本数据共有多少 Byte？
先标出每个数字的含义。
Notes: [问题] 练习题 1
[内部编号] V81-32
[阶段] 提问／独立作答
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】问题页。给学生独立列式。若学生写16×8×2×5，追问16kHz应等于多少Hz。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
独立列式后再揭示；提问哪一个乘数是双声道、为什么还要除以8。

## Slide 37
练习题 1
采样率 16,000 Hz，8 bit，双声道，录制5秒。
未压缩PCM样本数据共有多少 Byte？
每声道：16,000 × 5＝80,000 个样本
每样本：8 bit ÷ 8＝1 Byte
双声道：80,000 × 2 × 1＝160,000 Byte
答案：160,000 Byte
Notes: [问题] 练习题 1
[内部编号] V81-33
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】答案页。问：如果双声道改成单声道，结果会怎样？
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
答案160000 Byte。让学生先说思路，再对照上一页原位置的题干与下方答案。

## Slide 38
本节课你能解释三件事吗？
声音怎样进入电脑？三个步骤各改变什么？
未压缩PCM的数据量从哪里来？
Notes: [问题] 本节课你能解释三件事吗？
[内部编号] V81-34
[阶段] 学生总结，知识树未揭示
[教师逐字稿]
请先用自己的话回答这三个问题。每一问都要指出一页图或一个演示作为依据。给30秒整理，同桌互说后请三位同学各说一问。此时不要显示后面的知识树，先记录学生的概括。
[教师参考，留到后页]
录音链是麦克风把声压转为电信号，ADC生成样本；采样定时刻，量化定代表值，编码写码字；固定宽度PCM样本数乘声道数和每样本存储字节数。

## Slide 39
本节课你能解释三件事吗？
声音怎样进入电脑？三个步骤各改变什么？
未压缩PCM的数据量从哪里来？
数据的表示
红框：本次新增
录音与播放
麦克风→ADC→数字样本
数字样本→DAC→扬声器
Notes: [问题] 本节课你能解释三件事吗？
[内部编号] TREE-1
[阶段] 学生总结后的知识树更新
[教师逐字稿]
先让学生概括本次新增的这一个关系，并指出依据。听完回答，再切到这页。红框是本次补上的录音与播放，此前已经建立的关系继续保留。请学生沿连接线读：麦克风→ADC→数字样本；数字样本→DAC→扬声器。追问这条关系能解释前面的哪一个问题，请学生举一个已观察的例子。
[节奏]
每次更新约20到30秒，先收总结再揭示。
[技术注解]
PCM按实际存储位宽计算样本数据；逐帧视频公式只适用于题设未压缩模型。压缩的目标不保证每个输入都变小。

## Slide 40
本节课你能解释三件事吗？
声音怎样进入电脑？三个步骤各改变什么？
未压缩PCM的数据量从哪里来？
数据的表示
红框：本次新增
录音与播放
麦克风→ADC→数字样本
数字样本→DAC→扬声器
采样、量化、编码
定时刻；定代表值；写码字
Notes: [问题] 本节课你能解释三件事吗？
[内部编号] TREE-2
[阶段] 学生总结后的知识树更新
[教师逐字稿]
先让学生概括本次新增的这一个关系，并指出依据。听完回答，再切到这页。红框是本次补上的采样、量化、编码，此前已经建立的关系继续保留。请学生沿连接线读：定时刻；定代表值；写码字。追问这条关系能解释前面的哪一个问题，请学生举一个已观察的例子。
[节奏]
每次更新约20到30秒，先收总结再揭示。
[技术注解]
PCM按实际存储位宽计算样本数据；逐帧视频公式只适用于题设未压缩模型。压缩的目标不保证每个输入都变小。

## Slide 41
本节课你能解释三件事吗？
声音怎样进入电脑？三个步骤各改变什么？
未压缩PCM的数据量从哪里来？
数据的表示
红框：本次新增
录音与播放
麦克风→ADC→数字样本
数字样本→DAC→扬声器
采样、量化、编码
定时刻；定代表值；写码字
未压缩PCM
每声道样本数×声道数
×每样本存储字节数
Notes: [问题] 本节课你能解释三件事吗？
[内部编号] TREE-3
[阶段] 学生总结后的知识树更新
[教师逐字稿]
先让学生概括本次新增的这一个关系，并指出依据。听完回答，再切到这页。红框是本次补上的未压缩PCM，此前已经建立的关系继续保留。请学生沿连接线读：每声道样本数×声道数；×每样本存储字节数。追问这条关系能解释前面的哪一个问题，请学生举一个已观察的例子。
[节奏]
每次更新约20到30秒，先收总结再揭示。
[技术注解]
PCM按实际存储位宽计算样本数据；逐帧视频公式只适用于题设未压缩模型。压缩的目标不保证每个输入都变小。

## Slide 42
为什么文件还需要压缩？
第二课时｜音频、视频编码与数据压缩
Notes: [问题] 为什么文件还需要压缩？
[内部编号] V81-35
[阶段] 课时开场
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】第二课时导入。说明第一节学的是数字化与PCM数据量，第二节学数据量计算、音轨和声道、视频数据量冲突及压缩。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。

## Slide 43
先回忆：这四个数字，分别是什么意思？
48,000 Hz
每秒取样次数
16 bit
每样本的位数
2
左右两个声道
60 s
音频持续时间
提醒：1 MB（按1024²换算）在严格单位写法中应称MiB。
Notes: [问题] 先回忆：这四个数字，分别是什么意思？
[内部编号] V81-36
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】实录3起手计算前，先让学生能解释参数。分组对答48,000Hz、16bit、2声道、60秒。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
先只看48000、16、2、60，要求学生用自己的话说明每个参数是什么。

## Slide 44
练习题 2
1分钟未压缩PCM音频：48,000 Hz、16 bit、双声道。
样本数据量约多少MiB？
先列式，再做单位换算。
Notes: [问题] 练习题 2
[内部编号] V81-37
[阶段] 提问／独立作答
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】问题页。复现实录3的DVD参数题，强调对参数意义的解释，而不只是按键计算。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
先从PCM字节数算起，再转换MiB；强调1024²与1000²换算不同。

## Slide 45
练习题 2
1分钟未压缩PCM音频：48,000 Hz、16 bit、双声道。
样本数据量约多少MiB？
每声道：48,000 × 60＝2,880,000 个样本
每样本：16 bit ÷ 8＝2 Byte
总量：2,880,000 × 2声道 × 2＝11,520,000 B
换算：11,520,000 ÷ 1024² ≈ 10.99 MiB
答案：约10.99 MiB
Notes: [问题] 练习题 2
[内部编号] V81-38
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】答案页。实录转写常写10.98MB，这是截断近似；按四舍五入保留两位应10.99 MiB。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
约10.99 MiB；验证11520000 B/1048576。不把带少量文件头的WAV大小当作PCM样本大小。

## Slide 46
练习题 3
给5分钟的诗朗诵加入一条等时长背景音乐音轨。
如果导出时仍为44.1 kHz、16 bit、双声道PCM，
数据量会翻倍吗？
先投票：翻倍 / 不变 / 说不清。
Notes: [问题] 练习题 3
[内部编号] V81-39
[阶段] 提问／独立作答
[教师逐字稿]
【设计意图】问题页。先让学生预测。这是实录3较长的认知冲突案例，不要马上公布答案。
【教师可以这样讲】再次提问：多加了一条背景音乐音轨，新的未压缩PCM文件一定比原文件大吗？请先投票并说明依据。
【预判回答与追问】真实课堂里学生曾将音轨误认为声道；暂不判断两种观点谁对。
【本页收束】下一页让两种解释并存，定位分歧。
投票多一条编辑音轨容量是否翻倍；不同学生给出理由，暂不揭示正确答案。

## Slide 47
两个看似有道理的答案，你支持哪一个？
观点 A：不变
观点 B：翻倍
采样率没变，位数没变，时长没变，
输出的声道数也没变。
录音里多了一份音乐，
是不是就需要多一份音频数据？
争论的关键：编辑时的“音轨”，是不是导出时的“声道”？
Notes: [问题] 两个看似有道理的答案，你支持哪一个？
[内部编号] V81-40
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】把实录中两位学生的理由换一种说法重现。引导学生指出分歧其实在“音轨和声道是不是一回事”。仍不公布答案。
【教师可以这样讲】有人支持不变，有人支持翻倍。注意我们的目标不是投票决定真理，而是检验关键假设。
【预判回答与追问】追问：增加的是“编辑音轨”，还是“导出声道”？哪个出现在容量公式里？
【本页收束】到图示页验证音轨与声道不同。
两种观点的矛盾来自把编辑音轨当作输出声道。追问最后导出文件是几声道。

## Slide 48
编辑音轨与输出声道，有什么不同？
编辑时：两条音轨
输出时：两个声道
音轨1：诗朗诵
音轨2：背景音乐
混音导出
左声道 L
右声道 R
两条音轨共同参与混音；输出仍可为 L、R 两路。
Notes: [问题] 编辑音轨与输出声道，有什么不同？
[内部编号] V81-41
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】直观图示：两条音轨经混音成为两个输出声道，注意不是左右各有一条编辑音轨。解释可单声道或双声道输出。
【教师可以这样讲】请指向编辑左边两行，它们是两条音轨；再指向右边的L/R，这才是导出的两路声道。
【预判回答与追问】如果学生说“左音轨变左声道”，让他想一想人声与伴奏是否都能同时从左右扬声器传出。
【本页收束】混合不会自动增加声道数，保持四参数则未压缩样本数据量不变。
先看两条轨，再揭示混音之后仍可输出L/R两路数据。

## Slide 49
练习题 3
给5分钟的诗朗诵加入一条等时长背景音乐音轨。
如果导出时仍为44.1 kHz、16 bit、双声道PCM，
数据量会翻倍吗？
答案：未压缩样本数据量不变。
内容变了，但采样率、位数、声道数、时长均未变。
Notes: [问题] 练习题 3
[内部编号] V81-42
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】答案页。让学生回看第一个预测，承认纠正了哪一个概念。提醒不同格式和压缩参数会影响最终文件大小。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
回到初始投票，解释四个PCM参数保持不变，因此样本数据量不变。

## Slide 50
迁移：把双声道改成单声道，会怎样？
相同采样率、存储位宽与时长；这里只改变声道数。
双声道
L
0.2
0.3
0.4
R
-0.3
-0.1
0.1
t0
t1
t2
单声道
单路
0.2
0.3
0.4
t0
t1
t2
同一时刻：2个样本
同一时刻：1个样本
其他条件相同：单声道的PCM样本数据量为原来一半。
Notes: [问题] 迁移：把双声道改成单声道，会怎样？
[内部编号] V81-43
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】让学生应用四因素公式。声道数2→1，其他不变，PCM样本数据量减半。音轨增减并不直接决定总量。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
迁移：把立体声变成单声道，其他参数相同，PCM样本数据量减半。
[计数模型] 三个时刻t0/t1/t2，双声道共6个样本，单声道3个。各值是计数示意，不是音轨混音结果，也不规定立体声转单声道的混音算法。
[来源] Microsoft WAVEFORMATEX, nBlockAlign、nAvgBytesPerSec、wBitsPerSample, 2021-04-02，检索2026-10-13：https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 51
图像和声音，在哪里取样？
图像：空间位置
声音：时间点
6列 × 4行：24个像素
6个时刻：6个样本／声道
数清“有多少份”，再乘“每份占多少bit”。
Notes: [问题] 图像和声音，在哪里取样？
[内部编号] p47
[阶段] 比较
[教师逐字稿]
左图先数列与行，每个格子是一个空间位置的像素；右图逐个数时间点，每个点是一个时刻的幅度记录。两者都先数有多少份，再计算每份大小。请学生说出图像和声音的取样位置有何不同。
[模型边界]
24像素与6样本是计数示意，不是相同信息量或相同采样率的声明。

## Slide 52
连续的图片，怎样让我们看到运动？
第1帧
第2帧
第3帧
第4帧
第5帧
帧率25 fps：每秒显示25张画面。
球在画面中的位置逐帧变化
Notes: [问题] 连续的图片，怎样让我们看到运动？
[内部编号] V81-45
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】借鉴实录3翻页小人的经验。每一帧呈现同一圆的位置改变。问学生：视频需保存几个画面？帧率如何描述？不用严格视觉暂留时间阈值。
【教师可以这样讲】五张小图中蓝点位置发生变化，连续播放后我们会感到它在运动。你生活里见过翻页动画吗？
【预判回答与追问】不要把“视觉暂留0.024秒”当成唯一且固定的生理阈值。
【本页收束】视频可以用连续图像帧与帧率的概念来理解。
五帧是同一个运动小球在五个时刻的状态。帧率25fps是每秒25帧，不应解释为人眼严格生理阈值。
球在每一帧的位置不同，同样场景取不同时间画面；fps是每秒帧数。

## Slide 53
10分钟、25fps，要保存多少帧？
25帧/秒 × 60秒/分钟 × 10分钟
= 15,000 帧
无压缩视频 = 单帧图像数据量 × 总帧数。
Notes: [问题] 10分钟、25fps，要保存多少帧？
[内部编号] V81-46
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】从学生已经理解的“视频是连续图像”计算总帧数。先让学生口算25×60×10=15000帧。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。

## Slide 54
练习题 4
10分钟的无声视频：480×320像素，24 bit/像素，
帧率25 fps。假设逐帧未压缩存储，
总数据量约多少GiB？
先独立作答，再说明依据。
Notes: [问题] 练习题 4
[内部编号] V81-47
[阶段] 提问／独立作答
[教师逐字稿]
【设计意图】问题页。来源实录3。不要把帧率误认为采样率，一帧是一张完整图。给3分钟列式，计算可用计算器。
【教师可以这样讲】先算一帧480×320像素，需要多少bit和Byte；再乘上25帧/秒和600秒。
【预判回答与追问】学生可能只乘25或只乘10。追问十分钟共有多少秒、多少帧？
【本页收束】未压缩视频等于单帧数据量乘总帧数。
10分钟无声逐帧未压缩视频，先算单帧字节，再算15000帧，单位换算为GiB。

## Slide 55
练习题 4
10分钟的无声视频：480×320像素，24 bit/像素，
帧率25 fps。假设逐帧未压缩存储，
总数据量约多少GiB？
单帧：480 × 320 × 24 ÷ 8＝460,800 B
帧数：25 × 10 × 60＝15,000 帧
总量：460,800 × 15,000＝6,912,000,000 B
换算：6,912,000,000 ÷ 1024³ ≈ 6.44 GiB
答案：约6.44 GiB
Notes: [问题] 练习题 4
[内部编号] V81-48
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】答案页。把公式拆成两段并让学生自己解释。按十进制GB约6.912 GB。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
答案约6.44GiB，检验帧数、bit转Byte以及B转GiB三步。

## Slide 56
视频文件为什么可能小于6.44 GiB？
相同题设：480×320、24bit／像素、25fps、10分钟、无声。
逐帧未压缩：约6.44 GiB
保存的视频文件
？
请提出一种解释，并说出还要核对什么条件。
Notes: [问题] 视频文件为什么可能小于6.44 GiB？
[内部编号] p52
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
刚才算出了逐帧未压缩的量。先保证屏幕上的题设不变，再请学生解释为什么一个视频文件可能更小。先收预测，不把压缩算法和帧间变化图提前揭示。
[图示边界]
只画5张代表帧，不是全部15000帧，也不按存储比例画框。视频文件大小还受编码和封装等影响。

## Slide 57
刚才计算的是逐帧未压缩数据量
未压缩图像帧
重新编码后的视频
每一帧都要保存完整的原始像素数据
利用帧间相似和更有效的编码，
数据可能显著减小
数据量计算仍正确，它描述的是题设中的“未压缩”情况。
Notes: [问题] 刚才计算的是逐帧未压缩数据量
[内部编号] V81-50
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】强调不是估计所有真实视频的固定大小。实际视频通常通过压缩编码，如利用相邻帧相似部分与人眼不敏感的某些信息。高中只解释为什么可能缩小。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
实际压缩技术还包括多种预测与表示方式；本课只要求理解重复规律允许节省比特，不学习具体codec算法。

## Slide 58
为什么要压缩？先想两种真实需求
节省存储空间
方便网络传输
同样容量的手机或硬盘，
可以保存更多数据。
需要传输的数据更少，
通常能更快下载或播放。
压缩的两个目的：节省空间、提高传输效率。
Notes: [问题] 为什么要压缩？先想两种真实需求
[内部编号] V81-51
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】实录3行李箱类比：整理行李节约空间；通过网络分享文件缩短传输时间。学生可以自举例，不要说压缩必然提升感知画质。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。

## Slide 59
“中国”重复100次，怎样写得更短？
中国中国中国中国中国中国……
“中国” × 100
在不改变内容的前提下，用规则和次数来表示重复部分。
Notes: [问题] “中国”重复100次，怎样写得更短？
[内部编号] V81-52
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】实录3的经典冗余案例。向学生展示短短的“（中国）×100”与重复文字。说明这仅是启发性的编码例子，不代表真实RAR算法。
【教师可以这样讲】两种写法能不能表示相同文字？“中国”重复一百次与“中国×100”，哪种通常更省符号？
【预判回答与追问】提醒这只是解释冗余的教学模型，不是真实RAR编码的说明。
【本页收束】规律、重复让人有机会用更短的规则表达同一内容。
中国重复100次只用“字词×次数”表达是思想模型，不代表RAR或zlib唯一工作机制。

## Slide 60
为什么重复内容更容易压缩？
高度重复的内容
变化复杂的内容
AAAAAAAAAA…
容易用简短规则表示。
AX3Q9P8F2…
难以找到同样简短的规则。
冗余越多，使用合适的算法时，通常越容易压缩。
Notes: [问题] 为什么重复内容更容易压缩？
[内部编号] V81-53
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】把“冗余”与重复的内容联系：A有规律，B无规律，但原长度相同。实际压缩算法实现不同，因此“通常更易”而非必然。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
重复多往往可用更短的规则表示，但实际压缩要看数据及算法。

## Slide 61
两份都是1000Byte，压缩后谁更小？
文件A：1000个“A”
文件B：1000个随机字节
原始大小相同，都等于1000 Byte。
请预测：压缩后 A、B 谁更小？能够完整恢复吗？
Notes: [问题] 两份都是1000Byte，压缩后谁更小？
[内部编号] V81-54
[阶段] 提问／独立作答
[教师逐字稿]
【设计意图】可以用Python标准库zlib演示，代码放Notes。生成1000个A与1000个伪随机字节（固定seed），比较同一无损压缩方法所得字节数并检验完全还原。先预测再运行。
【教师可以这样讲】两个数据各1000Byte：一个全是A，一个随机变化。请预测谁压缩后更小，以及能否恢复原数据。
【预判回答与追问】学生可能认为所有文件都会变小。下一页结果显示随机数据在容器开销下甚至略微变大。
【本页收束】测试无损压缩的冗余利用，而不是展示具体算法。
【v7 Demo D】先预测两份原始都是1000 Byte的文件哪一个被压得更小，再运行 notebooks/04_压缩前先预测.ipynb。Python zlib在Mac执行，Windows浏览器只展示结果，不依赖音频或py5。
A和B均1000Byte，学生先预测谁更省空间、B是否可能压完更大。

## Slide 62
演示D：同样1000Byte，压缩后会相同吗？
同样是 1000 Byte：
文件 A
1000个重复的字节“A”
文件 B
1000个随机变化的字节
① 先预测 → ② 运行Notebook的zlib压缩 → ③ 比较结果
可追问：压缩后的文件有没有可能比原来更大？
Notes: [问题] 演示D：同样1000Byte，压缩后会相同吗？
[内部编号] V81-55
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
运行remote-demos-v7/notebooks/04_压缩前先预测.ipynb（Mac计算zlib，教室Windows浏览器呈现结果）。学生先猜，再运行，再对照下一页17Byte/1011Byte。B可能变大，包含必要编码开销。zlib不是RAR算法本身。

## Slide 63
同样原始大小，压缩结果为何不同？
A：重复的内容
原始：1000 Byte
压缩后：17 Byte
B：复杂的内容
原始：1000 Byte
压缩后：1011 Byte
比原始多11 Byte
同一比例尺；解压后都能逐字节恢复原始数据。
Notes: [问题] 同样原始大小，压缩结果为何不同？
[内部编号] V81-56
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】演示代码（Windows课堂pt环境，Python标准库即可）：
import zlib, random
a=b"A"*1000
r=random.Random(2026)
b=bytes(r.randrange(256) for _ in range(1000))
for name,x in [("A",a),("B",b)]:
packed=zlib.compress(x)
print(name,len(x),len(packed),zlib.decompress(packed)==x)
本次固定随机种子得到A=17 Byte，B=1011 Byte。学生关注重复和冗余；算法细节不展开。
【教师可以这样讲】运行标准库实验或直接展示结果：重复内容1000Byte压后17Byte，随机内容1000Byte压后1011Byte。为什么会这样？
【预判回答与追问】别把高熵文件变大误判为程序出错：压缩文件自身有格式开销。检查两者解压完全一致。
【本页收束】这是无损压缩，且压缩效果取决于可利用的规律与编码方式。
【v7实际实验】Notebook 04使用确定性随机字节与重复字节，打印压缩前后真实长度。如果随机字节压缩后略大，是格式开销而非代码错误。让学生总结“能够用规律简洁表示的信息通常更容易压缩”。
17Byte与1011Byte是采用Python标准库zlib、固定随机种子的这一次课堂实验结果。数值取决于内容与算法，不是普遍常数；B数据因格式开销而可能变大。
[比例尺] 两列原始1000B均为500px；17B为8.5px；1011B为505.5px，多11B为5.5px。数值仅对应本次zlib实验；不是普遍压缩率。
[来源] Python3.12 zlib API，检索2026-10-13：https://docs.python.org/3.12/library/zlib.html；本地独立复算：A=b"A"*1000；B=random.Random(2026)逐项randrange(256)共1000Byte，默认zlib.compress，两者逐字节解压恢复。

## Slide 64
压缩到底改变了什么？
数据本身在计算机中仍是0和1。
压缩：重新表示数据，目标是减少数据量。
方法有很多，今天重点研究能不能完整还原。
Notes: [问题] 压缩到底改变了什么？
[内部编号] V81-57
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】实录3解释重新编码：数据压缩主要是改变表示方式，无损靠高效编码，允许有损时还可舍弃部分信息。目的与实质分开讲。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
归纳数据压缩是更高效的表示；要不要完整恢复决定无损与有损路径。
[边界] 目标不保证每个输入都变小。刚才B经zlib后多11Byte；数据结构与算法开销也占空间。先比较证据，再作这一概括。

## Slide 65
看起来相同，能证明完全恢复吗？
比较对象：原始像素值。请提出一种检验方法。
原始：4×4像素
恢复后的数据要和什么比较？
Notes: [问题] 看起来相同，能证明完全恢复吗？
[内部编号] p61
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
请先看原始4×4像素，独立提出检验方法。只凭远处“看起来一样”够不够？先收方法，再展示恢复结果。

## Slide 66
看起来相同，能证明完全恢复吗？
比较对象：原始像素值。请提出一种检验方法。
原始：4×4像素
恢复后的数据要和什么比较？
完整恢复
16处逐一相同
近似恢复
1处不同
Notes: [问题] 看起来相同，能证明完全恢复吗？
[内部编号] p61-reveal
[阶段] 证据揭示
[教师逐字稿]
中间16处都与原值相同；右侧至少有一处不同。请学生逐格核对红框位置。区分无损与有损，要检验能否完整恢复原始数据，而不能只凭肉眼相似。
[图示边界] 这是原生可编辑的概念模型，右侧仅交换一个像素值，不冒充JPEG或某个真实算法的实验输出。实际例证接下来使用源文件/JPEG解码后的RGB数据。

## Slide 67
ZIP、MP3、WAV、MP4，是同一层吗？
归档格式
ZIP / RAR
常用无损压缩，恢复原始文件。
音频编码
MP3
常见有损音频编码。
容器
WAV / MP4
WAV常装PCM；MP4可装音视频。
容器名不能单独确定内部编码，也不能单独判断有损或无损。
Notes: [问题] ZIP、MP3、WAV、MP4，是同一层吗？
[内部编号] V81-59
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】从实录拓展一点格式分层：ZIP/RAR是典型无损归档，MP3是常见有损音频编码，WAV是音频容器可装PCM，MP4是多媒体容器可含有损或无损编码。不要说全部文件扩展名都代表一种压缩算法。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
ZIP/RAR属于无损归档，MP3是有损音频编码，WAV和MP4属于容器（MP4常装有损编码视频）。文件后缀与编码算法不是完全同一层级。
[技术边界] 沿用v8的分类。这里MP3指音频编码；WAV与MP4指封装容器。WAV不一定是PCM，MP4也不固定装某种有损编码，按具体内部编码判定。ZIP/RAR按本课通常的无损归档用途讨论。
[来源] MDN Media container formats（MP4/WAV及容器与codec）, 检索2026-10-13：https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Guides/Formats/Containers；Microsoft RIFF overview；RFC2361 WAVE registry, 1998：https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2361

## Slide 68
相同尺寸的三幅图，谁容易无损压缩？
A 纯色
同一尺寸与位深
B 色块
同一尺寸与位深
C 复杂图案
同一尺寸与位深
想一想：哪幅图最容易用几条规则完整表示？
Notes: [问题] 相同尺寸的三幅图，谁容易无损压缩？
[内部编号] V81-60
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】实录3三种图像案例。画同尺寸位图：纯色、规则色块、较复杂花纹（不是声称真实风景照片）。首先预测排序，再归纳冗余。
【教师可以这样讲】这三幅图显示的是相同大小、相同位深的像素网格，哪张最容易找到重复的规律？
【预判回答与追问】强调“通常”和“对合适的算法而言”，避免将图像颜色多少当作绝对压缩决定因素。
【本页收束】纯色数据具有明显规律，适合无损压缩；比较结论再迁移到实际图像。
三图尺寸和位深一致，让学生预测哪个更规律，判断无损压缩的可能差异。

## Slide 69
练习题 5
A纯色、B规则色块、C复杂花纹，尺寸与位深相同。
分别用相同无损方法压缩，谁通常最小？为什么？
先独立作答，再说明依据。
Notes: [问题] 练习题 5
[内部编号] V81-61
[阶段] 提问／独立作答
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】问题页。此题迁移文字实验到图像。先解释冗余，再揭示。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
练习答案不能只选A，要解释重复和规律性带来更多可利用冗余。

## Slide 70
练习题 5
A纯色、B规则色块、C复杂花纹，尺寸与位深相同。
分别用相同无损方法压缩，谁通常最小？为什么？
答案：A通常最小。
纯色图像的重复与规律性最强，一般更容易用简短规则表示。
Notes: [问题] 练习题 5
[内部编号] V81-62
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】答案页。强调不是一切文件和算法都绝对如此。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
答案中的“通常”必须保留，不同压缩方案有例外。

## Slide 71
同一张图，JPEG能完全恢复原像素吗？
A与B尺寸相同。请观察指定区域，再判断。
A：原始RGB
B：JPEG解码后的RGB
Notes: [问题] 同一张图，JPEG能完全恢复原像素吗？
[内部编号] p66
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
先看两幅完整图；它们的尺寸相同。请在红框区域寻找差异，并判断“大小和外观相近”能否证明恢复了所有像素。停顿20秒。

## Slide 72
同一张图，JPEG能完全恢复原像素吗？
A与B尺寸相同。请观察指定区域，再判断。
A：原始RGB
B：JPEG解码后的RGB
Notes: [问题] 同一张图，JPEG能完全恢复原像素吗？
[内部编号] p66-reveal
[阶段] 证据揭示
[教师逐字稿]
放大同一坐标区域，比较线条与纹理。两边使用相同裁剪、相同倍率和正确长宽比。低质量JPEG的变化只是这个受控例子，不能由肉眼相似推断逐像素完全相等。
[证据与来源] 原图及JPEG解码图直接提取自v8.4.10的ppt/media/image2.png和image3.png。原始RGB为640×350，procedural_picture；JPEG质量3、subsampling=2。ROI=[230,140,440,300)，210×160，PPT原生裁剪至252×192，等比1.2倍。没有生成或伪造压缩痕迹。Pillow JPEG参数文档：https://pillow.readthedocs.io/en/stable/handbook/image-file-formats.html#jpeg，检索2026-10-14。

## Slide 73
MP3、JPG再用RAR压缩，会怎样？
第一次压缩
再次压缩
有些重复或不重要的信息
被更简洁地表示，文件大幅减小。
可进一步利用的冗余通常较少，
RAR再压往往收效不大。
注意：再次用有损编码重新保存，还可能累积质量损失。
Notes: [问题] MP3、JPG再用RAR压缩，会怎样？
[内部编号] V81-64
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】实录3脱水比喻，但不把其当算法。说明高效压缩过的数据通常不容易进一步缩小，可能因为已缺少可利用冗余。再次有损转码可能进一步恶化质量。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
已经是MP3/JPG，用RAR压缩通常收益有限，再次有损编码还可能降低质量。

## Slide 74
是不是压得越小就一定越好？
重要文档长期备份
实时视频通话
优先：信息完整、能恢复、可靠保存。
兼顾：延迟、流畅度、质量与传输量。
Notes: [问题] 是不是压得越小就一定越好？
[内部编号] V81-65
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【设计意图】实录3结尾的情境决策：长期备份要完整可还原；实时通话要平衡延迟和质量。用对比培养信息社会责任意识，不只追求压缩比。
【教师可以这样讲】某个班级要长期备份源代码，另一个班级要用手机实时视频通话。两种场景需要的编码选择一样吗？
【预判回答与追问】引导学生考虑完整性、质量、延迟与存储，不要只说压缩得越小越好。
【本页收束】算法与压缩方法要与任务目标匹配。
文档备份要求完整，视频通话权衡时延/带宽/质量，反对越小必然越好。
[图片生成提示词] IMG-02；用途：情境插图，不作为技术或软件事实证据。 Create a classroom teaching illustration for a Chinese senior-high information technology lesson. Use case: illustration-story. Teaching purpose: make the situation of preserving important digital documents concrete so students can discuss exact recovery and reliable backup; do not illustrate a compression algorithm or its result. Slide role: application and comparison context. Intended placement: left half of a two-column white PowerPoint slide; 4:3 aspect ratio. The final illustration will occupy a roughly 500 by 270 pixel region above native PowerPoint criteria labels. Subject and scene: a restrained close view of one person's hands working at an unbranded laptop on a clean desk, with a small unbranded external solid-state drive connected by one ordinary cable. This represents preparing a digital document backup. The laptop screen is plain neutral gray, with no interface, icons, file names, document text, graphs or numbers. Focus on the laptop, hands and external drive; do not include physical paper files, locks, archive boxes or floating file symbols. Composition: all essential objects centered and fully visible, generous white background, clear silhouette, minimal desk edge. The drive should be visible beside the laptop. Do not place technical annotations or conclusions inside the illustration. Visual style: clean, restrained editorial educational illustration with realistic proportions, subtly rendered materials and quiet thin contours; white or very light neutral background, muted charcoal, light gray and a restrained violet clothing accent. Serious but friendly high-school tone; compatible with a white technical teaching deck. Match the simplicity and palette of a student holding a phone illustration. Important constraints: no explanatory text, no Chinese labels, no binary strings, no byte values, no arrows, no charts, no fabricated software screenshot, no conclusion, no logos, no watermark, no decorative border, no shadowed card, no gradient background. Do not depict physical objects shrinking. This is a fictional application context, not evidence of successful backup or lossless recovery. [图片编辑] 使用原图，等比contain，无拉伸、无二次编辑；精确标签为原生PPT对象。
[图片生成提示词] IMG-03；用途：情境插图，不作为技术或软件事实证据。 Create a classroom teaching illustration for a Chinese senior-high information technology lesson. Use case: illustration-story. Teaching purpose: make a real-time video conversation concrete so students can discuss delay, bandwidth and acceptable audio/video quality; do not announce which encoding is best. Slide role: application and comparison context. Intended placement: right half of a two-column white PowerPoint slide; 4:3 aspect ratio. The final illustration will occupy a roughly 500 by 270 pixel region above native PowerPoint criteria labels. Subject and scene: a fictional senior-high student sitting at a simple desk, engaged in an ordinary video conversation on an unbranded laptop. See the student's upper torso and a three-quarter view of the laptop screen, which contains only a simple portrait of a fictional friend against a neutral background. The portrait is part of a clearly illustrated fictional scene, not a software screenshot. No interface buttons, text, names, logos, numbers, message bubbles or UI chrome. The two people appear attentive and relaxed, without exaggerated expressions. Composition: center the student's face and laptop, keep both faces and the device fully within the crop, generous white breathing room and minimal environment. No extra icons, arrows or labels. Visual style: clean, restrained editorial educational illustration with realistic human proportions, subtly rendered materials and quiet thin contours; white or very light neutral background, muted charcoal, light gray and restrained violet clothing accents. Serious but friendly high-school tone; compatible with a white technical teaching deck. Match the simplicity and palette of an unbranded laptop and external drive illustration. Important constraints: no explanatory text, no Chinese labels, no binary strings, no byte values, no arrows, no charts, no invented performance metrics, no lag icon, no conclusion, no brand logo, no watermark, no decorative border, no shadowed card, no gradient background. This is a fictional video-call situation, not factual software or network-performance evidence. [图片编辑] 使用原图，等比contain，无拉伸、无二次编辑；精确标签为原生PPT对象。

## Slide 75
练习题 6
下列说法，哪些正确？
① 增加编辑音轨，未压缩PCM数据量必然翻倍。
② 未压缩视频逐帧保存，数据量可能很大。
③ ZIP解压后可以恢复原始文档。
逐条作答，并解释理由。
Notes: [问题] 练习题 6
[内部编号] V81-66
[阶段] 提问／独立作答
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】问题页。综合三种理解：音轨声道、原始视频大小、无损还原。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
请学生独立判断三句话，指明每句对应的模型或证据。

## Slide 76
练习题 6
下列说法，哪些正确？
① 增加编辑音轨，未压缩PCM数据量必然翻倍。
② 未压缩视频逐帧保存，数据量可能很大。
③ ZIP解压后可以恢复原始文档。
答案：①错；②对；③对。
①音轨不等于声道；②每帧的数据量相加可能很大；③ZIP为无损归档。
Notes: [问题] 练习题 6
[内部编号] V81-67
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】答案页。不接受只给三个对错而不给依据的回答。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
先让学生口头解释，再展示①错②对③对，强化数据量与ZIP的两种知识。

## Slide 77
离开课堂前，解释三个为什么
① 声音为什么能变成一组0和1？
② 小视频为什么可能算出6.44 GiB？
③ 有些文件为什么压缩后变化很小？
Notes: [问题] 离开课堂前，解释三个为什么
[内部编号] V81-68
[阶段] 提问／独立作答
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】出口评价：任选一个问题让学生用自己的话解释。重点检查概念因果：数字化、视频容量、压缩选择。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
退出条检查解释能力而非术语背诵；答不出则回到图示逐步重建。

## Slide 78
用证据，把今天的关系补到树上
视频数据量为什么可能很大？压缩改变什么？
请用计算或Demo D的结果说明。
数据的表示
录音与播放
麦克风→ADC→数字样本
数字样本→DAC→扬声器
采样、量化、编码
定时刻；定代表值；写码字
未压缩PCM
每声道样本数×声道数
×每样本存储字节数
Notes: [问题] 用证据，把今天的关系补到树上
[内部编号] TREE-SUMMARY-2
[阶段] 退出条收取后的学生总结
[教师逐字稿]
先收起前一页每个人的独立退出条。现在看已有的三条关系，谁能用15000帧的计算说明视频数据量？谁能用17Byte和1011Byte说明压缩的目标与局限？请先概括，下一页才补新关系。
[节奏]
总结与两次揭示共约90秒；若时间不足，保留独立退出条，第二课时从这棵已有树继续。

## Slide 79
用证据，把今天的关系补到树上
视频数据量为什么可能很大？压缩改变什么？
请用计算或Demo D的结果说明。
数据的表示
红框：本次新增
录音与播放
麦克风→ADC→数字样本
数字样本→DAC→扬声器
采样、量化、编码
定时刻；定代表值；写码字
未压缩PCM
每声道样本数×声道数
×每样本存储字节数
逐帧未压缩视频
单帧字节数×总帧数
Notes: [问题] 用证据，把今天的关系补到树上
[内部编号] TREE-4
[阶段] 学生总结后的知识树更新
[教师逐字稿]
先让学生概括本次新增的这一个关系，并指出依据。听完回答，再切到这页。红框是本次补上的逐帧未压缩视频，此前已经建立的关系继续保留。请学生沿连接线读：单帧字节数×总帧数。追问这条关系能解释前面的哪一个问题，请学生举一个已观察的例子。
[节奏]
每次更新约20到30秒，先收总结再揭示。
[技术注解]
PCM按实际存储位宽计算样本数据；逐帧视频公式只适用于题设未压缩模型。压缩的目标不保证每个输入都变小。

## Slide 80
用证据，把今天的关系补到树上
视频数据量为什么可能很大？压缩改变什么？
请用计算或Demo D的结果说明。
数据的表示
红框：本次新增
录音与播放
麦克风→ADC→数字样本
数字样本→DAC→扬声器
采样、量化、编码
定时刻；定代表值；写码字
未压缩PCM
每声道样本数×声道数
×每样本存储字节数
逐帧未压缩视频
单帧字节数×总帧数
压缩与恢复
目标：减少数据量
能否完整恢复，区分无损／有损
Notes: [问题] 用证据，把今天的关系补到树上
[内部编号] TREE-5
[阶段] 学生总结后的知识树更新
[教师逐字稿]
先让学生概括本次新增的这一个关系，并指出依据。听完回答，再切到这页。红框是本次补上的压缩与恢复，此前已经建立的关系继续保留。请学生沿连接线读：目标：减少数据量；能否完整恢复，区分无损／有损。追问这条关系能解释前面的哪一个问题，请学生举一个已观察的例子。
[节奏]
每次更新约20到30秒，先收总结再揭示。
[技术注解]
PCM按实际存储位宽计算样本数据；逐帧视频公式只适用于题设未压缩模型。压缩的目标不保证每个输入都变小。

## Slide 81
可选拓展：这些采样值能唯一确定波形吗？
t＝0、0.5、1s；对应观测值依次为1、−1、1。
候选A
0
0.5
1
候选B
0
0.5
1
先作出判断，再说明依据。
Notes: [问题] 可选拓展：这些采样值能唯一确定波形吗？
[内部编号] EXT-SAMPLING
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
只给这三个时刻和三个值。两行是同一组记录，先不要补连续曲线。请判断能否唯一确定原波形，停顿20秒，再说明依据；不要先说采样定理或揭示候选曲线。

## Slide 82
可选拓展：这些采样值能唯一确定波形吗？
t＝0、0.5、1s；对应观测值依次为1、−1、1。
候选A
0
0.5
1
候选B
0
0.5
1
先作出判断，再说明依据。
Notes: [问题] 可选拓展：这些采样值能唯一确定波形吗？
[内部编号] EXT-SAMPLING-REVEAL
[阶段] 证据揭示
[教师逐字稿]
现在把两条候选曲线补上。请核对：两条曲线都经过同样三个黑点，却在点之间不同。因此只有这些观测值，不能唯一确定连续信号。
[数学证据]
A=cos(2πt)，B=cos(6πt)，在0、0.5、1s都为1、−1、1。此例含区间右端点；是三个观测值，不用来宣称1秒2Hz只有三个新增样本。也不以听感判断。

## Slide 83
可选拓展：编码与压缩不同
声音编码
数据压缩
让连续声音能够用数字样本记录；
也包括后续数据表示。
重新表示相同或近似相同的信息，
目标是减少数据量。
数字化、容器封装、压缩，是相关但不同的概念。
Notes: [问题] 可选拓展：编码与压缩不同
[内部编号] V81-70
[阶段] 证据／解释
[教师逐字稿]
【教师讲述／组织】这一页可留作下一单元。PCM编码是样本的表示方式；压缩编码改变数据表示量。部分WAV容器可以保存其他编码形式，不能仅凭扩展名断言完全未压缩。
【反馈】先听学生如何解释，再决定是否揭示结论；注意控制本页停留时间。
可选拓展：不是45分钟主线必讲内容，有时间且学生已完成必要理解才展示。