## Slide 1
声音的数字化
采样、量化与编码
Notes: [问题] 声音的数字化
[内部编号] opening
[阶段] 开场
[教师逐字稿]
今天我们从同一段声音的两份文件开始。先提出能检验的猜测，再找出记录规则，最后用样本数回到这两份文件。学生只需纸笔，由教师翻页和展示证据。
[课堂条件与节奏]
建议45分钟，先修为二进制、bit/byte和图像数字化。只用此PPTX即可完成纸笔与图示路径；音频播放为可选。分组预算：开场与波形5分钟；采样及T1 6分钟；量化、类比及T2 10分钟；编码及T3 7分钟；文件类型与数据量及开场闭环10分钟；频率边界、T4与退出7分钟。包含思考、同桌核对与树总结，未实测。第21分钟应进入编码，第35分钟使用静态参数表完成开场闭环，第42分钟进入退出题。保留独立作答；超时优先省略重复图示讲解和类比延伸。
[素材与版本]
本版按已审阅29页课件的问题清单修订，参考相邻音频课程course-design.qmd的技术边界与总结方式。按用户范围仅交付PPTX，本版外部课程设计和入口文档未同步。原文件保留。

## Slide 2
同一段声音，为什么文件大小不同？
同一段6秒声音；两份均为未压缩PCM WAV。
文件 | 完整文件大小
A | 529,244 B
B | 96,044 B
先写猜测和理由，暂不看记录参数。
Notes: [问题] 同一段声音，为什么文件大小不同？
[内部编号] Q1
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
先看A、B，都六秒，都保存为未压缩PCM WAV。请独立写一个猜测，再与同桌交换理由。我保留两条猜测，现在先不判定。若你想到压缩，先检查题目给出的条件。
[学生任务与时间]
个人预测20秒，同桌10秒，收两条猜测。不能以有没有听出差异作为参与条件。
[可选试听与备用]
如备课已准备，可由教师播放相邻课程assets/audio/music-44100-16-mono.wav及music-8000-16-mono.wav，固定音量且只说A/B。无需试听也能用本页字节证据推理；30秒内播放不成功即继续图示路径。完整来源为已解码音乐的相同6秒片段，不把它冒充模拟原声。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 3
同一段声音，为什么文件大小不同？
同一段6秒声音；两份均为未压缩PCM WAV。
文件 | 完整文件大小
A | 529,244 B
B | 96,044 B
先写猜测和理由，暂不看记录参数。
同样长、同为未压缩，数据量仍可不同。
先找出电脑记录了什么，再核对猜测。
Notes: [问题] 同一段声音，为什么文件大小不同？
[内部编号] Q1
[阶段] 阶段回应
[教师逐字稿]
我们已经得到几种解释。可以确认：时长相同、都未压缩，文件仍然可以不同大。先保留猜测。接下来要找电脑到底记录了哪些数据，最后读实际参数来核对。
[教学意图]
保持开场冲突，暂不公布采样率、位数、声道或数据量公式。

## Slide 4
这条波形的横轴和纵轴分别表示什么？
麦克风把声压变化转换为电信号。
横轴：________
纵轴：________
Notes: [问题] 这条波形的横轴和纵轴分别表示什么？
[内部编号] Q2
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
看一条声音随时间变化的示意曲线。请指出横轴和纵轴分别在记录什么。再指一个曲线在零线上方和下方的时刻：下方会是“负的音量”吗？先用你已有的物理经验解释。
[技术注解]
归一化幅度数学示意：十个控制点为 −0.38、0.12、0.86、0.91、0.62、0.08、−0.38、−0.46、−0.71、−0.13；时刻 k/2，k=0…9。曲线按 Catmull-Rom 插值，5s处补0.12，只供观察，不是实测录音。采样比较均使用[0,5)区间，不重复计右端点。图中连线不是实际扬声器输出。

## Slide 5
这条波形的横轴和纵轴分别表示什么？
麦克风把声压变化转换为电信号。
横轴：时间
纵轴：信号幅度
零线上下表示相对零基准的正、负偏差。
Notes: [问题] 这条波形的横轴和纵轴分别表示什么？
[内部编号] Q2
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
横轴记录时间，纵轴记录信号相对零基准的幅度。零线下方表示负偏差，不能说成负的音量。我们下一步要决定在哪些时刻读取这个信号。
[追问]
同一位置的不同时刻，还是不同空间位置？幅度不直接等于主观响度。
[来源]
Analog Devices, MT-002, What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 6
5秒内每秒取1次，怎样安排采样时刻？
从0s开始；记录[0,5)，不计5s端点。
时间 / s
0
1
2
3
4
5
Notes: [问题] 5秒内每秒取1次，怎样安排采样时刻？
[内部编号] Q3
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
连续曲线有很多时刻。现在从零秒开始，每秒读取一次，五秒端点不再重复计入。请在纸上写出要取值的时刻，然后指出图中对应位置。给大家十五秒。
[预期学生反应]
可能把5s端点也计入；先让学生说明“一秒一次”和时间区间，再在揭示页核对。
[技术注解]
归一化幅度数学示意：十个控制点为 −0.38、0.12、0.86、0.91、0.62、0.08、−0.38、−0.46、−0.71、−0.13；时刻 k/2，k=0…9。曲线按 Catmull-Rom 插值，5s处补0.12，只供观察，不是实测录音。采样比较均使用[0,5)区间，不重复计右端点。图中连线不是实际扬声器输出。

## Slide 7
5秒内每秒取1次，怎样安排采样时刻？
从0s开始；记录[0,5)，不计5s端点。
时间 / s
0
1
2
3
4
5
采样：按指定时刻读取信号幅度。
本例0、1、2、3、4s，共5个样本。
Notes: [问题] 5秒内每秒取1次，怎样安排采样时刻？
[内部编号] Q3
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
按刚才的规则，取零、一、二、三、四秒，共五个时刻。采样是在指定时刻读取信号幅度，它使记录的时间离散。每次读出的幅度还没有限制到有限个等级。
[追问]
每个点的横坐标与纵坐标各说明什么？暂不把点间连线当成实际播放波形。
[技术注解]
归一化幅度数学示意：十个控制点为 −0.38、0.12、0.86、0.91、0.62、0.08、−0.38、−0.46、−0.71、−0.13；时刻 k/2，k=0…9。曲线按 Catmull-Rom 插值，5s处补0.12，只供观察，不是实测录音。采样比较均使用[0,5)区间，不重复计右端点。图中连线不是实际扬声器输出。

## Slide 8
采样率加倍，改变了什么？
相同输入、相同时长；只改每秒取值次数。
时间 / s
0
1
2
3
4
5
每秒取1次
时间 / s
0
1
2
3
4
5
每秒取2次
Notes: [问题] 采样率加倍，改变了什么？
[内部编号] Q4
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
看同一段五秒波形，两次都从零秒开始，右端点不计。先数各有几个紫点，再说两次操作改变了什么、哪些条件没变。请先说计数证据，不先评价音质。
[技术注解]
归一化幅度数学示意：十个控制点为 −0.38、0.12、0.86、0.91、0.62、0.08、−0.38、−0.46、−0.71、−0.13；时刻 k/2，k=0…9。曲线按 Catmull-Rom 插值，5s处补0.12，只供观察，不是实测录音。采样比较均使用[0,5)区间，不重复计右端点。图中连线不是实际扬声器输出。

## Slide 9
采样率加倍，改变了什么？
相同输入、相同时长；只改每秒取值次数。
时间 / s
0
1
2
3
4
5
每秒取1次
时间 / s
0
1
2
3
4
5
每秒取2次
1 Hz：5个样本；2 Hz：10个样本。
采样率＝每秒每声道取得的样本数。
Notes: [问题] 采样率加倍，改变了什么？
[内部编号] Q4
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
左边五个样本，右边十个。每秒每声道取得多少个样本，叫采样率，单位Hz或samples/s。时长相同，采样率加倍，样本数加倍。这张点数图只证明记录更密，不足以证明听感必然更好。
[技术注解]
采样率与声音自身频率不同。后面用给定频率条件解释范围限制，不能从这条数学示意曲线推导采样定理。
[来源]
Analog Devices, MT-002, What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 10
我们刚才按什么维度取值？
声音数字化
Notes: [问题] 我们刚才按什么维度取值？
[内部编号] T1
[阶段] 学生总结
[教师逐字稿]
请先用刚才的采样时刻和紫点数总结：我们把哪一维变成了离散记录？采样率告诉了什么？听到两条有图上证据的回答后，我才补这一条分支。
[课堂操作]
先收两位学生的总结及证据，再翻页。未来分支隐藏。此前知识的位置和字体在后续检查点保持不变。

## Slide 11
我们刚才按什么维度取值？
声音数字化
采样：按时刻取值
采样率＝每秒每声道样本数
新增
Notes: [问题] 我们刚才按什么维度取值？
[内部编号] T1
[阶段] 树揭示
[教师逐字稿]
把大家刚才的总结收在这一条分支：采样按时刻取值；采样率数的是每秒每声道的样本。红色轮廓和“新增”标出本次建立的关系。之后这条分支保留，接着处理每次读到的幅度。

## Slide 12
按4个等级，给这些幅度找代表值
范围[-1,1)；均匀分档，边界归入上档。
幅度区间 | 代表值 | 编号
[-1, -0.5) | −0.75 | 0
[-0.5, 0) | −0.25 | 1
[0, 0.5) | 0.25 | 2
[0.5, 1) | 0.75 | 3
输入幅度 | 代表值
−0.38 | 
0.12 | 
0.86 | 
−0.71 | 
Notes: [问题] 按4个等级，给这些幅度找代表值
[内部编号] Q5
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
刚才已经选了时刻，现在看这些实际读到的幅度。根据左表分档，用所在档的中点代表它。四个值分别落在哪一档？请独立填代表值，四十秒后同桌核对。这里暂时不写二进制。
[操作与边界]
范围[-1,1)，边界归入上档。左表是尝试任务所必需的规则，不提前填右表。抽查两名学生的归档理由。
[技术注解]
模型范围[-1,1)，均匀分成2ⁿ档，使用每档中点作代表值。边界归入上档，越界截到端档。等级编号与代表幅度不同；无符号编号不等于真实16bit有符号PCM字节。量化误差为输入与代表值的绝对差。固定范围且未削波时，误差上界为步长的一半；不同位数的每个样本不一定都严格改善。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 13
按4个等级，给这些幅度找代表值
范围[-1,1)；均匀分档，边界归入上档。
幅度区间 | 代表值 | 编号
[-1, -0.5) | −0.75 | 0
[-0.5, 0) | −0.25 | 1
[0, 0.5) | 0.25 | 2
[0.5, 1) | 0.75 | 3
输入幅度 | 代表值
−0.38 | −0.25
0.12 | 0.25
0.86 | 0.75
−0.71 | −0.75
量化：把输入幅度近似为有限个等级。
代表值是近似值；等级编号只是这一档的标签。
Notes: [问题] 按4个等级，给这些幅度找代表值
[内部编号] Q5
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
核对四个代表值：负零点三八进入第二档，用负零点二五代表；零点一二用零点二五代表；零点八六用零点七五代表；负零点七一用负零点七五代表。量化把幅度近似为有限个等级。请保留你改动过的记录，再比较量化后的值与原值。
[技术注解]
模型范围[-1,1)，均匀分成2ⁿ档，使用每档中点作代表值。边界归入上档，越界截到端档。等级编号与代表幅度不同；无符号编号不等于真实16bit有符号PCM字节。量化误差为输入与代表值的绝对差。固定范围且未削波时，误差上界为步长的一半；不同位数的每个样本不一定都严格改善。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 14
只增加等级数，哪些量没变？
相同10个时刻、相同输入、相同幅度范围。
-0.75
-0.25
0.25
0.75
时间 / s
0
1
2
3
4
5
4个等级
-0.875
-0.625
-0.375
-0.125
0.125
0.375
0.625
0.875
时间 / s
0
1
2
3
4
5
8个等级
输入幅度
代表值
本次观察的误差
Notes: [问题] 只增加等级数，哪些量没变？
[内部编号] Q6
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
左右使用相同十个时刻、相同输入，左边四档，右边八档。黑色空心点是输入幅度，紫色方点是真正保存的代表值。看3秒处红框中的同一个样本。先对照两图，说出不变的条件，再观察相邻代表值的间隔。
[技术注解]
模型范围[-1,1)，均匀分成2ⁿ档，使用每档中点作代表值。边界归入上档，越界截到端档。等级编号与代表幅度不同；无符号编号不等于真实16bit有符号PCM字节。量化误差为输入与代表值的绝对差。固定范围且未削波时，误差上界为步长的一半；不同位数的每个样本不一定都严格改善。
[技术注解]
归一化幅度数学示意：十个控制点为 −0.38、0.12、0.86、0.91、0.62、0.08、−0.38、−0.46、−0.71、−0.13；时刻 k/2，k=0…9。曲线按 Catmull-Rom 插值，5s处补0.12，只供观察，不是实测录音。采样比较均使用[0,5)区间，不重复计右端点。图中连线不是实际扬声器输出。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 15
只增加等级数，哪些量没变？
相同10个时刻、相同输入、相同幅度范围。
-0.75
-0.25
0.25
0.75
时间 / s
0
1
2
3
4
5
4个等级
-0.875
-0.625
-0.375
-0.125
0.125
0.375
0.625
0.875
时间 / s
0
1
2
3
4
5
8个等级
输入幅度
代表值
本次观察的误差
采样时刻和输入幅度不变。
固定范围均匀分级：等级越多，步长越小。
Notes: [问题] 只增加等级数，哪些量没变？
[内部编号] Q6
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
两边取值时刻没变，输入幅度也没变。幅度范围都从负一到一，四档的步长是零点五，八档是零点二五。我们增加的是可选幅度等级，没有多取时刻。接下来用一个样本实际计算误差。
[技术注解]
模型范围[-1,1)，均匀分成2ⁿ档，使用每档中点作代表值。边界归入上档，越界截到端档。等级编号与代表幅度不同；无符号编号不等于真实16bit有符号PCM字节。量化误差为输入与代表值的绝对差。固定范围且未削波时，误差上界为步长的一半；不同位数的每个样本不一定都严格改善。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 16
同一个幅度，两次量化的误差各是多少？
输入幅度：−0.38；误差＝输入与代表值的绝对差。
等级数 | 代表值 | 绝对误差
4 | −0.25 | 
8 | −0.375 | 
Notes: [问题] 同一个幅度，两次量化的误差各是多少？
[内部编号] Q7
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
把图上红线换成数值核对。输入都是负零点三八，两种代表值已给出。请分别算输入与代表值的绝对差，先写两项结果，再比较，给大家二十秒。
[技术注解]
模型范围[-1,1)，均匀分成2ⁿ档，使用每档中点作代表值。边界归入上档，越界截到端档。等级编号与代表幅度不同；无符号编号不等于真实16bit有符号PCM字节。量化误差为输入与代表值的绝对差。固定范围且未削波时，误差上界为步长的一半；不同位数的每个样本不一定都严格改善。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 17
同一个幅度，两次量化的误差各是多少？
输入幅度：−0.38；误差＝输入与代表值的绝对差。
等级数 | 代表值 | 绝对误差
4 | −0.25 | 0.13
8 | −0.375 | 0.005
本例8档的误差更小。
固定范围均匀量化：步长减小，误差上界减小。
Notes: [问题] 同一个幅度，两次量化的误差各是多少？
[内部编号] Q7
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
四档的绝对差是零点一三，八档是零点零零五。这个样本八档更接近输入。规律应带着条件：固定范围、均匀量化、未削波时，步长减小，误差上界减小。不能把这一例扩成每个样本都严格改善，更不能直接保证人人都听出差异。
[技术注解]
模型范围[-1,1)，均匀分成2ⁿ档，使用每档中点作代表值。边界归入上档，越界截到端档。等级编号与代表幅度不同；无符号编号不等于真实16bit有符号PCM字节。量化误差为输入与代表值的绝对差。固定范围且未削波时，误差上界为步长的一半；不同位数的每个样本不一定都严格改善。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 18
80分和60分，为什么会同属B？
等级 | 整数分数
A | 90–100
B | 60–89
C | 0–59
分数 | 等级
80 | 
60 | 
Notes: [问题] 80分和60分，为什么会同属B？
[内部编号] Q7-A
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
把幅度分档暂时换成成绩分档。左边三档，八十分和六十分会落在哪里？请先填写右表，再说：只拿到一个B，还能知道原来究竟多少分吗？
[类比边界]
成绩规则是非均匀区间，只说明分档保留粗略信息；不能据此计算本课均匀音频量化误差。这里假设整数成绩0至100。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 19
80分和60分，为什么会同属B？
等级 | 整数分数
A | 90–100
B | 60–89
C | 0–59
分数 | 等级
80 | B
60 | B
分档更细，仍不能恢复原来的精确分数。
5档：A 90–100，B 80–89，C 70–79。
D 60–69，E 0–59；80→B，60→D。
Notes: [问题] 80分和60分，为什么会同属B？
[内部编号] Q7-A
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
两者都落在B，所以这个等级不能区分八十分和六十分。如果改成五档，八十分是B，六十分是D，描述更细。不过单凭B仍不知道是八十还是八十九，原来的精确分数并没有恢复。回到声音：代表值保留的是近似。
[教师参考]
五档整数规则：A 90–100、B 80–89、C 70–79、D 60–69、E 0–59。不要宣称五档可还原每个原数，也不要把非均匀评分区间当成均匀ADC。

## Slide 20
我们怎样保存读到的幅度？
声音数字化
采样：按时刻取值
采样率＝每秒每声道样本数
Notes: [问题] 我们怎样保存读到的幅度？
[内部编号] T2
[阶段] 学生总结
[教师逐字稿]
先看已经保留的采样分支。请用四档、八档的代表值或刚才的误差计算补一句：量化解决哪一维的问题？说明你的证据，再更新树。
[课堂操作]
先收两位学生的总结及证据，再翻页。未来分支隐藏。此前知识的位置和字体在后续检查点保持不变。

## Slide 21
我们怎样保存读到的幅度？
声音数字化
采样：按时刻取值
采样率＝每秒每声道样本数
量化：幅度近似为有限个等级
固定范围均匀分级：等级数决定步长
新增
Notes: [问题] 我们怎样保存读到的幅度？
[内部编号] T2
[阶段] 树揭示
[教师逐字稿]
在采样之后增加量化分支：幅度近似为有限个等级。刚才控制了范围和输入，才建立等级数与步长的关系。旧采样分支保持原位置，新量化分支用轮廓和“新增”提示。

## Slide 22
4级和8级，分别至少需要几bit？
等级数 | 编号范围 | 最少位数
4 | 0–3 | 
8 | 0–7 | 
Notes: [问题] 4级和8级，分别至少需要几bit？
[内部编号] Q8
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
现在已经有有限个等级，但计算机要用二进制表示编号。四级编号零到三，八级编号零到七。如果每个编号都用同样长的码字，至少需要几位？请写理由，先不看码字表。
[学生任务]
独立20秒。先列能区分多少种情况，而不只报位数。暂不投影2ⁿ公式。

## Slide 23
4级和8级，分别至少需要几bit？
等级数 | 编号范围 | 最少位数
4 | 0–3 | 2 bit
8 | 0–7 | 
0 → 00 1 → 01 2 → 10 3 → 11
Notes: [问题] 4级和8级，分别至少需要几bit？
[内部编号] Q8
[阶段] 揭示一
[教师逐字稿]
先核对四级：一位只有两种情况，二位有四种，正好覆盖零至三。注意每个码字都保留两位，包括零的前导零。右边八级继续由同学说理由，下一页再核对。
[阶段控制]
只揭示四级，不朗读八级答案。

## Slide 24
4级和8级，分别至少需要几bit？
等级数 | 编号范围 | 最少位数
4 | 0–3 | 2 bit
8 | 0–7 | 3 bit
0 → 00 1 → 01 2 → 10 3 → 11
8级 → 3 bit；n bit可提供2^n个码字。
Notes: [问题] 4级和8级，分别至少需要几bit？
[内部编号] Q8
[阶段] 揭示二
[教师逐字稿]
八级需要三位，能提供八种等长码字。把等级编号三读成零一一，不是一个没有前导零的十一。一般地，n位有二的n次方种码字。量化位数在本课指表示等级编号的位数，真实文件大小还要看实际存储位数。
[技术注解]
4与8均为2的整数次幂。若L不是2的幂，等长码字最少位数为ceil(log2 L)，不是直接写log2 L。该延伸留在备课，不增加课堂主问题。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 25
这十个等级，怎样写成等长码字？
8个等级；每个样本约定使用3 bit。
样本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
编号 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3
码字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: [问题] 这十个等级，怎样写成等长码字？
[内部编号] Q9
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
回到同一条示意曲线的八级结果。请给十个编号都写三位码字，二十秒后与同桌互读前五个或后五个，检查能否读回原编号。前导零也属于约定，不能省。
[学生证据]
纸上保存完整码字序列。教师特别抽查最后一个编号3；收记录后才揭示。
[技术注解]
模型范围[-1,1)，均匀分成2ⁿ档，使用每档中点作代表值。边界归入上档，越界截到端档。等级编号与代表幅度不同；无符号编号不等于真实16bit有符号PCM字节。量化误差为输入与代表值的绝对差。固定范围且未削波时，误差上界为步长的一半；不同位数的每个样本不一定都严格改善。

## Slide 26
这十个等级，怎样写成等长码字？
8个等级；每个样本约定使用3 bit。
样本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
编号 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3
码字 | 010 | 100 | 111 | 111 | 110 | 100 | 010 | 010 | 001 | 011
编码：按约定，用码字表示量化等级。
编号3 → 011；本例编码没有执行压缩。
Notes: [问题] 这十个等级，怎样写成等长码字？
[内部编号] Q9
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
逐个核对：二是零一零，四是一零零，七是一一一，六是一一零，一是零零一，最后三是零一一。我们按约定把等级编号写成等长码字，这就是这里的编码。编码可以只表示数据，本例没有执行音频压缩。
[完整核对]
编号：2,4,7,7,6,4,2,2,1,3。码字：010,100,111,111,110,100,010,010,001,011。十个3bit码字共30bit，这是教学码字序列；不能据此推断通用播放器的PCM文件按3bit紧密打包。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 27
时刻、幅度和码字，各解决什么问题？
声音数字化
采样：按时刻取值
采样率＝每秒每声道样本数
量化：幅度近似为有限个等级
固定范围均匀分级：等级数决定步长
Notes: [问题] 时刻、幅度和码字，各解决什么问题？
[内部编号] T3
[阶段] 学生总结
[教师逐字稿]
请沿着两条旧分支回看：时刻怎样选，幅度怎样近似？再用刚才的码字互读，说明编码增加了哪条约定。收集总结后再补第三条分支。
[课堂操作]
先收两位学生的总结及证据，再翻页。未来分支隐藏。此前知识的位置和字体在后续检查点保持不变。

## Slide 28
时刻、幅度和码字，各解决什么问题？
声音数字化
采样：按时刻取值
采样率＝每秒每声道样本数
量化：幅度近似为有限个等级
固定范围均匀分级：等级数决定步长
编码：按约定用码字表示等级
n bit可提供2^n个码字；编码可以不压缩
新增
Notes: [问题] 时刻、幅度和码字，各解决什么问题？
[内部编号] T3
[阶段] 树揭示
[教师逐字稿]
第三条分支是编码：用约定的码字表示量化等级。采样离散时间，量化限制幅度，编码表示等级。码字可以不压缩，不能把缩小文件当作所有编码的定义。

## Slide 29
这些文件都在保存同一种数据吗？
WAV MP3 WMA MIDI
一类内容 | 另一类内容
录音中各时刻的样本 | 音符C4开始，持续1拍
按时间顺序排列的样本 | 乐器、速度等演奏指令
Notes: [问题] 这些文件都在保存同一种数据吗？
[内部编号] Q10
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
你见过WAV、MP3、WMA、MIDI中的哪些？先看两类内容：一类是录音样本，一类是音符开始和持续时间。请先猜这些名称对应的是容器、音频编码，还是演奏指令，并说需要什么证据来判断。
[预期学生反应]
可能认为能播放的文件都存波形，或只看扩展名判断是否压缩。先保留猜测，不先给分类结论。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.
The MIDI Association, About MIDI, Part 1: Overview. https://midi.org/about-midi-part-1overview ; retrieved 2026-10-12.
Microsoft, Windows Media Codecs: Standard, Professional and Lossless. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/medfound/windows-media-codecs ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 30
这些文件都在保存同一种数据吗？
WAV MP3 WMA MIDI
一类内容 | 另一类内容
录音中各时刻的样本 | 音符C4开始，持续1拍
按时间顺序排列的样本 | 乐器、速度等演奏指令
WAV：容器；MP3／WMA：音频编码。
MIDI：演奏指令，与录音波形数据不同。
Notes: [问题] 这些文件都在保存同一种数据吗？
[内部编号] Q10
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
名称对应的层次不同。WAV是容器，本课用它装未压缩整数PCM，也能装其他编码。MP3是有损音频编码，WMA是音频编码家族，要看具体成员。MIDI保存音符、时长、乐器等指令，播放结果由合成器解释，不能据此恢复这次真实录音的波形。
[技术注解]
未压缩PCM仍经历采样与量化，不能保证恢复模拟原声。MIDI不是录音波形的压缩替身。WMA包含不同成员，本课不逐项展开。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.
The MIDI Association, About MIDI, Part 1: Overview. https://midi.org/about-midi-part-1overview ; retrieved 2026-10-12.
Microsoft, Windows Media Codecs: Standard, Professional and Lossless. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/medfound/windows-media-codecs ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 31
MP3一定压缩到原来的1/10吗？
比较对象 | 每秒数据量
未压缩PCM | 1,411,200 bit/s
MP3（本例固定码率） | 128,000 bit/s
相同时长；仅比较数据，不计文件结构开销。
Notes: [问题] MP3一定压缩到原来的1/10吗？
[内部编号] Q11
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
看一组明确的参数，暂只比较样本数据与编码数据，不计文件结构信息。PCM的每秒位数已经给出，MP3使用固定一百二十八千bit每秒。相同时长时，比例是多少？如果MP3码率改变，比例会不变吗？
[模型与计数边界]
PCM为44.1kHz、16bit、双声道，码率44,100×16×2=1,411,200bit/s。MP3指定恒定128,000bit/s。这里只估计编码数据量比，不承诺具体MP3完整文件比值或听感。

## Slide 32
MP3一定压缩到原来的1/10吗？
比较对象 | 每秒数据量
未压缩PCM | 1,411,200 bit/s
MP3（本例固定码率） | 128,000 bit/s
相同时长；仅比较数据，不计文件结构开销。
本例：128,000 ÷ 1,411,200 ≈ 9.1%。
比例取决于参数与码率，不能固定为1/10。
Notes: [问题] MP3一定压缩到原来的1/10吗？
[内部编号] Q11
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
这组条件下，一百二十八千除以一百四十一万一千二百，约百分之九点一。所以“约十分之一”可以是某一例的估计，不能变成格式的固定规律。换PCM参数、MP3码率，或计入文件结构，比例都会改变，音质也要结合内容与编码条件判断。
[独立计算]
128,000÷1,411,200≈0.09070295。固定时长在比值中约去。
[追问]
只知道扩展名，能否推出大小比或听感？

## Slide 33
2秒单声道PCM，需要多少样本数据？
采样率 | 时长 | 实际存储位数 | 声道数
8,000 Hz | 2 s | 16 bit / 样本 | 1
先数样本，再算bit，最后换成B。
Notes: [问题] 2秒单声道PCM，需要多少样本数据？
[内部编号] Q12
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
现在只算未压缩PCM的样本数据，暂不算完整文件。每秒每声道八千个样本，录两秒，每样本实际存十六bit，单声道。请先数样本，再写bit到B的换算，独立三十秒。
[学生证据]
必须有样本数、bit数、B数的计数意义。漏单位先追问当前正在数什么。
[声道边界]
单声道一条样本序列；同参数同长度双声道有两条，样本数据量翻倍，不表示音量或音质翻倍。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 34
2秒单声道PCM，需要多少样本数据？
采样率 | 时长 | 实际存储位数 | 声道数
8,000 Hz | 2 s | 16 bit / 样本 | 1
先数样本，再算bit，最后换成B。
8,000 × 2 × 1 = 16,000个样本。
16,000 × 16 = 256,000 bit。
Notes: [问题] 2秒单声道PCM，需要多少样本数据？
[内部编号] Q12
[阶段] 计数揭示
[教师逐字稿]
一秒一条序列八千个样本，两秒就是一万六千个。每个样本十六bit，所以先得到二十五万六千bit。这一步的单位还是bit，请先指出下一步怎样换成B。
[阶段控制]
本页只揭示样本数与bit数，保留byte换算给学生。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 35
2秒单声道PCM，需要多少样本数据？
采样率 | 时长 | 实际存储位数 | 声道数
8,000 Hz | 2 s | 16 bit / 样本 | 1
先数样本，再算bit，最后换成B。
8,000 × 2 × 1 = 16,000个样本。
16,000 × 16 = 256,000 bit。
256,000 ÷ 8 = 32,000 B（样本数据）。
Notes: [问题] 2秒单声道PCM，需要多少样本数据？
[内部编号] Q12
[阶段] 单位揭示
[教师逐字稿]
八bit为一B，所以二十五万六千除以八，得到三万二千B。一般地，采样率乘秒数乘每样本实际存储位数乘声道数，再除以八。这个公式算未压缩PCM样本数据，不算完整文件。
[技术注解]
N=fs×t为整数、声道参数一致、固定实际存储位数时适用。这里用16bit整字节PCM。kHz先换Hz、分钟先换秒；有效量化位数不能自动当作容器实际存储位数。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 36
算出32,000 B，完整文件一定同样大吗？
实际样例：8kHz、2秒、16bit、单声道PCM WAV。
样本数据：32,000 B
完整文件：________ B
Notes: [问题] 算出32,000 B，完整文件一定同样大吗？
[内部编号] Q13
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
刚才的三万二千B只数了样本。别人要播放这份文件，除了样本，还要知道哪些格式信息？请先预测完整WAV大小是否相同，再说理由，十秒后读真实文件。
[学生任务]
回扣采样率、存储位数、声道及容器，不提前给44B差额。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 37
算出32,000 B，完整文件一定同样大吗？
实际样例：8kHz、2秒、16bit、单声道PCM WAV。
样本数据：32,000 B
完整文件：32,044 B
样本数据＋本例44 B结构信息＝完整文件。
44 B只属于本例，不能推广到所有WAV。
Notes: [问题] 算出32,000 B，完整文件一定同样大吗？
[内部编号] Q13
[阶段] 文件证据
[教师逐字稿]
读取实际样例，完整文件是三万二千零四十四B，样本仍是三万二千B。多出来的四十四B是这个简单文件的结构信息。公式没错，它的计数对象不同。其他WAV可有额外chunk，不能把四十四B说成所有WAV固定头部。
[可复核证据]
2026-10-12读取相邻课程assets/audio/size-check-8000-2s-16-mono.wav：wave.getnframes()=16000，getframerate()=8000，getsampwidth()=2，getnchannels()=1；payload=32000B，Path.stat().st_size=32044B。本地读取与独立公式一致。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 38
用样本数解释开场A、B的大小差异
文件 | 采样率 | 时长 | 存储位数 | 声道 | 完整大小
A | 44,100 Hz | 6 s | 16 bit | 1 | 529,244 B
B | 8,000 Hz | 6 s | 16 bit | 1 | 96,044 B
先列样本计数式，再检查你的开场猜测。
Notes: [问题] 用样本数解释开场A、B的大小差异
[内部编号] Q1-return
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
回到最初保留的猜测。现在读取了两份文件的实际参数，哪些相同、哪些不同？请分别算样本数据，再检查它们能不能解释最初的完整大小。不先把完整文件大小比当作采样率比。
[课堂闭环]
独立列式20秒，回看板书两条猜测，收一个支持或修正的理由。静态表是必需路径，不依赖现场运行Notebook。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 39
用样本数解释开场A、B的大小差异
文件 | 采样率 | 时长 | 存储位数 | 声道 | 完整大小
A | 44,100 Hz | 6 s | 16 bit | 1 | 529,244 B
B | 8,000 Hz | 6 s | 16 bit | 1 | 96,044 B
先列样本计数式，再检查你的开场猜测。
A：44,100 × 6 × 16 ÷ 8 = 529,200 B。
B：8,000 × 6 × 16 ÷ 8 = 96,000 B。
Notes: [问题] 用样本数解释开场A、B的大小差异
[内部编号] Q1-return
[阶段] 闭环揭示
[教师逐字稿]
A有二十六万四千六百个样本，B有四万八千个。位数、声道、时长都相同，样本数不同，所以样本数据分别是五十二万九千二百B和九万六千B。两份这个例子的结构开销恰好都四十四B，正好得到开场完整大小。请把没有证据支持的猜测修改掉。
[实际证据]
2026-10-12只读wave核对music-44100-16-mono.wav：264600帧、44100Hz、16bit、mono、payload529200B、file529244B；music-8000-16-mono.wav：48000帧、8000Hz、16bit、mono、payload96000B、file96044B。均为同一6秒片段的重处理数字音频，不能声称恢复来源AAC已有的损失。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 40
8kHz采样能保留6kHz纯音吗？
带限信号；理想条件：fs > 2 × fmax。
声音最高频率 fmax | 采样率 fs
6,000 Hz | 8,000 Hz
分别指出“振动次数”和“记录次数”，再判断。
Notes: [问题] 8kHz采样能保留6kHz纯音吗？
[内部编号] Q14
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
这次不用点数多少来猜音质，而使用给定技术条件：对带限信号，理想采样率需大于最高频率的两倍。最高六千Hz，采样率八千Hz，请代入判断能否满足。先分清这里哪一个数字数振动、哪一个数字数记录。
[条件来源]
把规则作为有来源的技术条件给出，不声称学生从一张曲线就推导了定理。实际系统还需要抗混叠滤波与过渡带。
[来源]
Analog Devices, MT-002, What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 41
8kHz采样能保留6kHz纯音吗？
带限信号；理想条件：fs > 2 × fmax。
声音最高频率 fmax | 采样率 fs
6,000 Hz | 8,000 Hz
分别指出“振动次数”和“记录次数”，再判断。
需要fs > 12,000 Hz；8,000 Hz不满足。
正常降采样先低通；本例6kHz分量不能保留。
Notes: [问题] 8kHz采样能保留6kHz纯音吗？
[内部编号] Q14
[阶段] 条件揭示
[教师逐字稿]
两倍最高频率是一万二千Hz，八千并没有大于它。正常降采样要先低通，所以六千Hz这一分量会被滤除；未经滤波直接取样会产生混叠，留作教师延伸。提高采样率扩大可保留的频率范围，仍不能单凭更大的数字保证听感更好。
[技术注解]
使用严格大于避免把每周期恰好两个点说成普遍充分。这里是基带带限条件，实际实现需滤波过渡带。声音频率与采样率不能互相替换；试听不可闻不等于数学绝对零。
[来源]
Analog Devices, MT-002, What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 42
怎样把记录参数与数据量连起来？
声音数字化
采样：按时刻取值
采样率＝每秒每声道样本数
量化：幅度近似为有限个等级
固定范围均匀分级：等级数决定步长
编码：按约定用码字表示等级
n bit可提供2^n个码字；编码可以不压缩
Notes: [问题] 怎样把记录参数与数据量连起来？
[内部编号] T4
[阶段] 学生总结
[教师逐字稿]
请沿三条已建立的分支，说明每个参数在数什么：采样率、秒数、存储位数、声道数。再用刚才的三万二与三万二千零四十四，区分样本数据和完整文件。先总结、引证，再补最后一条分支。
[课堂操作]
先收两位学生的总结及证据，再翻页。未来分支隐藏。此前知识的位置和字体在后续检查点保持不变。

## Slide 43
怎样把记录参数与数据量连起来？
声音数字化
采样：按时刻取值
采样率＝每秒每声道样本数
量化：幅度近似为有限个等级
固定范围均匀分级：等级数决定步长
编码：按约定用码字表示等级
n bit可提供2^n个码字；编码可以不压缩
未压缩PCM：样本数据与文件开销
采样率×秒数×存储位数×声道数÷8
新增
Notes: [问题] 怎样把记录参数与数据量连起来？
[内部编号] T4
[阶段] 树揭示
[教师逐字稿]
增加计数分支：未压缩PCM样本数据量由样本数和实际存储位数算出，完整文件还包含结构信息。四条分支都在原位置。请用这个树检查编码是否等于压缩、WAV是否都未压缩，而不是只背三个名词。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 44
独立退出题：列式，并改写一句话
① 16kHz、2秒、16bit、单声道未压缩PCM。
求样本数据量（B），写出完整算式。
② 改写：“声音编码的目的就是压缩文件。”
用本课一个例子说明理由。
独立60秒；先交纸条，再核对。
Notes: [问题] 独立退出题：列式，并改写一句话
[内部编号] Q15
[阶段] 独立评价
[教师逐字稿]
最后六十秒，独立作答，不讨论。第一题列出B的计数式，第二题改写错误说法并给一个本课例子。到时先收所有人的纸条，再翻到答案页。老师按算式与理由判断，不只看有没有报出答案。
[评分标准，暂不朗读]
第一题四因子和÷8正确、单位正确，得2分；第二题说明编码按约定表示量化结果且可不压缩，给本课3bit码字例，得2分。若漏声道或÷8，回到每时刻样本数及单位；若仍把编码等同压缩，回到Q9码字互读。

## Slide 45
独立退出题：列式，并改写一句话
① 16kHz、2秒、16bit、单声道未压缩PCM。
求样本数据量（B），写出完整算式。
② 改写：“声音编码的目的就是压缩文件。”
用本课一个例子说明理由。
独立60秒；先交纸条，再核对。
16,000 × 2 × 16 × 1 ÷ 8 = 64,000 B。
按约定表示量化结果；编码可以不压缩。
Notes: [问题] 独立退出题：列式，并改写一句话
[内部编号] Q15
[阶段] 评价揭示
[教师逐字稿]
先确认纸条已经收齐。第一题一万六千乘二乘十六乘一除以八，六万四千B，数的是样本。第二题可写：编码按约定把量化结果表示为码字，编码可以不压缩。例如等级三用三位码字零一一表示，本例没有做压缩。结合纸条中的错误，下次回到对应的图或计数环节。
[课后教师记录]
记录学生证据、未解决误解与实际用时。本版目标是教师示范与纸笔推理；未实测课堂节奏。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.