## Slide 1
声音的数字化
采样、量化、编码与存储
Notes: [问题] 声音的数字化
[内部编号] opening
[阶段] 开场
[教师逐字稿]
先看同一段声音的两份文件，提出可检验的猜测。接着沿同一波形追踪采样、量化和码字，再数这些记录占多少字节。学生纸笔作答，教师操作课件。
[课堂条件与时间]
先修：二进制、bit/byte、简单坐标图；45分钟，教师示范、学生纸笔。建议：开场与波形4分钟；采样及T1 6分钟；量化及T2 8分钟；编码及T3 6分钟；格式比较2分钟；PCM计数、双声道、文件与开场闭环10分钟；采样限制及T4 7分钟；独立退出2分钟。主要阶段50页；附录为可选，不计入45分钟。思考、同桌核对与总结包含在预算内，实际课堂节奏未验证。第24分钟进入编码，第32分钟进入实际PCM计数，第39分钟完成开场闭环，第43分钟独立退出。若超时，跳过裸采样混叠的深入讨论与全部附录，使用带限条件完成频率判断；不取消树总结、开场闭环和独立退出。PPTX静态图即可完成必要推理；音频播放可选，失败30秒切换图示。
[版本与来源]
本版是用户指定v2的独立课堂修订，保持原版与v2不变。具体图示依据用户接受的审阅建议及相邻课程的技术边界；相邻course-design.qmd和正式v4课堂包没有重写，也不把本版静默提升为其正式版本。
[可观察目标]
学生能标时间/幅度轴，数半开区间中的采样时刻，按规则选量化代表值并计算误差，互读等长码字，说明每个PCM因子的计数对象，区别样本数据/完整文件与声音频率/采样率。退出题独立检验声道和编码边界。

## Slide 2
同一段声音，为什么文件大小不同？
同一段6秒声音；两份均为未压缩PCM WAV。
先写猜测和理由，暂不看记录参数。
文件 | 完整文件大小
A | 529,244 B
B | 96,044 B
Notes: [问题] 同一段声音，为什么文件大小不同？
[内部编号] Q1
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
A、B都六秒，都是未压缩PCM WAV。请独立写一个猜测和理由，再与同桌交换。我保留两条猜测，现在不公布记录参数。
[活动]
个人20秒，同桌10秒，保留两条可检验猜测。可选试听固定音量、匿名A/B；听不出差异不影响推理。两份是同一已解码音乐片段的重处理，不是首次ADC录音；来源AAC已有的信息损失不能恢复。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 3
同一段声音，为什么文件大小不同？
同一段6秒声音；两份均为未压缩PCM WAV。
先写猜测和理由，暂不看记录参数。
文件 | 完整文件大小
A | 529,244 B
B | 96,044 B
同样长、同为未压缩，数据量仍可不同。
先找出电脑记录了什么，再核对猜测。
Notes: [问题] 同一段声音，为什么文件大小不同？
[内部编号] Q1
[阶段] 阶段回应
[教师逐字稿]
可以确认：时长相同、都未压缩，数据量仍然不同。先保留猜测，接下来找出电脑记录了哪些数据，再用实际参数核对。
[保留答案]
不在本页说出A/B采样率或PCM公式。

## Slide 4
这条波形的横轴和纵轴分别表示什么？
麦克风把同一位置的声压变化转换为电信号。
横轴：________
纵轴：________
Notes: [问题] 这条波形的横轴和纵轴分别表示什么？
[内部编号] Q2
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
曲线在记录哪种变化？请指出横轴、纵轴，找一个零线下方的时刻。是同一位置的不同时刻，还是不同位置？先说理由。
[技术注解]
归一化幅度数学示意：十个控制点为 −0.38、0.12、0.86、0.91、0.62、0.08、−0.38、−0.46、−0.71、−0.13；时刻 k/2，k=0…9。曲线按 Catmull-Rom 插值，5s处补0.12，只供观察，不是实测录音。采样比较均使用[0,5)区间，不重复计右端点。图中连线不是实际扬声器输出。

## Slide 5
这条波形的横轴和纵轴分别表示什么？
麦克风把同一位置的声压变化转换为电信号。
横轴：时间
纵轴：信号幅度
同一位置
声压随时间变化
麦克风
转换为电信号
时间波形
零线下方是负偏差
Notes: [问题] 这条波形的横轴和纵轴分别表示什么？
[内部编号] Q2
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
横轴是时间，纵轴是信号幅度。取教室中同一个位置，声压随时间变化，麦克风将它转成电信号，再画出时间波形。曲线不是空气在空间中走过的路线；负值是相对基准的负偏差，不是负音量。
[技术注解]
归一化幅度数学示意：十个控制点为 −0.38、0.12、0.86、0.91、0.62、0.08、−0.38、−0.46、−0.71、−0.13；时刻 k/2，k=0…9。曲线按 Catmull-Rom 插值，5s处补0.12，只供观察，不是实测录音。采样比较均使用[0,5)区间，不重复计右端点。图中连线不是实际扬声器输出。
[图示目的]
下面链条是因果示意，不是实测设备界面；固定位置与时间变化明确区分。
[来源]
PhET team, teaching with simulations, Sound example, p6. https://phet.colorado.edu/publications/physics%20teacher_finalwithpicts.pdf ; retrieved 2026-10-13. The diagram here is a native teaching schematic, not a simulation screenshot.

## Slide 6
5秒内每秒取1次，怎样安排采样时刻？
从0s开始；记录[0,5)，不计5s端点。
时间 / s
0
1
2
3
4
5
Notes: [问题] 5秒内每秒取1次，怎样安排采样时刻？
[内部编号] Q3
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
从零秒开始，每秒取一次，记录区间不包括五秒端点。请先写出取值时刻，再圈出曲线上对应的位置，思考十五秒。
[技术注解]
归一化幅度数学示意：十个控制点为 −0.38、0.12、0.86、0.91、0.62、0.08、−0.38、−0.46、−0.71、−0.13；时刻 k/2，k=0…9。曲线按 Catmull-Rom 插值，5s处补0.12，只供观察，不是实测录音。采样比较均使用[0,5)区间，不重复计右端点。图中连线不是实际扬声器输出。
[预期反应]
可能重复计入5s，先让学生说明时间区间。

## Slide 7
5秒内每秒取1次，怎样安排采样时刻？
从0s开始；记录[0,5)，不计5s端点。
时间 / s
0
1
2
3
4
5
采样：按指定时刻读取信号幅度。
本例0、1、2、3、4s，共5个样本。
Notes: [问题] 5秒内每秒取1次，怎样安排采样时刻？
[内部编号] Q3
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
零、一、二、三、四秒，共五个样本。采样是在指定时刻读取幅度，使时间记录离散；这时还没有把幅度限制到有限等级。
[技术注解]
归一化幅度数学示意：十个控制点为 −0.38、0.12、0.86、0.91、0.62、0.08、−0.38、−0.46、−0.71、−0.13；时刻 k/2，k=0…9。曲线按 Catmull-Rom 插值，5s处补0.12，只供观察，不是实测录音。采样比较均使用[0,5)区间，不重复计右端点。图中连线不是实际扬声器输出。
[来源]
Xiph.Org, Digital Show & Tell, Stairsteps. https://wiki.xiph.org/Videos/Digital_Show_and_Tell ; retrieved 2026-10-13. Discrete samples are distinguished from reconstruction and sample-and-hold.

## Slide 8
采样率加倍，改变了什么？
相同输入、相同时长；只改每秒取值次数。
时间 / s
0
1
2
3
4
5
每秒取1次
时间 / s
0
1
2
3
4
5
每秒取2次
Notes: [问题] 采样率加倍，改变了什么？
[内部编号] Q4
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
同一五秒波形，右端点不计。先数两个图的样本，再说哪些条件不变、哪个参数改变。不先评价听感。
[技术注解]
归一化幅度数学示意：十个控制点为 −0.38、0.12、0.86、0.91、0.62、0.08、−0.38、−0.46、−0.71、−0.13；时刻 k/2，k=0…9。曲线按 Catmull-Rom 插值，5s处补0.12，只供观察，不是实测录音。采样比较均使用[0,5)区间，不重复计右端点。图中连线不是实际扬声器输出。

## Slide 9
采样率加倍，改变了什么？
相同输入、相同时长；只改每秒取值次数。
时间 / s
0
1
2
3
4
5
每秒取1次
时间 / s
0
1
2
3
4
5
每秒取2次
1 Hz：5个样本；2 Hz：10个样本。
采样率＝每秒每声道取得的样本数。
Notes: [问题] 采样率加倍，改变了什么？
[内部编号] Q4
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
左边五个，右边十个。采样率数的是每秒每声道的样本数。相同时长下采样率加倍，样本数加倍；图只证明记录更密，不证明听感必然更好。
[边界]
1/2Hz为慢速计数模型，不是可用的音乐录音参数。实际声音频率与采样率必须分开；后面用纯音诊断。
[来源]
Analog Devices, MT-002, What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 10
采样率与时长，怎样决定记录数量？
声音数字化
Notes: [问题] 采样率与时长，怎样决定记录数量？
[内部编号] T1
[阶段] 学生总结
[教师逐字稿]
先用零到四秒和左右点数，总结每秒取多少次、取几秒，怎样得到每声道样本数。收两条带图上证据的回答，再更新树。
[课堂操作]
先收学生总结及图上证据，再翻到树揭示。未来节点和关系不出现；已建立的节点、关系和几何在后续阶段不变。

## Slide 11
采样率与时长，怎样决定记录数量？
声音数字化
采样
按时刻取值
采样率 × 时长
每声道有多少样本
新增
Notes: [问题] 采样率与时长，怎样决定记录数量？
[内部编号] T1
[阶段] 树揭示
[教师逐字稿]
采样在指定时刻取幅度；采样率乘时长，得到每声道的样本数。右边箭头写的是这条计数关系，不是声音传播方向。

## Slide 12
按4个等级，给这些幅度找代表值
范围[-1,1)；均匀分档，边界归入上档。
幅度区间 | 代表值 | 编号
[-1, -0.5) | −0.75 | 0
[-0.5, 0) | −0.25 | 1
[0, 0.5) | 0.25 | 2
[0.5, 1) | 0.75 | 3
输入幅度 | 代表值
−0.38 | 
0.12 | 
0.86 | 
−0.71 | 
Notes: [问题] 按4个等级，给这些幅度找代表值
[内部编号] Q5
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
按左表的规则归档，用每档中点代表幅度。独立填四个代表值，四十秒后同桌核对理由，暂时不写二进制。
[技术注解]
模型范围[-1,1)，均匀分成2ⁿ档，使用每档中点作代表值。边界归入上档，越界截到端档。等级编号与代表幅度不同；无符号编号不等于真实16bit有符号PCM字节。量化误差为输入与代表值的绝对差。固定范围且未削波时，误差上界为步长的一半；不同位数的每个样本不一定都严格改善。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 13
按4个等级，给这些幅度找代表值
范围[-1,1)；均匀分档，边界归入上档。
幅度区间 | 代表值 | 编号
[-1, -0.5) | −0.75 | 0
[-0.5, 0) | −0.25 | 1
[0, 0.5) | 0.25 | 2
[0.5, 1) | 0.75 | 3
输入幅度 | 代表值
−0.38 | −0.25
0.12 | 0.25
0.86 | 0.75
−0.71 | −0.75
量化：把输入幅度近似为有限个等级。
代表值是近似值；编号只是这一档的标签。
Notes: [问题] 按4个等级，给这些幅度找代表值
[内部编号] Q5
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
四个代表值依次为负零点二五、零点二五、零点七五、负零点七五。量化将幅度近似为有限等级；代表幅度和等级编号不同。保留你改过的记录，接下来比较近似值与原值。
[技术注解]
模型范围[-1,1)，均匀分成2ⁿ档，使用每档中点作代表值。边界归入上档，越界截到端档。等级编号与代表幅度不同；无符号编号不等于真实16bit有符号PCM字节。量化误差为输入与代表值的绝对差。固定范围且未削波时，误差上界为步长的一半；不同位数的每个样本不一定都严格改善。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 14
只增加等级数，哪些量没变？
相同10个时刻、相同输入、相同幅度范围。
-0.75
-0.25
0.25
0.75
时间 / s
0
1
2
3
4
5
4个等级
-0.875
-0.625
-0.375
-0.125
0.125
0.375
0.625
0.875
时间 / s
0
1
2
3
4
5
8个等级
输入幅度
代表值
本次观察的误差
Notes: [问题] 只增加等级数，哪些量没变？
[内部编号] Q6
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
两边十个时刻、输入与范围相同。黑色空心点为输入，紫色方点为保存的代表值。先找不变的条件，再观察相邻等级间隔。
[技术注解]
模型范围[-1,1)，均匀分成2ⁿ档，使用每档中点作代表值。边界归入上档，越界截到端档。等级编号与代表幅度不同；无符号编号不等于真实16bit有符号PCM字节。量化误差为输入与代表值的绝对差。固定范围且未削波时，误差上界为步长的一半；不同位数的每个样本不一定都严格改善。
[技术注解]
归一化幅度数学示意：十个控制点为 −0.38、0.12、0.86、0.91、0.62、0.08、−0.38、−0.46、−0.71、−0.13；时刻 k/2，k=0…9。曲线按 Catmull-Rom 插值，5s处补0.12，只供观察，不是实测录音。采样比较均使用[0,5)区间，不重复计右端点。图中连线不是实际扬声器输出。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 15
只增加等级数，哪些量没变？
相同10个时刻、相同输入、相同幅度范围。
-0.75
-0.25
0.25
0.75
时间 / s
0
1
2
3
4
5
4个等级
-0.875
-0.625
-0.375
-0.125
0.125
0.375
0.625
0.875
时间 / s
0
1
2
3
4
5
8个等级
输入幅度
代表值
本次观察的误差
时刻、输入和范围不变；等级间隔变小。
接着放大同一个样本，核对误差。
Notes: [问题] 只增加等级数，哪些量没变？
[内部编号] Q6
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
没有多取时刻，也没有改变输入。范围固定，四档步长零点五，八档零点二五。右边两个点太接近，下一页把同一个样本放大，用数值核对误差。
[技术注解]
模型范围[-1,1)，均匀分成2ⁿ档，使用每档中点作代表值。边界归入上档，越界截到端档。等级编号与代表幅度不同；无符号编号不等于真实16bit有符号PCM字节。量化误差为输入与代表值的绝对差。固定范围且未削波时，误差上界为步长的一半；不同位数的每个样本不一定都严格改善。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 16
同一个幅度，两次量化的误差各是多少？
局部放大：这里的横轴表示幅度，两图使用同一标尺。
4个等级
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
输入 −0.38
代表值 −0.25
误差＝？
8个等级
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
输入 −0.38
代表值 −0.375
误差＝？
Notes: [问题] 同一个幅度，两次量化的误差各是多少？
[内部编号] Q7
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
图上还是三秒处输入负零点三八的样本，现在只放大幅度方向。两个尺子范围相同，请算输入与代表值的绝对差，独立二十秒。
[技术注解]
模型范围[-1,1)，均匀分成2ⁿ档，使用每档中点作代表值。边界归入上档，越界截到端档。等级编号与代表幅度不同；无符号编号不等于真实16bit有符号PCM字节。量化误差为输入与代表值的绝对差。固定范围且未削波时，误差上界为步长的一半；不同位数的每个样本不一定都严格改善。
[图示]
两幅横轴都表示幅度，不表示时间；以同一比例放大局部范围[-0.5,-0.2]。点的竖直位置只用于放置标记。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 17
同一个幅度，两次量化的误差各是多少？
局部放大：这里的横轴表示幅度，两图使用同一标尺。
4个等级
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
输入 −0.38
代表值 −0.25
误差 0.13
8个等级
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
输入 −0.38
代表值 −0.375
误差 0.005
本例：0.13 与 0.005。
固定范围均匀量化：步长减小，误差上界减小。
Notes: [问题] 同一个幅度，两次量化的误差各是多少？
[内部编号] Q7
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
左边绝对差零点一三，右边零点零零五。这一个样本八档更接近输入。固定范围、均匀分级、无过载时，步长减小，误差上界减小；并不保证每一点都严格改善。附录留有可核对反例。
[技术注解]
模型范围[-1,1)，均匀分成2ⁿ档，使用每档中点作代表值。边界归入上档，越界截到端档。等级编号与代表幅度不同；无符号编号不等于真实16bit有符号PCM字节。量化误差为输入与代表值的绝对差。固定范围且未削波时，误差上界为步长的一半；不同位数的每个样本不一定都严格改善。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 18
量化增加了哪些幅度选择？
声音数字化
采样
按时刻取值
采样率 × 时长
每声道有多少样本
Notes: [问题] 量化增加了哪些幅度选择？
[内部编号] T2
[阶段] 学生总结
[教师逐字稿]
请用归档表、双图和局部误差说明量化改变哪一维；为什么固定范围时等级数决定步长？先收解释和证据，再更新树。
[课堂操作]
先收学生总结及图上证据，再翻到树揭示。未来节点和关系不出现；已建立的节点、关系和几何在后续阶段不变。

## Slide 19
量化增加了哪些幅度选择？
声音数字化
采样
按时刻取值
采样率 × 时长
每声道有多少样本
量化
幅度取有限等级
固定范围：等级数决定步长
等级越多，步长越小
新增
Notes: [问题] 量化增加了哪些幅度选择？
[内部编号] T2
[阶段] 树揭示
[教师逐字稿]
新增幅度的有限等级和等级数与步长的关系。采样分支保持不变；一个处理时刻，另一个处理幅度。

## Slide 20
4级和8级，分别至少需要几bit？
4个等级：编号0–3
8个等级：编号0–7
0
1
2
3
0
1
2
3
4
5
6
7
Notes: [问题] 4级和8级，分别至少需要几bit？
[内部编号] Q8
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
每个编号都用同样长的码字。左边零到三，右边零到七，至少需要几位才能区分？先独立写理由，二十秒后交流。
[阶段控制]
题目仅列必要编号，不显示二进制码字和答案位数。

## Slide 21
4级和8级，分别至少需要几bit？
4个等级：编号0–3
8个等级：编号0–7
0
1
2
3
0
1
2
3
4
5
6
7
0
0
0
1
0
1
2
1
0
3
1
1
4级 → 2 bit
Notes: [问题] 4级和8级，分别至少需要几bit？
[内部编号] Q8
[阶段] 揭示一
[教师逐字稿]
一位只有两个码字，二位有四个。四档需要二位，零也写零零。八档请同学继续解释，下一页再核对。
[保留]
本页只揭示四档。

## Slide 22
4级和8级，分别至少需要几bit？
4个等级：编号0–3
8个等级：编号0–7
0
1
2
3
0
1
2
3
4
5
6
7
0
0
0
1
0
1
2
1
0
3
1
1
4级 → 2 bit
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
1
0
3
0
1
1
4
1
0
0
5
1
0
1
6
1
1
0
7
1
1
1
8级 → 3 bit
n bit可提供2的n次方个码字。
Notes: [问题] 4级和8级，分别至少需要几bit？
[内部编号] Q8
[阶段] 揭示二
[教师逐字稿]
三位提供八种等长码字，覆盖八档。一般n位有二的n次方种码字。这里表示的是等级编号，不把幅度纵轴换成二进制；真实文件还要看实际存储宽度。
[扩展]
非2的幂的等级数，最少等长位数为ceil(log2 L)。主线只用4/8。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 23
这十个等级，怎样写成等长码字？
点旁为等级编号；8级，每个样本使用3 bit码字。
-0.875
-0.625
-0.375
-0.125
0.125
0.375
0.625
0.875
时间 / s
0
1
2
3
4
5
2
4
7
7
6
4
2
2
1
3
码字
Notes: [问题] 这十个等级，怎样写成等长码字？
[内部编号] Q9
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
回到同一条波形的八级量化结果。点旁是等级编号，下方每个空组都留三位。写出十个码字，再与同桌互读，看能否读回编号。前导零不能省。
[技术注解]
模型范围[-1,1)，均匀分成2ⁿ档，使用每档中点作代表值。边界归入上档，越界截到端档。等级编号与代表幅度不同；无符号编号不等于真实16bit有符号PCM字节。量化误差为输入与代表值的绝对差。固定范围且未削波时，误差上界为步长的一半；不同位数的每个样本不一定都严格改善。
[技术注解]
归一化幅度数学示意：十个控制点为 −0.38、0.12、0.86、0.91、0.62、0.08、−0.38、−0.46、−0.71、−0.13；时刻 k/2，k=0…9。曲线按 Catmull-Rom 插值，5s处补0.12，只供观察，不是实测录音。采样比较均使用[0,5)区间，不重复计右端点。图中连线不是实际扬声器输出。
[活动]
独立20秒，同桌互读前五个或后五个。码字下方的时间顺序与波形采样点对应。

## Slide 24
这十个等级，怎样写成等长码字？
点旁为等级编号；8级，每个样本使用3 bit码字。
-0.875
-0.625
-0.375
-0.125
0.125
0.375
0.625
0.875
时间 / s
0
1
2
3
4
5
2
0
1
0
4
1
0
0
7
1
1
1
7
1
1
1
6
1
1
0
4
1
0
0
2
0
1
0
2
0
1
0
1
0
0
1
3
0
1
1
码字
同一时刻的代表值 → 等级编号 → 码字。
3 → 011；本课编码可以不压缩。
Notes: [问题] 这十个等级，怎样写成等长码字？
[内部编号] Q9
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
下方每组三位对应上方一个采样时刻。依次为零一零、一零零、一一一、一一一、一一零、一零零、零一零、零一零、零零一、零一一。最后编号三就是零一一。编码按约定表示等级，这里没有压缩。
[完整序列]
2,4,7,7,6,4,2,2,1,3 → 010,100,111,111,110,100,010,010,001,011。共30bit教学码字，不意味着实际WAV按3bit打包。真实PCM后面使用16bit存储宽度。
[技术注解]
模型范围[-1,1)，均匀分成2ⁿ档，使用每档中点作代表值。边界归入上档，越界截到端档。等级编号与代表幅度不同；无符号编号不等于真实16bit有符号PCM字节。量化误差为输入与代表值的绝对差。固定范围且未削波时，误差上界为步长的一半；不同位数的每个样本不一定都严格改善。
[来源]
Khan Academy, Converting analog data to binary. https://www.khanacademy.org/computing/computers-and-internet/xcae6f4a7ff015e7d:digital-information/xcae6f4a7ff015e7d:representing-analog-data-in-binary/a/converting-analog-data-to-binary ; retrieved 2026-10-13. Visual sequencing adapted; all values independently calculated.

## Slide 25
时刻、幅度和码字，各解决什么问题？
声音数字化
采样
按时刻取值
采样率 × 时长
每声道有多少样本
量化
幅度取有限等级
固定范围：等级数决定步长
等级越多，步长越小
Notes: [问题] 时刻、幅度和码字，各解决什么问题？
[内部编号] T3
[阶段] 学生总结
[教师逐字稿]
请沿旧分支回看：时刻怎样选，幅度怎样近似？再用码字互读说明编码增加了什么约定。收集总结后更新树。
[课堂操作]
先收学生总结及图上证据，再翻到树揭示。未来节点和关系不出现；已建立的节点、关系和几何在后续阶段不变。

## Slide 26
时刻、幅度和码字，各解决什么问题？
声音数字化
采样
按时刻取值
采样率 × 时长
每声道有多少样本
量化
幅度取有限等级
固定范围：等级数决定步长
等级越多，步长越小
编码
用码字表示等级
等级编号 → 等长码字
本课编码可以不压缩
新增
Notes: [问题] 时刻、幅度和码字，各解决什么问题？
[内部编号] T3
[阶段] 树揭示
[教师逐字稿]
新增等级编号到等长码字的表示约定。采样与量化分支保留；编码不自动等于压缩。

## Slide 27
这些名称在录音流程的哪一层？
WAV、PCM、MP3、WMA、MIDI
录音样本
按时刻保存幅度
编码方法？
怎样表示这些数据？
文件包装？
本课装PCM
演奏事件
音符、时长、乐器
指令格式？
由合成器解释
产生声音
Notes: [问题] 这些名称在录音流程的哪一层？
[内部编号] Q10
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
WAV、PCM、MP3、WMA、MIDI对应的层次相同吗？上面从录音样本出发，下面从演奏事件出发。先把名称放进适合的位置，说出理由。
[学生起点]
已经建立样本与码字。路径展示必要内容类别，空位留给学生判断；避免把文件扩展名直接当编码方法。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.
The MIDI Association, About MIDI, Part 1: Overview. https://midi.org/about-midi-part-1overview ; retrieved 2026-10-12.
Microsoft, Windows Media Codecs: Standard, Professional and Lossless. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/medfound/windows-media-codecs ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 28
这些名称在录音流程的哪一层？
WAV、PCM、MP3、WMA、MIDI
录音样本
按时刻保存幅度
PCM等音频编码
也可选择MP3、WMA等
WAV：容器
本课装PCM
演奏事件
音符、时长、乐器
MIDI指令
由合成器解释
产生声音
WAV是容器；MIDI与录音样本走不同路径。
Notes: [问题] 这些名称在录音流程的哪一层？
[内部编号] Q10
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
PCM表示样本，MP3是有损音频编码，WMA是编码家族。WAV是文件包装容器，本课里面保存PCM，也可装其他编码。MIDI保存演奏指令，由合成器产生声音，并不保存这次录音的样本波形。
[图示边界]
上方箭头表示数据层次。MP3/WMA列为编码选择示例，不声称本课把它们实际封装进WAV。容器与编码不是两个连续音频变换。WMA不同成员可能有损或无损。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.
The MIDI Association, About MIDI, Part 1: Overview. https://midi.org/about-midi-part-1overview ; retrieved 2026-10-12.
Microsoft, Windows Media Codecs: Standard, Professional and Lossless. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/medfound/windows-media-codecs ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 29
MP3一定压缩到原来的1/10吗？
相同时长；只比较数据，不计文件结构开销。
PCM：1,411,200 bit/s
MP3：128,000 bit/s（本例固定码率）
Notes: [问题] MP3一定压缩到原来的1/10吗？
[内部编号] Q11
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
相同时长，只比较数据，不计文件结构开销。已知PCM每秒位数和本例MP3固定码率，请算比例。如果改变码率，比例会保持不变吗？
[条件]
PCM 44.1kHz、16bit、双声道：1411200bit/s；MP3固定128000bit/s。比较估计数据码率，不承诺实际完整文件比值或听感。

## Slide 30
MP3一定压缩到原来的1/10吗？
相同时长；只比较数据，不计文件结构开销。
PCM：1,411,200 bit/s
MP3：128,000 bit/s（本例固定码率）
128,000 ÷ 1,411,200 ≈ 9.1%。
比例取决于参数与码率，不能固定为1/10。
Notes: [问题] MP3一定压缩到原来的1/10吗？
[内部编号] Q11
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
相同时长约去，比例约百分之九点一。两条数据条按码率比例绘制，能看到本例为什么接近十分之一，但这个比例随参数与码率改变。
[计算]
128000/1411200=0.0907029478，四舍五入9.1%。此图不表达听感质量。

## Slide 31
这8个样本一共占多少byte？
计数模型：4 Hz、2 s、16 bit / 样本、单声道。
0
16 bit
0.25
16 bit
0.5
16 bit
0.75
16 bit
1
16 bit
1.25
16 bit
1.5
16 bit
1.75
16 bit
时间 / s
展开一个样本：每格1 bit
8 bit
8 bit
Notes: [问题] 这8个样本一共占多少byte？
[内部编号] Q12-A
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
先用可以画全的计数模型：每秒四次、两秒、单声道、每个样本十六bit。上面按时间排了八个样本；下面展开其中一个，每格一bit。请数一个样本多少byte，再数整段。
[时间与模型]
4Hz只用于画全计数，不能据此推断真实音乐听感。样本时刻k/4，k=0…7，记录[0,2)。所有样本实际存16bit，内容是否相同不改变固定宽度。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 32
这8个样本一共占多少byte？
计数模型：4 Hz、2 s、16 bit / 样本、单声道。
0
16 bit
0.25
16 bit
0.5
16 bit
0.75
16 bit
1
16 bit
1.25
16 bit
1.5
16 bit
1.75
16 bit
时间 / s
展开一个样本：每格1 bit
8 bit
8 bit
8个样本 × 2 B / 样本＝16 B
Notes: [问题] 这8个样本一共占多少byte？
[内部编号] Q12-A
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
十六格每八格组成一个byte，所以一个样本两byte。两秒八个样本，一共十六byte。先数对象，再写式子；换成八千Hz时仍是这套结构，只是每秒样本更多。
[学生证据]
纸上圈两个8bit组，写8×2B=16B。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 33
2秒单声道PCM，需要多少样本数据？
8,000 Hz｜2 s｜16 bit / 样本｜单声道
第1秒
…
每声道8,000个样本
第2秒
…
每声道8,000个样本
单声道
只画部分样本；每个时刻，每声道保存一个16 bit值。
Notes: [问题] 2秒单声道PCM，需要多少样本数据？
[内部编号] Q12
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
现在每秒每声道八千个样本，记录两秒，每个实际保存十六bit。图只画部分样本。请独立写出样本数、每样本byte数和总byte数，三十秒后核对。
[计数对象]
单声道每个时刻一个值；fs×t=整数帧数，本例16000帧；真实文件采用16bit，不把之前3bit等级模型当存储宽度。N、每帧宽度、总量依次揭示。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 34
2秒单声道PCM，需要多少样本数据？
8,000 Hz｜2 s｜16 bit / 样本｜单声道
第1秒
…
每声道8,000个样本
第2秒
…
每声道8,000个样本
单声道
只画部分样本；每个时刻，每声道保存一个16 bit值。
8,000 个/秒 × 2 秒＝16,000个样本。
Notes: [问题] 2秒单声道PCM，需要多少样本数据？
[内部编号] Q12
[阶段] 样本数揭示
[教师逐字稿]
先数记录：一秒八千个，两秒一万六千个。这一步数的是样本，先不直接把它当byte。
[阶段控制]
只核对总样本数，保留总byte数。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 35
2秒单声道PCM，需要多少样本数据？
8,000 Hz｜2 s｜16 bit / 样本｜单声道
第1秒
…
每声道8,000个样本
第2秒
…
每声道8,000个样本
单声道
只画部分样本；每个时刻，每声道保存一个16 bit值。
8,000 个/秒 × 2 秒＝16,000个样本。
16 bit / 样本 ÷ 8＝2 B / 样本
Notes: [问题] 2秒单声道PCM，需要多少样本数据？
[内部编号] Q12
[阶段] 存储宽度揭示
[教师逐字稿]
每个样本十六bit，就是两个byte。现在把一万六千个样本，每个占两个byte相乘。请先写你的结果，下一页才核对。
[阶段控制]
单声道一帧一个样本，2B/帧。不给完整文件大小。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 36
2秒单声道PCM，需要多少样本数据？
8,000 Hz｜2 s｜16 bit / 样本｜单声道
第1秒
…
每声道8,000个样本
第2秒
…
每声道8,000个样本
单声道
只画部分样本；每个时刻，每声道保存一个16 bit值。
8,000 个/秒 × 2 秒＝16,000个样本。
16 bit / 样本 ÷ 8＝2 B / 样本
16,000个样本 × 2 B / 样本＝32,000 B
Notes: [问题] 2秒单声道PCM，需要多少样本数据？
[内部编号] Q12
[阶段] 总量揭示
[教师逐字稿]
一万六千个样本乘每个两byte，三万二千byte。也可以一秒八千乘两，得到一万六千byte每秒，再乘两秒。两条计数路径的单位都能对消。
[独立核对]
16000×2B=32000B；8000samples/s×2B/sample=16000B/s，再×2s。公式只计固定宽度未压缩PCM样本数据。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 37
增加右声道，哪些记录多了一份？
8,000 Hz｜2 s｜16 bit / 样本｜双声道
第1秒
…
…
每声道8,000个样本
第2秒
…
…
每声道8,000个样本
左声道 L
右声道 R
只画部分样本；每个时刻，每声道保存一个16 bit值。
Notes: [问题] 增加右声道，哪些记录多了一份？
[内部编号] Q12-B
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
保持八千Hz、两秒和十六bit。现在每个时刻同时保存左、右两个值。单声道刚才三万二千byte；双声道样本数据是多少？指出图上对应的新增记录，二十秒独立列式。
[给定]
每声道参数一致，时间对齐，固定宽度整数PCM。双声道数据量翻倍，不代表响度或音质翻倍。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 38
增加右声道，哪些记录多了一份？
8,000 Hz｜2 s｜16 bit / 样本｜双声道
第1秒
…
…
每声道8,000个样本
第2秒
…
…
每声道8,000个样本
左声道 L
右声道 R
只画部分样本；每个时刻，每声道保存一个16 bit值。
每个时刻：2 B＋2 B＝4 B。
16,000 × 4＝64,000 B（样本数据）。
Notes: [问题] 增加右声道，哪些记录多了一份？
[内部编号] Q12-B
[阶段] 揭示
[教师逐字稿]
每个时刻左两byte、右两byte，一帧四byte。一万六千帧乘四byte，六万四千byte。样本总数也可按一万六千乘二声道计。增加的是同一时刻另一声道的值，不是录制时间翻倍。
[术语]
frame是一时刻所有声道样本的组合。本课先用“同一时刻”说明，再引入帧，不要求学生额外背术语。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 39
算出32,000 B，完整文件一定同样大吗？
本例：8kHz、2秒、16bit、单声道PCM WAV。
RIFF结构
？ B
fmt结构
？ B
data块头
？ B
PCM样本数据
32,000 B
结构信息
样本数据：32,000 B
结构示意，不按字节比例绘制。
Notes: [问题] 算出32,000 B，完整文件一定同样大吗？
[内部编号] Q13
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
刚才只数样本，别人播放还需要读取格式信息。图把这个简单WAV的结构分开，先猜完整大小会不会相同，再说明多了什么。
[题目控制]
结构名是必要背景，具体结构大小和完整大小待核对后揭示。不是所有WAV都使用本例布局。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 40
算出32,000 B，完整文件一定同样大吗？
本例：8kHz、2秒、16bit、单声道PCM WAV。
RIFF结构
12 B
fmt结构
24 B
data块头
8 B
PCM样本数据
32,000 B
本例结构：12＋24＋8＝44 B
样本数据：32,000 B
结构示意，不按字节比例绘制。
32,000 B＋本例44 B＝32,044 B。
44 B属于本例，不能概括所有WAV。
Notes: [问题] 算出32,000 B，完整文件一定同样大吗？
[内部编号] Q13
[阶段] 文件证据
[教师逐字稿]
本例RIFF结构十二byte，fmt结构二十四byte，data块头八byte，共四十四byte。样本三万二千byte，加起来三万二千零四十四。只是这个简单文件的结构，不推广到所有WAV。
[真实证据]
assets/audio/size-check-8000-2s-16-mono.wav：16000帧，2B/帧，PCM样本32000B；RIFF 12B、fmt chunk24B、data header8B、数据32000B，总32044B。结构采用字节读取独立核对。其他WAV可能有额外chunk、填充或不同格式。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 41
用样本数解释开场A、B的大小差异
相同：6秒、16 bit、单声道；不同：采样率。
A：44,100 Hz；完整文件529,244 B
B：8,000 Hz；完整文件96,044 B
Notes: [问题] 用样本数解释开场A、B的大小差异
[内部编号] Q1-return
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
回到开场猜测。两份六秒、十六bit、单声道，只有采样率不同。分别数样本，算样本数据，再检查能否解释开场完整大小。
[课堂闭环]
独立列式20秒，回看保留猜测，收一个修改或支持的理由。数据来自同一已解码音乐片段，不代表首次ADC或恢复来源AAC。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 42
用样本数解释开场A、B的大小差异
相同：6秒、16 bit、单声道；不同：采样率。
A：44,100 Hz；完整文件529,244 B
B：8,000 Hz；完整文件96,044 B
264,600个样本 × 2 B＝529,200 B
48,000个样本 × 2 B＝96,000 B
两份本例各加44 B结构信息，回到开场大小。
Notes: [问题] 用样本数解释开场A、B的大小差异
[内部编号] Q1-return
[阶段] 闭环揭示
[教师逐字稿]
A二十六万四千六百个样本，乘两byte为五十二万九千二百。B四万八千个样本，乘两byte为九万六千。数据条按样本数据量比例画出。各加本例四十四byte，得到开场大小。请修改原猜测，并说图上的哪条证据支持它。
[独立证据]
A=44100×6×2=529200B，B=8000×6×2=96000B；两者本例完整文件均多44B。条长比529200/96000=5.5125，完整文件比并非严格等于采样率比。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 43
不同波形，为什么可能留下相同样本？
诊断模型：不先低通，直接用8 kHz取样。
6 kHz
0
0.125
0.25
0.375
0.5
2 kHz
0
0.125
0.25
0.375
0.5
时间 / ms
Notes: [问题] 不同波形，为什么可能留下相同样本？
[内部编号] Q14
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
两个等幅余弦信号，一个六千Hz，一个两千Hz。相同八千Hz采样，在零点开始，观察每个紫点。两份记录能区分输入吗？先逐点比较，不先用规则替代观察。
[诊断模型]
故意不先低通，直接采样，x(t)=cos(2πft)，t=k/8000，k=0…4。观察闭区间0–0.5ms的五个点，不用它计算录音帧数。两信号起始相位相同；cos(2π6000n/8000)=cos(2π2000n/8000)，均1,0,-1,0,1。图为原生数学证据，不是实测示波器，也不是正常重采样流程。
[来源]
McClellan and Schafer, DSP First, Lecture 9, Sampling & Aliasing, slides 7–9, 12 and 20–22. https://dspfirst.gatech.edu/archives/lectures/DSPFirst-L09-pp4.pdf ; retrieved 2026-10-13.
Analog Devices, MT-002, What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 44
不同波形，为什么可能留下相同样本？
诊断模型：不先低通，直接用8 kHz取样。
6 kHz
0
0.125
0.25
0.375
0.5
2 kHz
0
0.125
0.25
0.375
0.5
时间 / ms
两组样本相同：1、0、−1、0、1。
不同输入可能无法区分：混叠。
Notes: [问题] 不同波形，为什么可能留下相同样本？
[内部编号] Q14
[阶段] 证据揭示
[教师逐字稿]
采样点都为一、零、负一、零、一。不同的连续波形产生相同离散记录，这叫混叠，光看这些样本不能区分原来的频率。正常录音不能照这个故意省略滤波的诊断模型操作，下一页核对频率条件。
[边界]
等幅同相余弦特例只展示混叠存在，不由五个点推导完整采样定理。相位不同要相应匹配。直接取样与先滤波必须分开。
[来源]
McClellan and Schafer, DSP First, Lecture 9, Sampling & Aliasing, slides 7–9, 12 and 20–22. https://dspfirst.gatech.edu/archives/lectures/DSPFirst-L09-pp4.pdf ; retrieved 2026-10-13.

## Slide 45
8kHz采样能保留6kHz纯音吗？
带限信号；理想条件：fs > 2 × fmax。
声音6 kHz；采样8 kHz。
0
2
4
6
8
声音频率 / kHz
6 kHz输入
Notes: [问题] 8kHz采样能保留6kHz纯音吗？
[内部编号] Q14-B
[阶段] 提问
[教师逐字稿]
给定基带带限条件：理想采样率大于最高频率两倍。声音六千Hz、采样八千Hz，能否满足？先分别指出振动次数和记录次数。
[学生任务]
将有来源的技术规则作为条件给出，不声称从上一页五点推导定理。独立代入15秒。
[来源]
Analog Devices, MT-002, What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 46
8kHz采样能保留6kHz纯音吗？
带限信号；理想条件：fs > 2 × fmax。
声音6 kHz；采样8 kHz。
0
2
4
6
8
声音频率 / kHz
6 kHz输入
fs/2＝4 kHz边界
正常流程：先限制频率，再采样。
6 kHz超过4 kHz边界，不能保留。
Notes: [问题] 8kHz采样能保留6kHz纯音吗？
[内部编号] Q14-B
[阶段] 条件揭示
[教师逐字稿]
八千没有大于一万二千。用八千采样，理想边界四千Hz，六千超过它。正常流程先用低通限制输入频率，再采样；六千分量不能保留。实际滤波还要留过渡带，不说突然完美截断，也不把听不见当数学绝对零。
[独立计算]
fs=8000，要求fmax<4000；6000不满足。若需保留6kHz，fs>12000且采用适当滤波。前页裸采样会混叠，本页正常滤波移除越界频率；不是同一个输入输出结论。
[来源]
Analog Devices, MT-002, What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 47
怎样把记录参数与数据量连起来？
声音数字化
采样
按时刻取值
采样率 × 时长
每声道有多少样本
量化
幅度取有限等级
固定范围：等级数决定步长
等级越多，步长越小
编码
用码字表示等级
等级编号 → 等长码字
本课编码可以不压缩
Notes: [问题] 怎样把记录参数与数据量连起来？
[内部编号] T4
[阶段] 学生总结
[教师逐字稿]
用每秒点数、每个样本两个byte和双声道两行，说明总量怎样数。再区分样本数据与完整文件，先总结证据，再更新最后一条关系。
[课堂操作]
先收学生总结及图上证据，再翻到树揭示。未来节点和关系不出现；已建立的节点、关系和几何在后续阶段不变。

## Slide 48
怎样把记录参数与数据量连起来？
声音数字化
采样
按时刻取值
采样率 × 时长
每声道有多少样本
量化
幅度取有限等级
固定范围：等级数决定步长
等级越多，步长越小
编码
用码字表示等级
等级编号 → 等长码字
本课编码可以不压缩
PCM计数
先数样本，再数byte
每声道样本数 × 声道数
× 每样本字节数 → 数据量
新增
Notes: [问题] 怎样把记录参数与数据量连起来？
[内部编号] T4
[阶段] 树揭示
[教师逐字稿]
新增PCM计数：每声道样本数乘声道数，再乘每样本实际字节数。采样分支提供数量，存储宽度提供每份记录大小；完整文件另计结构。三条已知关系位置不变。
[公式边界]
固定宽度、未压缩PCM；实际帧数优先。本课16bit=2B；有效量化等级和实际容器宽度不同。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 49
独立退出题：列式，并改写一句话
① 16kHz、2秒、16bit、双声道未压缩PCM。
求样本数据量（B）；圈出声道因子。
② 改写：“声音编码的目的就是压缩文件。”
用本课一个例子说明理由。
独立60秒；先交纸条，再核对。
Notes: [问题] 独立退出题：列式，并改写一句话
[内部编号] Q15
[阶段] 独立评价
[教师逐字稿]
独立六十秒，不讨论。第一题双声道，列byte计数式，并圈出哪个因子代表同一时刻两份值。第二题改写错误说法并给本课例子。先收齐纸条，再揭示。
[评分，暂不朗读]
16kHz×2s×2声道×2B=128000B，因子与单位2分；解释声道因子1分；说明编码可以不压缩并举3bit码字例1分。漏声道回到左右两行；漏换B回到16格；把编码等同压缩回到码字互读。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 50
独立退出题：列式，并改写一句话
① 16kHz、2秒、16bit、双声道未压缩PCM。
求样本数据量（B）；圈出声道因子。
② 改写：“声音编码的目的就是压缩文件。”
用本课一个例子说明理由。
独立60秒；先交纸条，再核对。
16,000 × 2 × 2 × 2 B＝128,000 B
编码可以不压缩；例如3 → 011。
Notes: [问题] 独立退出题：列式，并改写一句话
[内部编号] Q15
[阶段] 评价揭示
[教师逐字稿]
纸条已经收齐。每秒每声道一万六千，两秒、两声道、每个两byte，十二万八千byte。编码是按约定表示数据，可以不压缩；比如本课等级三写零一一。根据收来的理由，记录需要回到哪张图再解释。
[课堂记录]
记录错误类型、独立证据、实际时间。下列附录可选，超时全部不讲。
[来源]
Microsoft, WAVEFORMATEX: nChannels, nSamplesPerSec, nBlockAlign, wBitsPerSample. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 51
80分和60分，为什么会同属B？
等级 | 整数分数
A | 90–100
B | 60–89
C | 0–59
分数 | 等级
80 | 
60 | 
Notes: [问题] 80分和60分，为什么会同属B？
[内部编号] Q7-A
[阶段] 可选附录提问
[教师逐字稿]
主线已经结束，只有学生仍难理解有限分档时使用这个类比。按左表，两个不同分数为什么有同一等级？请先说分档规则，再解释丢掉什么信息。
[可选与边界]
非均匀成绩区间仅类比多值映射同一标签，不用于推导均匀量化误差界；不占45分钟主线预算。

## Slide 52
80分和60分，为什么会同属B？
等级 | 整数分数
A | 90–100
B | 60–89
C | 0–59
分数 | 等级
80 | B
60 | B
不同分数可能映射为同一等级。
只有等级，不能恢复原来的精确分数。
Notes: [问题] 80分和60分，为什么会同属B？
[内部编号] Q7-A
[阶段] 可选附录揭示
[教师逐字稿]
两个都落在六十到八十九，都是B。只留下等级，不能恢复原来的精确分数。这个类比说明有限标签，不说明实际声音波形或均匀量化误差公式。
[可选]
不追加第五档活动，避免脱离音频主线。

## Slide 53
等级更多，每个样本都一定更接近吗？
同一输入−0.71；范围、时刻与均匀分级规则不变。
等级数 | 代表值 | 绝对误差
4 | −0.75 | 
8 | −0.625 | 
Notes: [问题] 等级更多，每个样本都一定更接近吗？
[内部编号] Q7-B
[阶段] 可选附录提问
[教师逐字稿]
用同一模型中的另一个真实样本核对。输入负零点七一，四档代表负零点七五，八档代表负零点六二五。分别算误差，然后检查“每一点都更接近”是否成立。
[可选]
主线保留误差上界结论；本页只在学生把它扩大为每点必然改善时使用。固定范围[-1,1)，均匀中点量化。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.

## Slide 54
等级更多，每个样本都一定更接近吗？
同一输入−0.71；范围、时刻与均匀分级规则不变。
等级数 | 代表值 | 绝对误差
4 | −0.75 | 0.04
8 | −0.625 | 0.085
本例8档误差更大；两者都未超过各自上界。
误差上界减小，不等于每一点都更接近。
Notes: [问题] 等级更多，每个样本都一定更接近吗？
[内部编号] Q7-B
[阶段] 可选附录揭示
[教师逐字稿]
四档误差零点零四，八档零点零八五，这一点反而更远。减小的是误差上界，从零点二五到零点一二五，不是每个样本的误差。请把过强的总结改成带条件的结论。
[独立核对]
abs(-.71+.75)=.04；abs(-.71+.625)=.085。4级步长.5，半步长.25；8级步长.25，半步长.125。两者各自都不超过各自界。
[来源]
Analog Devices, MT-001, Quantization Noise Model, p1. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf ; retrieved 2026-10-12.