## Slide 1
音频数字化
一段声音怎样变成
二进制数据？
从波形到未压缩 PCM WAV
Notes: [问题] 音频数字化
[内部编号] opening
[阶段] opening
[教师逐字稿]
回想上节课怎样用有限位置与颜色记录图像。今天先听同一段音乐的两个版本，保留一个可以核对的猜测。准备纸笔，课堂由我操作演示，你们记录依据。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 2
同一段音乐，为什么大小不同？
同一段6秒音乐，两个文件均未做音频压缩。
A：529,244B；B：96,044B。
先试听，再猜测：为什么大小不同？
Notes: [问题] 同一段音乐，为什么大小不同？
[内部编号] Q1-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
先看两份文件的大小，再听A、B。都六秒、都没有做音频压缩，为什么仍然不一样大？先给一个可以核对的猜测；我把两条写在板书角落，暂不判定。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
已知道图像分辨率、位深度会影响像素数据量。
[预期反应]
“一个被压缩了”“音质不一样”“记录得更详细”。压缩可以影响别的文件，但这两份已给定未做音频压缩，不能用压缩差异解释；其余猜测暂不判定，等待参数证据。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 3
同一段音乐，为什么大小不同？
同一段6秒音乐，两个文件均未做音频压缩。
A：529,244B；B：96,044B。
先试听，再猜测：为什么大小不同？
同样长、都未压缩，数据量仍可不同。
先找出音频记录了哪些数据。
最后再用实际参数核对你的猜测。
Notes: [问题] 同一段音乐，为什么大小不同？
[内部编号] Q1-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
刚才大家提出了几种猜测。可以确定的是：同样六秒、同为未压缩，大小仍然不同。我们暂时还不知道记录参数怎样造成这个差别。把板书上的两条猜测保留，先找电脑究竟记录了哪些数，最后读实际文件来核对。
[形成结论]
音乐数字化需要记录变化；时长相同不代表数据量相同。
[追问问题]
同样是6秒，电脑在这6秒中记录了多少个数？
[下一问]
不可见的声音，怎样显示出可记录的变化？
[Demo操作与技术参考，不投影]
开课播放`music-44100-16-mono.wav`和`music-8000-16-mono.wav`，输出仅标A/B，不给参数标签；文件大小由实际文件读取，投影题目页已给出。课前隐藏代码和源文件名。若有学生追问原M4A，说明“这两份是从同一段已解码数据做出的未压缩文件，今天比较它们”，不把解码说成恢复压缩损失。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 4
声音怎样变成一条波形？
看同一位置随时间变化的声音。
波形的横轴、纵轴分别表示什么？
Notes: [问题] 声音怎样变成一条波形？
[内部编号] Q2-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
这一条曲线把原来看不见的变化画了出来。请指横轴和纵轴各表示什么，再找一个零线下方的时刻。纵轴能直接叫“音量”吗？先说你的理解。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
学生知道图像按空间位置记录；不预设上一课已讲过声音的时间波形。
[预期反应]
横轴时间、纵轴音量。把“音量”修正为信号幅度；感知响度不直接等于一个样本的高度。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 5
声音怎样变成一条波形？
看同一位置随时间变化的声音。
波形的横轴、纵轴分别表示什么？
声压变化 → 麦克风 → 连续电信号。
横轴：时间；纵轴：信号幅度。
Notes: [问题] 声音怎样变成一条波形？
[内部编号] Q2-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
先看这一条曲线。往右是时间过去，不是声音在教室里走过的距离。麦克风把声压变化转成电信号，上下表示信号相对基准的数值。谁能指一个零线下方的时刻？负值表示低于基准，不是负的音量，也不是物体朝下移动。这里画的是归一化模型，不是原音乐的实测波形。原音乐早已是数字文件，课堂图和重新处理的WAV用于模拟这套记录规则；第一次录音时，采样对象是麦克风输出的连续电信号。
[形成结论]
音频可以用随时间变化的信号表示。图上画的是模型，不是空气中可见的一条线。
[追问问题]
曲线在零线下方时，是否表示“负的音量”？横坐标不同，记录的是不同位置，还是不同时刻？
[下一问]
连续曲线有太多时刻，文件怎样记录？
[Demo操作与技术参考，不投影]
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 6
怎样留下波形随时间的变化？
这一秒的曲线怎样记录？
在纸上圈出你准备读取的时刻。
0
1 s
Notes: [问题] 怎样留下波形随时间的变化？
[内部编号] Q3-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
这一秒里，你准备在哪些时刻读取数值？先在纸上圈几个，让同桌说出你的记录规则。现在不规定取几个，也不先要求等间隔。先比较你们的办法，再看红点。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
已知道图像在有限空间位置取样。
[预期反应]
画曲线、截取点、每隔一段时间记录。追问画曲线本身也要数据，从记录少量值建立采样模型。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 7
怎样留下波形随时间的变化？
这一秒的曲线怎样记录？
在纸上圈出你准备读取的时刻。
0
1 s
按等时间间隔读取信号幅度。
留下离散时刻的样本：采样。
Notes: [问题] 怎样留下波形随时间的变化？
[内部编号] Q3-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
你们刚才挑了不同的时刻。图像课挑位置，声音课先挑时刻。如果每次间隔相同，就不必逐点交代时间，只要约定开始时间和每秒读取次数。再看红点：每个点留下当时的幅度，紫线是比较用的模型。点之间的整条曲线没有逐点存进去；现在先决定什么时候读，不急着决定保留几位数。
[形成结论]
采样在离散时刻取得幅度样本。
[追问问题]
随意挑点，除了幅度还要交代什么？等间隔读点时，可否只约定开始时刻和采样率？两个时刻之间的全部变化都直接写进去了吗？
[下一问]
怎样用一个参数描述取样快慢？
[Demo操作与技术参考，不投影]
D1：Notebook先运行`plot_sampling(12, False)`；预测后显示`plot_sampling(12, True)`；可选`plot_sampling(24, True)`比较同一秒点数。第二图为时间允许时的对照，超时停在12点。PPTX提问页仅曲线，揭示页复制后增加点；逐个点动画在备用HTML中，不是必须切换的第五个实验。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 8
每秒采样8000次，是什么意思？
单声道：每秒等间隔读取8000个样本。
采样率应怎样写？
Notes: [问题] 每秒采样8000次，是什么意思？
[内部编号] Q4-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
现在约定单声道每秒等间隔读取八千个样本。采样率应写多少赫兹？请先说明这个数是在数记录动作，还是声音振动。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
知道等间隔取样，能读时间轴。
[预期反应]
8000Hz；0.000125秒。误答“声音是8000Hz”时回到记录动作。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 9
每秒采样8000次，是什么意思？
单声道：每秒等间隔读取8000个样本。
采样率应怎样写？
采样率：8000 Hz = 8 kHz。
采样率表示每秒每声道的样本数。
Notes: [问题] 每秒采样8000次，是什么意思？
[内部编号] Q4-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
每秒读八千次，这个读数的频率叫采样率。八千赫兹也可以写八千次每秒每声道。声音自身频率数振动，采样率数记录。先建立这个含义，再翻到Q4-B，独立算相邻间隔。
[形成结论]
`fs`确定样本的时间间隔；kHz按1000换算。
[追问问题]
声音本身6000Hz、记录采样率24000Hz，两个数分别数什么？
[下一问]
时刻选好了，测到的幅度能保留任意精度吗？
[Demo操作与技术参考，不投影]
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 10
相邻采样时刻间隔多久？
单声道采样率8000 Hz，等间隔记录。
先列式，再把秒换成毫秒。
Notes: [问题] 相邻采样时刻间隔多久？
[内部编号] Q4-B-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
刚才知道每秒记录多少次。现在独立想：一秒分成八千份，每份多久？先列式，留十秒，再换成毫秒。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 11
相邻采样时刻间隔多久？
单声道采样率8000 Hz，等间隔记录。
先列式，再把秒换成毫秒。
1 ÷ 8000 s = 0.000125 s = 0.125 ms。
Notes: [问题] 相邻采样时刻间隔多久？
[内部编号] Q4-B-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
核对一秒除以八千。得到0.000125秒，换成毫秒乘一千，是0.125毫秒。分母是记录次数，不能用声音自身频率替代。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 12
样本值不在可选等级上，怎么办？
四个样本：−0.62、−0.10、0.38、0.84。
只能用：−0.75、−0.25、0.25、0.75近似。
分别选哪个？
Notes: [问题] 样本值不在可选等级上，怎么办？
[内部编号] Q5-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
测到四个样本，但今天只能从这四个代表值里选。请各自填近似值，暂不填写码字栏。哪一档离原值最近？同桌先比较依据，再看答案。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
图像用有限可选颜色近似原色；本页给出具体等级。
[预期反应]
选择最近等级；可能想原样写−0.62。提醒今天只有四档选择。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 13
样本值不在可选等级上，怎么办？
四个样本：−0.62、−0.10、0.38、0.84。
只能用：−0.75、−0.25、0.25、0.75近似。
分别选哪个？
−0.62
−0.10
0.38
0.84
↓ −0.75
↓ −0.25
↓ 0.25
↓ 0.75
把样本映射到有限等级：量化。
量化决定“幅度分多细”。
Notes: [问题] 样本值不在可选等级上，怎么办？
[内部编号] Q5-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
核对刚填的四行：测得值都读到了，可是现在只允许四个等级，只能选择最接近的一档。哪一项完全没有误差？都没有。图像课用有限颜色近似颜色，这里用有限幅度等级近似幅度，叫量化。误差来自这一档的近似，不是时刻有没有选好。
[形成结论]
采样与量化解决不同限制；量化通常带来误差。
[追问问题]
−0.62与−0.75差了多少？把采样时刻加密能直接消除这次近似误差吗？
[下一问]
四档已经选定，怎样写成0和1？
[Demo操作与技术参考，不投影]
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 14
四个量化等级，怎样写成码字？
从低到高编号0、1、2、3；采用等长二进制码。
每个样本至少几bit？写出四个码字。
0
1
2
3
Notes: [问题] 四个量化等级，怎样写成码字？
[内部编号] Q6-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
沿用你刚填的四档，从低到高编号零至三，采用等长二进制码。每个样本至少几位？把四个码字填完整，再让同桌查回代表值。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
已知`2ⁿ`种状态，Q5已得到四个等级。
[预期反应]
2bit；误把0写成单个0时要求四个码字等长。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 15
四个量化等级，怎样写成码字？
从低到高编号0、1、2、3；采用等长二进制码。
每个样本至少几bit？写出四个码字。
0
1
2
3
00
01
10
11
2 bit：00、01、10、11。
等级编号0、1、2、3，依次写成码字。
按约定表示量化结果：编码。
Notes: [问题] 四个量化等级，怎样写成码字？
[内部编号] Q6-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
我们把最低的一档叫零，最高的一档叫三。每个编号固定占几位，才能区分四种状态？两位。请写满两位，不要把零写成一位。写成码字这一步叫编码。这里约定的是课堂等级编号，真实PCM还会约定整数的表示和字节顺序。
[形成结论]
采样取值，量化近似，编码写码字；本课编码不等于压缩。
[追问问题]
把编号3保存为“11”，这个动作有没有再次决定采样时刻？
[下一问]
只有码字，对方就知道多久播放一次了吗？
[Demo操作与技术参考，不投影]
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 16
只有码字，就能按原速播放吗？
单声道：00 01 10 11；同一张四等级码表。
共4个样本，能确定这段声音的时长吗？
00
01
10
11
Notes: [问题] 只有码字，就能按原速播放吗？
[内部编号] Q7-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
这里已给定单声道和同一张码表，共四个样本。仅凭这些条件能知道播放多久吗？如果你认为不能，请指出还缺哪一项，再听另一种意见。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
图像解码需要二维尺寸和读取顺序；已知码字含量化等级。
[预期反应]
需要播放采样率。4Hz时样本时刻为0、0.25、0.50、0.75秒，文件播放时长是4÷4=1秒；最后样本的时间戳不等于播放时长。8Hz同理为0.5秒，按半开区间计数。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 17
只有码字，就能按原速播放吗？
单声道：00 01 10 11；同一张四等级码表。
共4个样本，能确定这段声音的时长吗？
00
01
10
11
4 Hz：4个样本占1秒。
8 Hz：4个样本占0.5秒。
此题已有码表和单声道条件，还缺采样率。
Notes: [问题] 只有码字，就能按原速播放吗？
[内部编号] Q7-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
码表已经给了，编号也读得懂，可是每隔多久读一个？如果每秒四个，这四个样本对应一秒；每秒八个，就对应半秒。此题码长、码表和单声道都给定了，缺的是每秒读几个；不要把已知条件也当作缺失。一般音频还需位数、声道与排列规则。数据要连着解释规则一起保存。后面正常的采样率对照，会同时正确记录新采样率，播放时长保持六秒，不是给音乐加速。
[形成结论]
样本序列与解释参数共同确定数字音频。
[追问问题]
把低采样率文件正确播放，与把同一批样本用更高的播放采样率播放，一样吗？
[下一问]
正确改变记录的采样率，能保留的内容会怎样？
[Demo操作与技术参考，不投影]
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 18
我们已建立哪些记录规则？
数字音频
记录模型
Notes: [问题] 我们已建立哪些记录规则？
[内部编号] T1-summary
[阶段] tree-summary
[教师逐字稿]
用Q3圈点、Q5近似、Q6互读或Q7时长举证，再用一句话说清每一步。先请学生说，留出总结停顿。追问“哪项观察或记录支持你？”收集后才逐次更新树。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 19
我们已建立哪些记录规则？
数字音频
记录模型
采样
离散时刻
新增
Notes: [问题] 我们已建立哪些记录规则？
[内部编号] T1-sampling
[阶段] tree-reveal
[教师逐字稿]
依据刚才学生的总结，现在只补这一项：采样，离散时刻。连接表示连续时间→离散样本时刻。请学生指对应证据，再和先前节点联系；下一次翻页才增加下一项。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 20
我们已建立哪些记录规则？
数字音频
记录模型
采样
离散时刻
量化
有限幅度
新增
Notes: [问题] 我们已建立哪些记录规则？
[内部编号] T1-quantization
[阶段] tree-reveal
[教师逐字稿]
依据刚才学生的总结，现在只补这一项：量化，有限幅度。连接表示样本幅度→代表等级。请学生指对应证据，再和先前节点联系；下一次翻页才增加下一项。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 21
我们已建立哪些记录规则？
数字音频
记录模型
采样
离散时刻
量化
有限幅度
编码
表示等级
新增
Notes: [问题] 我们已建立哪些记录规则？
[内部编号] T1-encoding
[阶段] tree-reveal
[教师逐字稿]
依据刚才学生的总结，现在只补这一项：编码，表示等级。连接表示等级编号→等长码字。请学生指对应证据，再和先前节点联系；下一次翻页才增加下一项。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 22
我们已建立哪些记录规则？
数字音频
记录模型
采样
离散时刻
量化
有限幅度
编码
表示等级
序列＋解释参数
新增
Notes: [问题] 我们已建立哪些记录规则？
[内部编号] T1-parameters
[阶段] tree-reveal
[教师逐字稿]
依据刚才学生的总结，现在只补这一项：序列＋解释参数。连接表示样本序列必须搭配采样率等规则。请学生指对应证据，再和先前节点联系；下一次翻页才增加下一项。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 23
只增加采样率，声音会怎样？
同一段6秒音乐，单声道、16bit。
比较8kHz与44.1kHz，其他条件不变。
改变的是播放速度，还是保留的细节？
Notes: [问题] 只增加采样率，声音会怎样？
[内部编号] Q8-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
现在揭示开场A、B的采样率，位数、声道和六秒时长相同。你猜改变的是播放速度还是保留的细节？先回忆刚才的听感。随后再听标好的纯音基准和转换结果；听完才给出技术条件。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
知道采样率、时间间隔；区分记录动作与声音振动。
[预期反应]
高频细节可能变少、变闷；也可能听不清差别。预测先保留，试听只观察这组转换结果，不用音乐听感证明采样定理。再应用揭示页给出的带限规则：8kHz不足以保留6kHz。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 24
只增加采样率，声音会怎样？
同一段6秒音乐，单声道、16bit。
比较8kHz与44.1kHz，其他条件不变。
改变的是播放速度，还是保留的细节？
正确播放仍为6秒。
采样率影响可保留的频率范围。
给定带限规则：fs须高于2fmax；实际需滤波余量。
Notes: [问题] 只增加采样率，声音会怎样？
[内部编号] Q8-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
核对刚才的预测：正确记录新采样率，播放仍是六秒。改变的是可保留的频率范围，不能据音乐听感推出所有声音的规律。这里给出带限理想条件：采样率高于最高频率的两倍，实际还要留滤波余量。先建立条件，再翻到Q8-B，让学生自己代入6kHz和8kHz。
[形成结论]
带限条件下理想重建要求`fs > 2fmax`；实际留滤波余量。采样率影响频率保留范围，不能只解释为折线更像原线。
[追问问题]
8kHz的半数是多少？6kHz与它相比怎样？
[下一问]
达到需要的频率范围后，一直增加采样率一定听得出吗？
[Demo操作与技术参考，不投影]
D2使用参数已知的独立对照，不把参数绑定到开场A/B标签；开场身份留待Q17-B检验。默认不重播同一音乐；若有具体听辨问题且进度允许，按标签播放各6秒。先播放`tone-6000-at24000.wav`基准3秒。Q8-B完成条件判断后才播放`tone-lowpass-at8000.wav`结果3秒。先确认基准可闻，保持同一音量。结果展示的是已执行低通的正确转换，不是“仅仅取点就会自动滤除高频”。混叠备用文件属于课后拓展，核心45分钟不追加播放。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 25
8kHz采样能保留6kHz纯音吗？
带限理想条件：fs > 2fmax。
最高频率6kHz，采样率8kHz。
先用条件判断，再观察转换结果。
Notes: [问题] 8kHz采样能保留6kHz纯音吗？
[内部编号] Q8-B-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
规则已经给出。把六千代入，八千够不够？先写或口答比较，再观察低通后转换。若基准也听不见，就只用参数判断。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 26
8kHz采样能保留6kHz纯音吗？
带限理想条件：fs > 2fmax。
最高频率6kHz，采样率8kHz。
先用条件判断，再观察转换结果。
6kHz要求fs > 12kHz，8kHz不足。
正常降采样先低通；本例高频被滤除。
Notes: [问题] 8kHz采样能保留6kHz纯音吗？
[内部编号] Q8-B-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
六千的两倍是一万二，八千没有超过它。当前转换先低通，所以高频被滤掉；裸丢点会产生混叠，是另一个备用诊断。一个试听只检验本例，不证明所有声音。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 27
采样率越高，听起来一定越好吗？
一段信号只含8kHz以下的频率。
32kHz已满足条件，改成96kHz一定更好听吗？
Notes: [问题] 采样率越高，听起来一定越好吗？
[内部编号] Q9-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
题目已经说明，三万二满足这个信号的频率条件。再提高到九万六，“一定更好听”这句话能成立吗？请用题目条件说明，先不凭参数大小投票。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
Q8建立频率范围与采样率关系。
[预期反应]
不一定；“一定”常来自广告语言。允许对设备链路的追问但不扩展本课。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 28
采样率越高，听起来一定越好吗？
一段信号只含8kHz以下的频率。
32kHz已满足条件，改成96kHz一定更好听吗？
更高采样率增加样本数和存储量。
已经足够时，不保证可闻改善。
录音来源、设备和处理也影响听感。
Notes: [问题] 采样率越高，听起来一定越好吗？
[内部编号] Q9-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
这次题目给了一个重要条件：信号只有八千赫兹以下的成分，三万二已经足够。改成九万六会让数更多，但不能保证耳朵觉得更好。我们用的M4A本身已是压缩文件，转成更大的PCM WAV也不能恢复之前损失的信息。参数要和需求一起判断。
[形成结论]
音质关系应带条件；更高采样率不保证可闻改进。
[追问问题]
源文件已经丢掉的细节，单纯转换成更高采样率会自己回来吗？
[下一问]
保持时刻不变，再检查幅度近似的精度。
[Demo操作与技术参考，不投影]
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 29
采样时刻不变，怎样减小量化误差？
同一批样本，幅度范围固定。
2bit与4bit量化，哪一种近似更细？
Notes: [问题] 采样时刻不变，怎样减小量化误差？
[内部编号] Q10-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
这次不增加采样时刻，只改可选幅度等级。你预测两位和四位哪一种近似更细？先看同一批样本，指出你想比较的地方，再运行左右对照图。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
Q5已有具体误差，Q8只改变采样率。
[预期反应]
4bit更细；可能说“点变多”。用同一时间轴、同样48个时刻证伪。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 30
采样时刻不变，怎样减小量化误差？
同一批样本，幅度范围固定。
2bit与4bit量化，哪一种近似更细？
2 bit：4级
4 bit：16级
等级更密，量化步长更小。
同一范围内，量化误差上界减小。
Notes: [问题] 采样时刻不变，怎样减小量化误差？
[内部编号] Q10-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
这次所有取样时刻都不动，只增加可选等级。每个样本与近似值之间的红线表示误差。四位时可以分十六档，误差范围缩小。再听同一段音乐：四位有效模型常能听出粗糙感。没有听出来也先看图。这里播放器装的是十六位WAV；四位说的是我们模拟的量化等级，稍后算文件大小要读真实存储位数。
[形成结论]
固定范围、均匀量化下位数增加会减小步长及最大近似误差；不声称每个特定样本的误差都严格单调下降。
[追问问题]
红线是在横向补时刻，还是纵向修近似？
[下一问]
位数与等级究竟怎样对应？
[Demo操作与技术参考，不投影]
D3：当前阶段Notebook先`plot_quantization(2, False)`，讨论后运行`plot_quantization_compare()`，在一张图上左右比较同一批48个样本，坐标范围和刻度相同。先停在Q10-B问题页完成误差预测，再单独显示`show_quantization_evidence()`，沿用Q5的−0.10：2bit近似−0.25，误差0.15；4bit近似−0.0625，误差0.0375。这是一个样本的实测比较，误差上界规律仍依赖固定范围和均匀量化条件。最后用独立单元试听4bit有效模型与16bit基准，标签注明同为22.05kHz、单声道、16bit存储；不要把图中2/4bit与听觉4/16bit误配。音箱音量一致。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 31
同一个样本，两种近似误差是多少？
原样本−0.10。
2bit代表值−0.25；4bit代表值−0.0625。
分别求与原样本的绝对差。
Notes: [问题] 同一个样本，两种近似误差是多少？
[内部编号] Q10-B-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
先停下图的整体比较。用同一个负零点一，分别计算两项绝对差，给十秒。哪一步是在量化，而不是添加时刻？完成后才运行数值表。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 32
同一个样本，两种近似误差是多少？
原样本−0.10。
2bit代表值−0.25；4bit代表值−0.0625。
分别求与原样本的绝对差。
2bit：|−0.25 − (−0.10)| = 0.15。
4bit：|−0.0625 − (−0.10)| = 0.0375。
Notes: [问题] 同一个样本，两种近似误差是多少？
[内部编号] Q10-B-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
两项差分别为0.15和0.0375。这个样本四位误差更小；固定范围、均匀量化的上界规律有条件，不能由此断言每个样本都严格改善。现在按标签试听四位模型与十六位基准，两份都用十六位存储。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 33
量化位数加倍，等级也只加倍吗？
2bit、4bit、8bit各有多少个码字？
16bit最多能区分多少个等级？
Notes: [问题] 量化位数加倍，等级也只加倍吗？
[内部编号] Q11-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
两位、四位、八位分别能组成多少个等长码字？十六位可以先列指数式。先说算法，再报数字；位数加倍，等级也只加倍吗？
[教师参考，不在提问阶段朗读]
学生知道二进制状态数，Q10有4级和16级。
[预期反应]
4、16、256、65536。不要说16bit是16档。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 34
量化位数加倍，等级也只加倍吗？
2bit、4bit、8bit各有多少个码字？
16bit最多能区分多少个等级？
2² = 4；2⁴ = 16；2⁸ = 256。
2¹⁶ = 65,536。
n bit最多表示2ⁿ个等级。
Notes: [问题] 量化位数加倍，等级也只加倍吗？
[内部编号] Q11-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
两位不是两档，四位也不是四档。每一位有零和一两种状态，组合起来是二的n次方。四位相对两位，位数加倍，档数从四变成十六。把“每样本占几位”与“可选多少等级”分开写。
[形成结论]
等级数由`2ⁿ`确定；位数也是每样本的存储成本之一。
[追问问题]
每增加1bit，码字数怎样变化？
[下一问]
回顾三步，每一步解决哪一项限制？
[Demo操作与技术参考，不投影]
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 35
三步分别改变了什么？
采样、量化、编码，分别回答哪一个问题？
什么时候读？幅度分多细？怎样写码字？
Notes: [问题] 三步分别改变了什么？
[内部编号] Q12-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
先用自己做过的动作解释三个词：选择时刻、选择近似等级、按约定写码字，各对应哪一步？第一次录音从什么信号开始？不要只背三个名词。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
完成了真实码字活动和两项控制变量实验。
[预期反应]
顺序配对；编码不负责重新选取样本。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 36
三步分别改变了什么？
采样、量化、编码，分别回答哪一个问题？
什么时候读？幅度分多细？怎样写码字？
连续电信号 → 采样 → 量化 → 编码 → 数字样本。
采样：选时刻；量化：近似幅度；编码：写码字。
本课对已有数字音频的重新处理，是计算模拟。
Notes: [问题] 三步分别改变了什么？
[内部编号] Q12-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
核对你们刚才的配对，用做过的动作解释。挑时刻是采样，挑代表等级是量化，写码字是编码。采样和量化各自限制一种精度。把码字写得再长，也不会凭空出现没记录的频率内容。第一次录音从连续电信号开始；我们手上的M4A早已数字化，课堂是在数学模型和已解码数据上演示这些规则。
[形成结论]
用时间、幅度、表示规则构成音频数字化模型。
[追问问题]
增加位数能补回没有记录的快速变化吗？
[下一问]
我们还只记录了一路信号，左右两路怎么办？
[Demo操作与技术参考，不投影]
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 37
两个参数分别限制什么？
数字音频
记录模型
采样
离散时刻
量化
有限幅度
编码
表示等级
序列＋解释参数
Notes: [问题] 两个参数分别限制什么？
[内部编号] T2-summary
[阶段] tree-summary
[教师逐字稿]
先用D2或D3证据说明采样率与位数各改变什么；补出适用条件。先请学生说，留出总结停顿。追问“哪项观察或记录支持你？”收集后才逐次更新树。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 38
两个参数分别限制什么？
数字音频
记录模型
采样
离散时刻
量化
有限幅度
编码
表示等级
序列＋解释参数
采样率
频率范围
新增
Notes: [问题] 两个参数分别限制什么？
[内部编号] T2-frequency
[阶段] tree-reveal
[教师逐字稿]
依据刚才学生的总结，现在只补这一项：采样率，频率范围。连接表示带限条件与频率保留范围；实际需滤波余量。请学生指对应证据，再和先前节点联系；下一次翻页才增加下一项。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 39
两个参数分别限制什么？
数字音频
记录模型
采样
离散时刻
量化
有限幅度
编码
表示等级
序列＋解释参数
采样率
频率范围
位数
等级与误差上界
新增
Notes: [问题] 两个参数分别限制什么？
[内部编号] T2-precision
[阶段] tree-reveal
[教师逐字稿]
依据刚才学生的总结，现在只补这一项：位数，等级与误差上界。连接表示固定范围均匀量化，2的n次方等级和误差上界。请学生指对应证据，再和先前节点联系；下一次翻页才增加下一项。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 40
左右两路声音，怎样记录？
同采样率、同位数、同样6秒。
单声道1路，双声道2路；样本数据量怎样变？
L
R
时刻1
时刻2
时刻3
Notes: [问题] 左右两路声音，怎样记录？
[内部编号] Q13-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
看三个时刻，每个时刻左、右各记录一个数。请分别数单声道和双声道的样本总数；再回答同参数、同长度的数据量怎样变。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
已知每个时刻每声道一个幅度样本。
[预期反应]
两倍；误答“音量两倍”“音质两倍”时回到样本计数。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 41
左右两路声音，怎样记录？
同采样率、同位数、同样6秒。
单声道1路，双声道2路；样本数据量怎样变？
L
R
时刻1
时刻2
时刻3
L1
R1
L2
R2
L3
R3
双声道记录左、右各1个样本。
同参数同长度：双声道样本数据量为2倍。
Notes: [问题] 左右两路声音，怎样记录？
[内部编号] Q13-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
这里的声道是一路信号。每个时刻，左边一个数，右边一个数，就有两个样本。我们只是数存储量，不能由两倍数据推出两倍音量或两倍音质。图像RGB通道是颜色分量，音频L、R是声音的两路信号，别把含义混在一起。
[形成结论]
声道数是样本计数的乘数。
[追问问题]
把相同的单声道复制到两路，信息内容一定增加了吗？
[下一问]
样本和参数怎样装进可以播放的文件？
[Demo操作与技术参考，不投影]
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 42
未压缩PCM WAV保存了什么？
要让别人读懂并播放这些样本，
文件除了样本，还需要记录什么？
Notes: [问题] 未压缩PCM WAV保存了什么？
[内部编号] Q14-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
回到那串样本。别人要读懂并播放，文件除样本还要交代哪些参数？先回忆Q7缺什么；“未压缩”是否就保证没有采样、量化误差？先保留判断。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
Q7已发现码字必须搭配解释规则。
[预期反应]
采样率、位数、声道。不能把WAV称为“没有量化损失的原声”。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 43
未压缩PCM WAV保存了什么？
要让别人读懂并播放这些样本，
文件除了样本，还需要记录什么？
格式参数：采样率、位数、声道等。
样本数据：按约定排列的PCM数值。
本课WAV以未压缩整数PCM保存样本。
未压缩不等于没有采样／量化误差。
Notes: [问题] 未压缩PCM WAV保存了什么？
[内部编号] Q14-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
采样率告诉我们多久读一个，位数告诉我们怎么分组，声道告诉我们怎样分成各路。WAV把这些格式信息和样本装在一起。PCM是脉冲编码调制，本课使用固定码长表示量化后的样本。今天只讨论未压缩整数PCM WAV：它按固定存储位数保存样本，没有再做AAC那样的音频压缩。不过WAV这个容器也能装其他格式，不能只看扩展名下结论。“未压缩”指这些样本没有再做音频压缩，不保证模拟声音经过采样、量化后毫无损失，也不撤销来源AAC已有的损失。
[形成结论]
未压缩PCM可按样本数与实际存储位数计算；WAV是容器。
[追问问题]
PCM编码和MP3／AAC压缩是一回事吗？所有WAV都一定未压缩吗？
[下一问]
从“一秒有多少样本”推导样本数据量。
[Demo操作与技术参考，不投影]
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 44
怎样从样本数推导数据量？
每秒每声道fs个样本，录音t秒。
每样本n bit，共C个声道。
先数样本，再换算成B。
Notes: [问题] 怎样从样本数推导数据量？
[内部编号] Q15-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
先数，不先背公式。一秒一条路有多少样本？录t秒、共C路后有多少个数？每个数占n位，最后怎样换成byte？请把每一步的单位说出来。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
已会图像像素总数乘位深度；知道音频声道数。
[预期反应]
样本数量乘每样本位数；可能漏C或忘除8。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 45
怎样从样本数推导数据量？
每秒每声道fs个样本，录音t秒。
每样本n bit，共C个声道。
先数样本，再换算成B。
样本总数 = fs × t × C。
Notes: [问题] 怎样从样本数推导数据量？
[内部编号] Q15-count
[阶段] evidence
[教师逐字稿]
核对一秒一路的fs个样本，再乘时长和声道数。先只数总共有多少个数，暂不换成字节。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 46
怎样从样本数推导数据量？
每秒每声道fs个样本，录音t秒。
每样本n bit，共C个声道。
先数样本，再换算成B。
样本总数 = fs × t × C。
样本数据量（B）= fs × t × n × C ÷ 8。
采样率用Hz；时长用秒；n为实际存储位数。
Notes: [问题] 怎样从样本数推导数据量？
[内部编号] Q15-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
刚才逐层数过了：每秒一条路有fs个样本，t秒共fs乘t个；再有C条路，一共fs乘t乘C个数。每个数占n位，现在得到的是bit。要用B表示，还要除以八。每一个乘数都能在记录动作里找到。这里算的是样本数据，不包含文件头。
[形成结论]
从样本计数推导公式，适用范围为固定存储位数的未压缩PCM。
[追问问题]
式子的哪个因子把bit换成了byte？哪个因子记录了时间？
[下一问]
用一组现实参数独立算一次。
[Demo操作与技术参考，不投影]
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 47
一分钟双声道PCM有多大？
44.1kHz、16bit、双声道，录音1分钟。
求样本数据量（B）；换算MiB列式即可。
1 MiB = 1,048,576 B。
Notes: [问题] 一分钟双声道PCM有多大？
[内部编号] Q16-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
给大家六十秒，独立写四个参数、B的算式与结果；MiB只列换算式。先检查kHz和分钟怎样换单位，再与同桌核对，不先看揭示页。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
已推导公式，知道kHz和分钟必须换算。
[预期反应]
10,584,000B；MiB可先写10,584,000÷1,048,576。错用44.1、漏60或把MB／MiB混用时要求解释单位；未算出10.09但列式正确不判为概念错误。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 48
一分钟双声道PCM有多大？
44.1kHz、16bit、双声道，录音1分钟。
求样本数据量（B）；换算MiB列式即可。
1 MiB = 1,048,576 B。
44,100 × 60 × 16 × 2 ÷ 8 = 10,584,000 B。
10,584,000 ÷ 1,048,576 ≈ 10.09 MiB。
同参数改单声道，样本数据量减半。
Notes: [问题] 一分钟双声道PCM有多大？
[内部编号] Q16-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
核对刚才的算式：四十四点一千赫兹应换成四万四千一百赫兹，一分钟应换成六十秒。双声道乘二，bit换B除八。先求B，再按给定的1MiB换算；列出分式就可以，我来给近似值。MiB用1024进位，MB是十进制单位，算式与单位必须配套。
[形成结论]
同条件时数据量随时长、采样率、存储位数、声道数线性变化。
[追问问题]
如果采样率不变、位数不变，只把时长变为30秒，怎样快速判断？
[下一问]
公式结果就是文件管理器显示的完整大小吗？
[Demo操作与技术参考，不投影]
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 49
算出32000B，文件一定也是32000B吗？
实际样例：8kHz、2秒、16bit、单声道PCM WAV。
公式得到32,000B。完整文件会一样大吗？
Notes: [问题] 算出32000B，文件一定也是32000B吗？
[内部编号] Q17-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
按参数已经算出三万二byte。你预测实际完整WAV文件是否也正好这么大？先说理由，再读取实际文件。解释差额后，我们才回看开场A、B。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
图像课也区分像素数据量与文件开销。
[预期反应]
还有文件头；不能推断所有WAV都只多44B。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 50
算出32000B，文件一定也是32000B吗？
实际样例：8kHz、2秒、16bit、单声道PCM WAV。
公式得到32,000B。完整文件会一样大吗？
读取样本：16,000个；样本数据32,000B。
本课文件：32,044B，另有44B结构信息。
公式计算样本数据量，不是完整文件大小。
Notes: [问题] 算出32000B，文件一定也是32000B吗？
[内部编号] Q17-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
你算出三万二，文件却是三万二千零四十四。分开数：每声道一万六千帧、单声道每帧两个byte，样本数据正好三万二。多出的结构信息只属于这个样例，不能说所有WAV都是四十四字节头。现在先指出这44B解释了哪项差异，再翻到Q17-B，请你们预测开场A/B的实际参数支持哪条猜测，预测后才读表。
[形成结论]
真实计数验证公式的payload边界；已知参数时能解释同长未压缩音频的大小差异。开场冲突到此得到证据支持的解释。
[追问问题]
如果WAV含额外说明、其他chunk或更复杂头部，开销一定相同吗？
[下一问]
存储上限与记录需求同时出现时怎样选参数？
[Demo操作与技术参考，不投影]
D4通过`pcm_info(ROOT / 'assets/audio/size-check-8000-2s-16-mono.wav')`读取真实字节；先运行`show_pcm_evidence('size')`，只显示2秒样例。等学生解释差额，先停在Q17-B问题页收集猜测，再单独运行`show_pcm_evidence('opening')`显示A/B参数表。两步不得用一次Run All替代。数值均实时从本地WAV读取，不引用资源管理器的磁盘占用，不硬编码“file size=payload+44”。若Notebook失效，用PPTX的Q17揭示页核对2秒样例，再由C3实测值和板书核对A/B，不放弃开场回扣。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 51
实际参数支持开场哪条猜测？
回看A：529,244B；B：96,044B。
两份都为6秒未压缩PCM。
预测哪个记录参数不同，再读实际文件。
Notes: [问题] 实际参数支持开场哪条猜测？
[内部编号] Q17-B-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
回看板书的两条猜测。大小不同，哪些记录参数可能不同？先说一个可以用文件核对的预测，不先运行A/B表。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 52
实际参数支持开场哪条猜测？
回看A：529,244B；B：96,044B。
两份都为6秒未压缩PCM。
预测哪个记录参数不同，再读实际文件。
A：44,100Hz；B：8,000Hz。
同为16bit、单声道、6秒。
样本数据：529,200B／96,000B。
Notes: [问题] 实际参数支持开场哪条猜测？
[内部编号] Q17-B-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
实际读表显示只有采样率不同，位数、声道和时长相同。用刚才公式分别得到529,200和96,000byte。两份开销都是44B，所以大小差等于样本数据差；完整文件的比值不能直接当采样率比值。请修改没有证据支持的压缩猜测。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 53
我们怎样数数据、解释文件？
数字音频
记录模型
采样
离散时刻
量化
有限幅度
编码
表示等级
序列＋解释参数
采样率
频率范围
位数
等级与误差上界
Notes: [问题] 我们怎样数数据、解释文件？
[内部编号] T3-summary
[阶段] tree-summary
[教师逐字稿]
用Q13帧计数、Q16算式及Q17差额说明公式数什么，哪些不在公式里。先请学生说，留出总结停顿。追问“哪项观察或记录支持你？”收集后才逐次更新树。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 54
我们怎样数数据、解释文件？
数字音频
记录模型
采样
离散时刻
量化
有限幅度
编码
表示等级
序列＋解释参数
采样率
频率范围
位数
等级与误差上界
存储位数、声道
计数→样本数据B
新增
Notes: [问题] 我们怎样数数据、解释文件？
[内部编号] T3-payload
[阶段] tree-reveal
[教师逐字稿]
依据刚才学生的总结，现在只补这一项：存储位数、声道，计数→样本数据B。连接表示帧数×每帧实际存储字节；不含文件开销。请学生指对应证据，再和先前节点联系；下一次翻页才增加下一项。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 55
我们怎样数数据、解释文件？
数字音频
记录模型
采样
离散时刻
量化
有限幅度
编码
表示等级
序列＋解释参数
采样率
频率范围
位数
等级与误差上界
存储位数、声道
计数→样本数据B
WAV：参数＋样本
完整文件另有开销
新增
Notes: [问题] 我们怎样数数据、解释文件？
[内部编号] T3-container
[阶段] tree-reveal
[教师逐字稿]
依据刚才学生的总结，现在只补这一项：WAV：参数＋样本，完整文件另有开销。连接表示本课只用未压缩整数PCM，WAV容器不保证无损。请学生指对应证据，再和先前节点联系；下一次翻页才增加下一项。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 56
只有64KiB，哪种方案满足要求？
带限信号最高频率6kHz；记录2秒。
16bit、单声道；上限64KiB = 65,536B（仅样本数据）。
候选采样率：8k、16k、24kHz。逐项检查两个条件。
Notes: [问题] 只有64KiB，哪种方案满足要求？
[内部编号] Q18-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
靠窗同学先查8kHz，另一位查24kHz，各三十秒。每个方案都查频率和容量两项。然后共同检查16kHz，四十五秒合并三行表。不要只写选哪一个，要说明另两个失败在哪里。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
已知采样率的频率限制与容量乘法。
[预期反应]
16kHz；8k不足以记录最高6kHz，24k超预算。16k按题目的理想采样条件与容量条件满足；实际工程还需滤波余量。本题是纸面参数选择，没有预制16kHz测试文件，不声称已验证某个16kHz转换的实际频响。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 57
只有64KiB，哪种方案满足要求？
带限信号最高频率6kHz；记录2秒。
16bit、单声道；上限64KiB = 65,536B（仅样本数据）。
候选采样率：8k、16k、24kHz。逐项检查两个条件。
8kHz：32,000B，容量够；频率条件不满足。
16kHz：64,000B，两项满足。
24kHz：96,000B，超出65,536B。
Notes: [问题] 只有64KiB，哪种方案满足要求？
[内部编号] Q18-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
题目给定信号最高到六千赫兹，按刚才的理想条件，采样率要高于一万二。再看记录两秒、16bit、单声道的数据量，有没有超过给定的65,536B？核对三行：八千的容量够，但频率条件不满足；二万四满足频率条件，却超出容量。一万六在本题的理想模型中通过两项检查；实际系统仍需滤波余量。
[形成结论]
按需求和预算作条件判断，说明取舍。
[追问问题]
64KiB到底是多少B？选较高参数前先检查哪个限制？
[下一问]
用三个错误说法检查我们是否仍把概念混在一起。
[Demo操作与技术参考，不投影]
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 58
选方案需要同时查哪些条件？
数字音频
记录模型
采样
离散时刻
量化
有限幅度
编码
表示等级
序列＋解释参数
采样率
频率范围
位数
等级与误差上界
存储位数、声道
计数→样本数据B
WAV：参数＋样本
完整文件另有开销
Notes: [问题] 选方案需要同时查哪些条件？
[内部编号] T4-summary
[阶段] tree-summary
[教师逐字稿]
学生先说8k／24k分别失败在哪里，再指出16k的两项证据。先请学生说，留出总结停顿。追问“哪项观察或记录支持你？”收集后才逐次更新树。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 59
选方案需要同时查哪些条件？
数字音频
记录模型
采样
离散时刻
量化
有限幅度
编码
表示等级
序列＋解释参数
采样率
频率范围
位数
等级与误差上界
存储位数、声道
计数→样本数据B
WAV：参数＋样本
完整文件另有开销
选方案：同时检查频率与容量条件
新增
Notes: [问题] 选方案需要同时查哪些条件？
[内部编号] T4-constraints
[阶段] tree-reveal
[教师逐字稿]
依据刚才学生的总结，现在只补这一项：选方案：同时检查频率与容量条件。连接表示模型条件和容量预算共同决定选择。请学生指对应证据，再和先前节点联系；下一次翻页才增加下一项。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 60
哪些说法需要修改？
① 8kHz采样，声音自身频率就是8kHz。
② 16bit量化只有16个等级。
③ 所有WAV都未压缩，公式算出完整文件大小。
Notes: [问题] 哪些说法需要修改？
[内部编号] Q19-question
[阶段] question
[教师逐字稿]
每个人先独立写六十秒：第三句必须改，再选第一句或第二句改写。每项写一条规则或证据。先不与同桌交换，收齐后再看揭示。
[教师参考，不在提问阶段朗读]
已完成模型、听辨、计数和预算选择。
[预期反应]
三句均需修改；必须补出具体正确条件。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 61
哪些说法需要修改？
① 8kHz采样，声音自身频率就是8kHz。
② 16bit量化只有16个等级。
③ 所有WAV都未压缩，公式算出完整文件大小。
① 采样率数记录次数；声音频率数振动次数。
② 16bit最多表示65,536个等级。
③ WAV不一定未压缩；公式只计样本数据。
Notes: [问题] 哪些说法需要修改？
[内部编号] Q19-answer
[阶段] answer
[教师逐字稿]
核对刚才的改写和依据：第一句要区分记录次数与振动次数，第二句要用二的十六次方计算等级。第三句有两个错误：WAV不一定未压缩，公式也不包含文件头；刚才的三万二和三万二千零四十四只直接反驳第二个错误。采样、量化、编码分别解决时刻、有限幅度和表示规则，再用样本计数检查数据量。
[形成结论]
音频数字化是采样、量化、编码；数据量计算有明确存储格式边界。
[追问问题]
哪一条可以用今天的实际文件字节数直接反驳？
[下一问]
课后把同一规则用于另一组参数。
[Demo操作与技术参考，不投影]
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex

## Slide 62
课后练习
1. 22.05kHz、16bit、单声道，10秒有多少B样本数据？
2. 4bit改为8bit，等级数变成原来的几倍？
3. 8kHz录音转为48kHz，能恢复未记录的6kHz吗？
计算写出单位；解释写出条件。
Notes: [问题] 课后练习
[内部编号] homework
[阶段] homework
[教师逐字稿]
三题分别检查计数、等级和信息能否恢复。先独立写出参数与依据，下次核对。
[教师答案，作答后提供] 441,000B；16倍；不能恢复未记录或已丢失内容。
[来源]
course-design.qmd C3–C8；assets/audio-manifest.json；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-002.pdf；https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf；https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex